ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

ПС – підстанція

ПЛ – повітряна лінія

ЗРУ – закрита розподільча установка

ЗРП – закритий розподільчий прийстрій

ЧПКМ – черговий пункт контактної мережі

ТП – тягова підстанція

РУ – розподільча установка

ВРП – ввідно-розподільчий пристрій

ВРУ – відкрита розподільча установка

ПУЕ – правила улаштування електроустановок

БНШ – будівельні норми і правила проектування

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище

ПБЕ – правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

СЦБ – пристрої сигналізації, централізації, блокування

МПЦ – мікропроцесорна централізація

ВОЛЗ  – волоконно-оптична лінія зв’язку

КЛЗ – кабельна лінія зв’язку

ЕЦ-ТМ – електрична централізація у транспортабельних модулях

КЛЗ – кабельна лінія зв’язку

ТВП – трансформатор власних потреб

ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв’язку

ДПР – датчик положення ротору

Вступ

Дільниця залізничного транспорту Миколаїів - Колосівка розташована  в межах Миколаївської області України і знаходиться у підпорядкуванні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Залізничний транспорт є важливою складовою у структурі економіки країни та, зокрема, Миколаївської області. Він обслуговує потреби народного господарства та населення і є важливим фактором реалізації значного і вигідного геостратегічного потенціалу області.

У відповідності до Програми електрифікації залізниць України на 2015-2020 роки, яка затверджена наказом ПАТ «Українська залізниця» від 25.05.2015 №156-Ц/од передбачається електрифікація понад 860 км колії на Одеській, Львівській, Південно-Західній та Придніпровській магістралях.

Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225км – пост 102км» передбачається реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв- Колосівка та з’єднувальної дуги Б/П 225 км – пост 102 км.

Реалізація проекту реконструкції дільниці Миколаїів - Колосівка буде здійснюватися у дві черги:

Першою чергою будівництва передбачається повний комплекс робіт з електрифікації дільниці Миколаїв-Колосівка на існуючий колійний розвиток, а саме:

- створення інфраструктури електрифікованої дільниці для її експлуатації (L=105 км): будівництво постів секціонування контактної мережі, ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км, тягової підстанції та чергового пункту контактної мережі на ст. Ясна Зоря, реконструкція існуючих тягових підстанцій Колосівка та ПС-330 Трихати;

- повна реконструкція та модернізація пристроїв СЦБ та зв’язку на дільниці Миколаїв-Колосівка.

Другою чергою будівництва передбачається відновлення залізничного обходу станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км), його електрифікація та облаштування пристроями СЦБ та зв’язку (L=1,9 км).

Планована діяльність регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у відповідності до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

- ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності

Дільниця залізничного транспорту Миколаїв – Колосівка, яка підпорядкована Регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» розташована в межах Миколаївської області України на території Веселинівського, Новоодеського, Миколаївського, Вітовського районів та міста Миколаїв.

З боку станції Миколаїв дільниця межує з передбаченою до електрифікації на змінному струмі 25 кВ дільницею Долинська – Миколаїв Одеської залізниці, а на станції Колосівка приєднана до електрифікованого також на змінному струмі 25 кВ напрямку Одеса -Колосівка - Помічна.

Дільниця залізничного транспорту Миколаїв – Колосівка  проходить через проміжні станції: Мішкове, Тернівка-Миколаївська, Баловне, Трихати, Ясна Зоря, Первенець, Зелений гай, роз’їзд Новокатеринівка.

Вся ділянка будівництва знаходиться в межах полоси відводу залізниці та в межах існуючої колії.

Ділянка ЛЕП 150 кВ зовнішнього постачання, під будівництво якої необхідне виділення земельних ділянок та вирубки лісонасаджень, розташована в межах одного Миколаївського району.

Відстань до найближчої житлової забудови від проектованих ТП та ЧПКМ на станції Ясна Зоря становить 120 м, від існуючої тягової підстанції Колосівка – 225 м, існуючої «ПС-330 Трихати» – 450 м.

Згідно Додатку №9 до Державних санітарних  правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173 санітарно-захисна зона для споруд зовнішнього транспорту встановлена у розмірі не менше 100 м.

Відповідно до п. 8.23* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» для повітряних ліній електропередач та трансформаторних підстанцій встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта:

- охоронна зона для ПЛ-150 кВ становить 25,0 м (санітарно-захисна зона не встановлюється);

- охоронні зони електричних мереж для трансформаторних підстанцій встановлюється на відстані 3 м від огорожі або споруди.

Ситуація

Схема електрифікації дільниці наведена на рис. 1.

1.2. Цілі планованої діяльності

Реалізація проекту «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225км – пост 102км» дасть змогу перевести ділянку залізниці з дизельної тяги на електротягу, здійснити реконструкцію пристроїв зв’язку і електропостачання, будівництво нових пристроїв СЦБ (сигналізація, централізація, блокування) з впровадженням системи МПЦ (мікропроцесорна централізація) та вирішить низку завдань:

- підвищення ефективності та пропускної спроможності всього напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка – Одеса;

- забезпечення перспективних вантажних перевезень з майбутнім примиканням до ст. Ясна Зоря під’їзної колії з порту Очаків;

- поліпшення екологічного стану в межах залізниці за рахунок зменшення забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами двигунів локомотивів у зв’язку з переведенням рухомого складу на електричну тягу;

- застосування електротяги дозволить зекономити витрати дизельного палива і як наслідок скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

- забезпечення зростаючих обсягів перевезень електротягою з виходом на порти Чорного моря;

- будівництво нових пристроїв СЦБ із заміною обладнання на МПЦ дасть змогу підвищити безпеку руху поїздів.

Електрифікація дільниці Миколаїв-Колосівка забезпечить модернізацію напрямку та подальшу експлуатацію залізниці з застосуванням сучасних технологічних рішень та енергозберігаючих технологій.

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та впровадження планової діяльності

Реалізація проекту реконструкції дільниці Миколаїв – Колосівка  буде здійснюватися у дві черги:

І-а черга будівництва

При проведення першої черги будівництва планується виконання повного комплексу робіт з електрифікації дільниці Миколаїв-Колосівка на існуючий колійний розвиток, а саме:

- Створення інфраструктури для експлуатації електрифікованої дільниці (довжиною 105,0 км): -

- -будівництво пристроїв контактної мережі в межах смуги відводу залізниці;

- будівництво постів секціонування контактної мережі на ст. Баловне та                                         ст. Новокатеринівка;

- будівництво тягової підстанції на станції Ясна Зоря;

- будівництво чергового пункту контактної мережі на станції Ясна Зоря;

- реконструкція тягової підстанції Колосівка (встановлення 4-х модулів РП-27,5 кВ);

- реконструкція ВРП- 150 кВ на ПС-330 «Трихати» (встановлення 2-х комірок РП-150 кВ);

- будівництво транспортабельних модулів (постів ЕЦ-ТМ);

- будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною           9,96 км.

- Повна реконструкція та модернізація пристроїв СЦБ та зв’язку на дільниці Миколаїв-Колосівка – в межах полоси відводу залізниці.

Будівництво постів секціонування контактної мережі на ст. Баловне та         ст. Новокатеринівка, тягової підстанції та чергового пункту контактної мережі на станції Ясна Зоря, транспортабельних модулів (постів ЕЦ-ТМ) та реконструкція тягової підстанції «Колосівка» відбуватиметься в межах полоси відводу залізниці на загальній площі 1,86 га, що підтверджується  державними актами на право постійного користування землею.

Існуюча тягова підстанція ПС-330 Трихати, яка підлягає реконструкції, належить ДП «НЕК Укренерго» і займає площу 13,2685 га, що підтверджується державним актом на право постійного користування землею.

На будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км під опори повітряних ліній відведена земля загальною площею  2438,65 м², яка належать Регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

У постійне користування регіональній філії «Одеська залізниця»                        ПАТ «Українська залізниця» будуть передані землі державної власності площею 146,94 м² та землі приватних осіб (пайщиків) площею 418,25 м².

На даний час виконання землевпорядних робіт щодо вилучення землі (договори сервітуту) у власників земельних паїв та земель держзапасу (проекту відводу) для будівництва повітряних ліній 150 кВ згідно укладеного договору від 06.12.2017 року № ОД/НКВ-17-1562 НЮ виконує КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

ІІ-а черга будівництва

Будівництво колії, що електрифікується на змінному струмі 27,5 кВ в обхід станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км), довжиною 1,9 км відбуватиметься в межах полоси відводу залізниці на загальній площі 1,8 га, що підтверджується державним актом на право постійного користування землею.

Основні техніко-економічні показники

| Найменування показників | Од. виміру | І черга будівництва | II черга будівництва | Всього по об’єкту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Експлуатаційна довжина дільниці Миколаїв - Колосівка (одноколійна), що електрифікуються | км | 105,0 | - | 105,0 |
| Будівництво постів секціонування контактної мережі 27,5 кВ | шт. | 2 | - | 2 |
| Будівництво тягової підстанції «Ясна Зоря» у модульному виконанні | к-ть модулів | 13 | - | 13 |
| Площа територій чергового пункту контактної мережі (ЧПКМ) та тягової підстанції на ст. Ясна Зоря | га | 1,225 | - | 1,225 |
| Реконструкція тягової підстанції «Колосівка» (встановлення модулів РП-27,5 кВ) | к-ть модулів | 4 | - | 4 |
| Реконструкція ВРП- 150 кВ на ПС-330 «Трихати» (встановлення комірок РП-150 кВ) | к-ть комірок | 2 | - | 2 |
| Будівництво транспортабельних модулів (постів ЕЦ-ТМ) | шт. | 8 | - | 8 |
| Будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» | км | 9,96 | - | 9,96 |
| Спорудження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) | км | 110,0 | - | 110,0 |
| Спорудження магістральної кабельної лінії зв’язку з відгалуженням (КЛЗ) | км | 110,0 | - | 110,0 |
| Експлуатаційна довжина залізничного обходу ст. Миколаїв - з’єднувальна дуга б/п 225 км-пост 102 км | км | - | 1,9 | 1,9 |
| Кількість створених нових робочих місць на черговому пункті контактної мережі (ЧПКМ) та тягової підстанції на ст. Ясна Зоря та енерго диспетчерській на ст. Херсон. | чоловік | 41 | - | 41 |

Загальна тривалість будівництва всього об’єкта з врахуванням прийнятого в проекті організації будівництва коефіцієнта суміщення на паралельне виконання будівельно-монтажних робіт становить 21 місяць при  нормативній тривалості будівництва першої черги - 15,5 місяців та 9,5 місяців другої черги.

Максимальна кількість працівників при будівництві I черги – 353 людини, II черги - 83 людини.

Підготовчі роботи.

До початку виконання будівельно-монтажних робіт передують роботи, що належать до підготовчого періоду з урахуванням умов виконання робіт, а саме:

При проведенні І-ої черги будівництва

- рубка дерев на ст. Ясна Зоря, розчистка просік на трасі прокладання магістральної кабельної лінії зв’язку та ВОЛЗ на дільниці Миколаїв – Колосівка, вирубка просіки для зовнішнього електропостачання тягової ПС-150 кВ Ясна Зоря;

- перевлаштування, винесення та захист інженерних мереж, які потрапляють під пляму забудови;

- улаштування тимчасового водопостачання та електропостачання будівельного майданчика на ст. Ясна Зоря;

- улаштування тимчасової внутрішньомайданчикової дороги на період будівництва на ст. Ясна Зоря на площі 3676,0 м2;

- улаштування тимчасових майданчиків для побутових приміщень, майданчиків для складування будівельних матеріалів та конструкцій на        ст. Ясна Зоря на площі 12250,0 м2.

При проведенні ІІ-ої черги будівництва

- розчистка території від чагарника на площі 4,50 га для створення інфраструктури електрифікації Мішковської дуги;

- захист та винесення кабелю зв’язку протяжністю 1,052 км;

- перекладання двох ниток водопроводу протяжністю 139,0 м через шляхопровід;

- перекладання теплотраси протяжністю 320,0 м через шляхопровід;

- винесення ЛЕП-10 кВ;

- улаштування тимчасових споруд на дільниці з’єднувальна дуга б/п 225 км - пост 102 км на майданчику площею 504,0 м2;

- захист кабелю зв’язку, в районі майданчика під тимчасові споруди довжиною 18,0 м.

Опис характеристик планованої діяльності І-ї черги будівництва

- -будівництво пристроїв контактної мережі в межах смуги відводу залізниці;

Будівництво постів секціонування контактної мережі 27,5 кВ на

ст. Баловне та ст. Новокатеринівка

На міжпідстанційних зонах Колосівка-Ясна Зоря та Ясна Зоря-Миколаїв на роздільних пунктах Новокатеринівка та Баловне планується будівництво одноколійних постів секціонування в модульному виконанні.

Живлення власних потреб вказаних постів передбачено від ПЛ-10 кВ АБ і ДПР-27,5 кВ зі встановленням відповідних КТПО.

Пости секціонування забезпечують селективність дії релейного захисту та зберігають рух на непошкоджених ділянках фідерних зон.

Живлення електричної тяги на дільниці Миколаїв-Колосівка передбачено від 3-х тягових підстанцій:

- тягової підстанції на станції Ясна Зоря (будівництво);

- тягової підстанції на станції Колосівка (реконструкція існуючої ТП);

- тягової підстанція 150/27,5 кВ на станції Миколаїв (реалізація запланована іншим проектом).

Будівництво тягової підстанції на станції Ясна Зоря у модульному виконанні (встановлення 13 модулів).

До складу тягової підстанції входитиме:

- відкритий розподільчий пристрій (ВРП-150 кВ) зі схемою 110-4Н з вимикачами в ланцюгах понижуючих трансформаторів і неавтоматичною ремонтною перемичкою; два понижуючі трансформатори на напругу 150/27,5/10 кВ потужністю 25000 кВА кожний;

- розподільчий пристрій 27,5 кВ в модульному виконанні на 4 фідера контактної мережі два фідера ДПР-27,5 кВ;

- розподільчий пристрій 10 кВ ПЕ в модульному виконанні на дві секції шин на 6 фідерів;

- модуль власних потреб (ТВП);

- модуль загально-підстанційного управління (ЗПУ);

- модуль майстерні;

- модуль службовий;

- модуль дизель-генератора.

Реконструкція існуючої тягової підстанції на станції Колосівка (встановлення 4 –х модулів РП-27,5 кВ)

При проведенні реконструкції передбачено:

- заміна усього застарілого обладнання ВРП-27,5 кВ з 6-ти існуючими фідерами контактної мережі та двома фідерами датчику положення ротору (ДПР) на закритий розподільчий пристрій (ЗРП) в модульному виконанні з врахуванням запроектованих х одного фідера контактної мережі і одного фідера ДПР-27,5 кВ;

- встановлення розподільчий пристрій 10 кВ СЦБ в модульному виконанні з трансформаторами на три напрямки (два існуючих і один проектований);

- встановлення модуль трансформаторів власних потреб (ТВП).

Виконання модулів передбачено з двошарового металу з утеплювачем.

На відкритій частині підстанції на окремих опорах (загальної металевої конструкції) передбачається спорудження запасної шини зі встановленням лінійних та обхідних роз’єднувачів фідерів контактної мережі.

Будівництво чергового пункту контактної мережі (ЧПКМ) на ст. Ясна Зоря

Черговий пункт району контактної мережі слугуватиме для розміщення персоналу, майстерні, гаражу, складських приміщень. На його території передбачено розміщення адміністративної будівлі, платформи для перевантаження та інших допоміжних пристроїв. Черговий пункт буде знаходитись окремо від тягової підстанції.

У складі будівель та споруд ЧПКМ передбачено будівництво:

- головного корпусу загальною площею 720 м2;

- матеріального складу загальною площею 288 м2;

- складу паливно-мастильних матеріалів на 5 т загальною площею 34,4 м2;

- платформи з пандусом, стелажів для зберігання опор контактної мережі;

- огорожі залізобетонної;

- камери керування;

- двох пожежних резервуарів;

- установки біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод;

- каналізаційної насосної станції.

Реконструкція ВРП - 150 кВ на ПС-330 «Трихати» (встановлення 2-х комірок РП-150 кВ)

Реконструкцією передбачено облаштування двох додаткових комірок на ВРУ 150 кВ ПС 330 кВ "Трихати" для підключення двоколової ПЛ 150 кВ за допомогою елегазових вимикачів з двома електромагнітами відключення і пружинними електродвигунними приводами, з можливістю відключення ємнісного та індуктивного струму повітряних ліній.

Будівництво транспортабельних модулів (постів ЕЦ-ТМ -8 шт.)

Для розміщення обладнання СЦБ на роз'їздах Зелений Гай, Новокатеринівка та на ст. Трихати, Баловне, Тернівка-Миколаївська, Мішкове, Первенець, Ясна Зоря встановлюються транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.

Встановлення модулів передбачається на фундаментах із збірних бетонних блоків стін підвалів.

Будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати - ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км.

Будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км передбачено  вздовж залізничних колій в межах охоронної зони.

При будівництві ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» передбачається встановлення 63 опор, у тому числі у смузі відводу - 29 опор.

Спорудження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) та магістральної кабельної лінії зв’язку з відгалуженням (КЛЗ).

Для забезпечення дільниці Миколаїв - Колосівка надійними, якісними та сучасними засобами станційного оперативно-технологічного зв’язку передбачено спорудження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) довжиною 110 км та магістральної кабельної лінії зв’язку з відгалуженням (КЛЗ) довжиною 110 км.

Опис характеристик діяльності ІІ-ї черги будівництва

Будівництво залізничного обходу ст. Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км-пост 102 км) довжиною 1,9 км забезпечить вихід ділянки Долинська - Миколаїв на ділянку Миколаїв - Колосівка в обхід станції Миколаїв.

В даному місці з'єднувальна дуга залізниці перетинається з під’їздом до м. Миколаєва від автодороги М-14 Одеса - Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог).

При відновленні залізничного обходу станції Миколаїв передбачається :

- У період проведення підготовчих робіт:

- розчистка території від чагарника на площі 4,50 га;

- захист та винесення кабелю зв’язку протяжністю 1,052 км;

- перекладання двох ниток водопроводу із сталевих труб Ø 108 мм та Ø 530 мм через шляхопровід (протяжність траси 139,0 м);

- перекладання теплотраси протяжністю 320,0 м із труб сталевих Ø 100 мм через шляхопровід;

- винесення ЛЕП-10 кВ: з демонтажем (21 шт.) та встановленням (13 шт.) залізобетонних опор, з демонтажем (0,56 км) та підвішуванням (0,409 км) проводів 10 кВ та прокладання кабелю по опорам, в траншеї, в азбестоцементних трубах загальною протяжністю 0,53 км;

- встановлення бетонних блоків (43 шт.) підпірної стіни (з наступним розбиранням) на розвантажувальному майданчику площею 504,0 м2 для конструкцій.

- У основний період проведення робіт:

-  розбирання колій протяжністю 0,235 км на дерев’яних шпалах;

-розбирання звичайних стрілочних переводів (2шт.);

- укладання залізничної колії з’єднувальної дуги рейками Р65 на залізобетонних шпалах, протяжність (1,9 км + 0,1425 км);

- будівництво автодорожнього шляхопроводу довжиною 77,94 м на монолітних підпірних стінках довжиною 446,0 та 486,0 м;

- спорудження технологічної залізобетонної естакади довжиною 21,0 м для прокладання інженерних комунікацій через залізничну колію;

- винос інженерних мереж (вологін, зв'язок);

- прокладання водопропускної залізобетонної труби Ø 1,0 м довжиною 9,08 м;

- улаштування автодороги на в’їзді та виїзді з АЗС :протяжністю

Додатки

1.4 Опис основних характеристик планової діяльності

При провадженні планованої діяльності з електрифікації дільниці Миколаїв - Колосівка довжиною 105 км передбачається експлуатаці нпристроїв контактної мережі в межах смуги відводу залізниці;

- новозбудованих постів секціонування контактної мережі 27,5 кВ на станціях Новокатеринівка та Баловне;

- новозбудованих тягової підстанції та чергового пункту контактної мережі на станції Ясна Зоря та передача електроенергії по ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км;

- реконструйованих тягових підстанцій «Колосівка» та ПС-330 «Трихати»;

- новозбудованої з’єднувальної дуги б/п 225 км-пост 102 км довжиною колії 1,9 км на залізничному обході ст. Миколаїв;

- волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) та магістральної кабельної лінії зв’язку з відгалуженням (КЛЗ);

- транспортабельних модулів (постів ЕЦ-ТМ-8 шт.) на роз'їздах Зелений Гай, Новокатеринівка та на станціях Трихати, Баловне, Тернівка-Миколаївська, Мешкове, Первенець, Ясна Зоря.

Електрифікація дільниці Миколаїв - Колосівка (І черга будівництва - існуючий колійний розвиток) дозволить збільшити обсяги перевезень після переключення поїздів з напрямку Знам’янка - Пологи - Колосівка.

Існуючі проектні розміри руху (пар поїздів на добу):

- вантажних - 20 пар поїздів;

- пасажирських - 9 пар поїздів;

- приміських - 1 пара поїздів.

За умов відновлення з’єднувальної дуги б/п 225 км - пост 102 км в обхід станції Миколаїв (II черга будівництва) та перспективи будівництва двоколійних вставок на перегонах, проектні розміри руху (пар поїздів на добу) становитимуть:

- вантажних - 35 пар поїздів;

- пасажирських - 9 пар поїздів;

- приміських - 1 пара поїздів.

Колійний розвиток

Дільниця Миколаїв-Колосівка - одноколійна, обладнана двостороннім автоблокуванням, експлуатаційна довжина - 105 км.

На даний час на дільниці розташовані 7 проміжних станцій та 1 роз’їзд з відповідним колійним розвитком: ст. Мішкове - 4 колії; ст. Тернівка-Миколаївська - 3 колії; ст. Баловне - 3 колії; ст. Трихати - 3 колії; ст. Ясна Зоря - 8 колій; ст. Первенець - 3 колії; ст. Зелений Гай - 2 колії; роз. Новокатеринівка - 2 колії.

Електрифікація дільниці Миколаїв - Колосівка виконується на існуючий колійний розвиток. Корисна довжина приймально-відправних колій роздільних пунктів складає 850-1050 м.

Проектом передбачається спорудження на станції Ясна Зоря під’їзних колій до тягової підстанції (ТП) та черговому пункту контактної мережі (ЧПКМ).

Територія ТП та ЧПКМ будуть розташовані з лівого боку парної горловини станції по ходу кілометражу в межах існуючої смуги відведення залізниці.

Примикання виконуватиметься шляхом врізання в існуючу 51 навантажувально-розвантажувальну колію правостороннього стрілочного переводу. При цьому корисна довжина 51 колії зменшується до 86 м.

План під’їзних колій до ТП і ЧПКМ зумовлений взаємним розташуванням та існуючим колійним розвитком станції Ясна Зоря. Мінімальні радіуси кривих колії у плані - 200 м.

У поздовжньому профілі колії на території тягової підстанції і черговому пункту контактної мережі запроектовані на горизонтальній площадці, а підходи - на ухилі 6%0.

Локомотивне та вагонне господарство

У даний час обслуговування вантажного, пасажирського та приміського руху на дільниці Миколаїв - Колосівка здійснюється тепловозами 2Т310м, 2Т310Л, 2Т310М.ут, ЧМЕЗ та дизель-поїздами ДР1, основного локомотивного депо Миколаїв Одеської залізної дороги.

У зв’язку з електрифікацією залізничної дільниці Миколаїв - Колосівка, технічними рішеннями в організації руху на вказаній дільниці передбачено:

- тягове обслуговування вантажного руху здійснювати електровозами ВЛ80т, 23Л5, 2С5К змінного струму електровозного депо Одеса- Сортувальна (приписки депо Котовськ) та депо Знам'янка Одеської залізниці;

- тягове обслуговування пасажирського руху здійснювати електровозами ВЛбОпк ВЛ80т, 23Л5, 2С5К електровозного депо Одеса-Сортувальна (приписки депо Котовськ) та депо Знам'янка Одеської залізниці;

- тягове обслуговування приміського руху здійснювати електропоїздами ЕР9П, ЕР9Е змінного струму основного моторвагонного депо Одеса-Застава-І та депо Знам'янка Одеської залізниці.

Штучні споруди

В проекті розроблені технічні рішення щодо встановлення опор контактної мережі на мостах через річку Південний Буг на 71 км перегона Трихати - Баловне, через річку Інгул на 95 км перегона Тернівка - Миколаївська - Мішково та через Тернівську балку на 91 км перегона Тернівка - Миколаївська - Мішково.

Міст через річку Південний Буг має загальну довжину 1143 м і складається із 3-х полігональних ферм L=110 м з їздою понизу, 1-ї ферми L=40м з їздою понизу, та 32-х металевих балок довжиною 23 м з їздою поверху.

Конструкції кріплення стійок контактної мережі для моста розроблені двох видів.

Міст через річку Інгул має загальну довжину 425 м і складається із полігональної ферми - L=110,0 м з їздою понизу; ферми - L=55,0 м; ферми - L-54,9 м з їздою поверху, та 9 металевих балок довжиною Lр=18,2 м і одної металевої балки Lр=23 м з їздою поверху.

Конструкції кріплення стійок контактної мережі для моста розроблені трьох видів з умови існуючих конструктивних рішень прольотів.

Міст через Тернівську балку має довжину 81,1 м і складається із 3-х металевих балок Lр=23,0 м з їздою поверху.

Конструкції металевих консолей для встановлення опор контактної мережі запроектовано індивідуальної розробки.

Крім того проектом передбачено встановлення на мостах елементів кабельних жолобів для прокладки магістральних кабелів зв’язку та СЦБ.

Черговий пункт контактної мережі (ЧПКМ) на станції Ясна Зоря.

У складі будівель та споруд чергового пункту контактної мережі передбачено будівництво: головного корпусу, матеріального складу, складу паливно-мастильних матеріалів, платформи з пандусом, стелажів для зберігання опор контактної мережі, огорожі залізобетонної, камери керування, двох пожежних резервуарів, установки біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод, каналізаційної насосної станції.

Будівництво головного корпусу ЧПКМ передбачається двоповерховим.

На першому поверсі буде розміщено: гараж, механічну майстерню, зварювальне відділення, жіночі та чоловічі побутові приміщення з санвузлами, кімнату зв'язку та комору інвентарю.

На другому поверсі розміщуватимуться: кімнати старших електромеханіків, начальника ДКС, чергового ДКС, кімната прийому їжі, зборів, обігріву та венткамери.

Матеріальний склад ЧПКМ призначений для зберігання деталей та матеріалів, які потребують зберігання в закритих складських приміщеннях планується побудувати одноповерховим. До матеріального складу входять: гараж для вантажної машини, комори. Склад буде обладнаний електроталлю вантажопідйомністю 1 т.

Склад паливно-мастильних матеріалів ЧПКМ на 5 тон призначений для зберігання паливо-мастильних матеріалів в тарі ємністю 200 л. на спеціальних підставках планується побудувати одноповерховим.

Прийом, складування та видача матеріалів, що зберігаються, провадитиметься за допомогою візка типу ТБ01В220В вантажопідйомністю – 220 кг.

Водопостачання та каналізація головного корпусу ЧПКМ.

Водопостачання головного корпусу ЧПКМ забезпечуватиметься від водопровідної мережі існуючого БМЕУ-4 по станції Ясна Зоря відповідно до Технічних умов на водопостачання проектованої тягової підстанції від           28.09.2012 р. № 31.  (Додаток № 18 у томі 1 ПЗ ).

Вода від існуючої водопровідної мережі буде використовуватися на господарсько-побутові та протипожежні потреби.

Загальна кількість свіжої води для забезпечення господарсько-побутових потреб під час експлуатації об’єкта становитиме 4,025 м3/добу; 1006,25 м3/рік.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння для головного корпусу ЧПКМ приймаються 10 л/сек (п. 6.2.4 табл.5 ДБН В.2.5-74:2013). Об’єм води в пожежних резервуарах на гасіння однієї розрахункової пожежі протягом 3-х годин становитиме 162 м3.

Підігрівати воду планується за допомогою електроводонагрівачів, розташованих в приміщеннях санітарних вузлів.

Зовнішні мережі побутової каналізації по станції Ясна Зоря відсутні.

Стічні води від санітарних приладів головного корпусу, сумарна кількість яких становитиме 3,225 м3/добу; 806,25 м3/рік. самопливом відводитимуться у внутрішньомайданчикову мережу каналізації з подальшим відводом в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4  фірми ПП «Екологія» потужністю 4,0 м3/добу.

Побутові стоки на установці очищуватимуться до наступних параметрів: БСК5 – 5-10 мг/л; ХСК< 40-50 мг/л; завислі речовини < 10 мг/л; NH – 0,3 – 0,4 мг/л.

Після очищення стічні води зберігатимуться у спеціалізованих ємностях та будуть використані на пожежні потреби або полив території об’єкту.

Мул, що накопичуватиметься у первинному відстійнику очисної установки «Джерело» один-два рази на рік буде передаватись відповідним спеціалізованим підприємствам згідно укладеного договору.

Скидання забруднених стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

Поверхневі води з території чергового пункту контактної мережі організовано збиратимуться за допомогою системи заглиблених лотків (водозбірних каналів, жолобів) із захисними решітками з подальшим відведенням в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4 фірми ПП «Екологія».

Матеріальний склад та склад паливно-мастильних матеріалів ЧПКМ  обладнані протипожежним водопроводом. Господарсько-питний водопровід та каналізація відсутні.

Таблиця 1.1. Водопостачання та водовідведення чергового пункту контактної мережі

| № п/п | Найменування споживача | Кількість споживачів на добу | Річна кількість робочих днів | Максимальна норма | Водопостачання | Водовідведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/добу | м3/рік | м3/добу | м3/рік |
| 1 | Службовці | 4 | 250 | 16 л/добу | 0,06 | 15 | 0,06 | 15 |
| 2 | Робітники | 21 | 250 | 25 л/добу | 0,53 | 132,5 | 0,53 | 132,5 |
| 3 | Душі | 3 | 250 | 230 л/год | 2,625 | 656,25 | 2,625 | 656,25 |
| 4 | Полив газони тротуари | 100 м2 600 м2 | 250 | 5 л/м2 0,5 л/м2 | 0,5 0,3 | 125 75 | - - | - - |
| 5 | Мийка підлоги підлого-мийною машиною | 380 м2 | 250 | Об’єм бака 9,5 л | 0,01 | 2,5 | 0,01 | 2,5 |
|  | Всього |  |  |  | 4,025 | 1006,25 | 3,225 | 806,25 |

Теплопостачання, опалення та вентиляція головного корпусу ЧПКМ.

Опалення головного корпусу ЧПКМ здійснюватиметься за допомогою  електронагрівальних приладів. Вентиляція приміщень припливно-витяжна з природним та примусовим спонуканням.

Матеріальний склад, склад ПММ не опалюються, вентиляція припливно-витяжна, природна.

## 1.5  Оцінка за видами та кількістю очікувальних впливів, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності

Утворення відходів в результаті виконання підготовчих та будівельних робіт та провадження планованої діяльності

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт по реконструкції споруд залізниці з  електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км передбачається утворення побутових та будівельних відходів, а саме:

- відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн – 32,96 т/рік;

- відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у будівництві – 5,15 т/рік;

- вироби бетонні (конструкції) та деталі некондиційні – 5,3 т/рік;

- залишки сумішей бетонних  – 5,9 т/рік;

- масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані – 9,633 т/рік;

- брухт чорних металів дрібний інший – 0,22 т/рік;

- гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика гідроізоляційна, речовини зв'язувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням – 5,92 т/рік.

Протягом періоду експлуатації об’єктів передбачається утворення побутових та виробничих відходів, а саме:

- масла трансформаторні відпрацьовані - 0,000704 т/рік;

- відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн – 5,475 т/рік;

- відходи, одержані у процесах зварювання  (залишки електродів) – 0,01 т/рік;

- масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,056672 т/рік;

- відходи перевезень, не позначені іншим способом (відпрацьовані масляні фільтри) – 0,0049 т/рік;

- відходи перевезень, не позначені іншим способом (відпрацьовані паливні фільтри) – 0,0042 т/рік;

- батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані – 0,046 т/рік.

Для збору твердих побутових та будівельних відходів передбачатимуться спеціально облаштовані майданчики, де будуть встановлені євроконтейнери місткістю 1,1 м3 кожен, виконані згідно стандарту EN 840-3, і 1 євроконтейнер для великогабаритних будівельних відходів (ВГО). Вивезення контейнерів здійснюватиметься спеціальним автотранспортом. Вивезення та передачу відходів та санітарну обробку контейнерів проводить спеціалізоване підприємство, яке буде обране на конкурсній основі відповідно до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів".

Небезпечні відходи, по мірі накопичення, передаватимуться на підставі укладених договорів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами відповідно ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності».

На території об’єкту місця тимчасового зберігання відходів облаштовуватимуться та утримуватимуться відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил.

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». Відходи будуть обліковуватися, та передаватися на утилізацію по мірі їх утворення.

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно допустимим.

Оцінка забруднення повітря у результаті виконання підготовчих та будівельних робіт та провадження планованої діяльності

При виконанні підготовчих та будівельних робіт по реконструкції споруд залізниці з  електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер, а саме:

- при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів;

- при здійсненні зварювальних робіт;

- при фарбуванні металевих поверхонь.

Загальна кількість викидів при проведенні підготовчих та будівельних робіт складатиме 4530,509634 т/рік, в тому числі парникових газів 4034,766 т/рік.

Вплив на повітряне середовище при експлуатації об’єкту здійснюється внаслідок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від працюючого автотранспорту, що маневрує по території підстанцій, від зварювальних робіт, металообробних верстатів, заправлення техніки, дизельгенераторів.

Загальна кількість викидів при експлуатації складатиме 31,7423935554 т/рік, в тому числі парникових газів 31,1138706607 т/рік.

Аналіз результатів визначення доцільності проведення розрахунків згідно п. 5.21 ОНД-86 показав, що розрахунки розсіювання в приземному шарі атмосферного повітрі забруднюючих речовин проводити недоцільно, отже вклад в забруднення атмосферного повітря буде вкрай незначним.

Таким чином, вплив планової діяльності на повітряне середовище, з урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених обмежень характеризуються як екологічно допустимий.

Оцінка забруднення води у результаті виконання підготовчих та будівельних робіт та провадження планованої діяльності

Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби працівників, задіяних при будівництві об’єкту здійснюватиметься за рахунок привозної води у кількості 10,9 м3/добу, 2,746 тис. м3/рік.

Для технічного водопостачання на майданчику будівництва буде встановлена пересувна ємкість для води, V=5,0 м3.

Для питного водопостачання використовується привозна бутильована вода. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Для забезпечення технологічних потреб виконання підготовчих та будівельних робіт на об’єкті, а саме: для пилопригнічення під’їзних доріг, витрат води на ущільнення ґрунту, дозаправку систем охолодження транспорту водою буде використана привозна технічна вода у кількості 0,441 тис. м3 на весь період будівництва. Бак з технічною водою об’ємом 1,0 м3 буде розташований на будівельному майданчику об’єкту.

Технічний огляд, очищення та промивання кузовів, бетоновозів та інших будівельних машин, а також заправлення техніки на території будівельного майданчика об’єкту не передбачається та відбуватиметься у спеціально передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях.

Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в біотуалет та, по мірі накопичення, будуть передаватись на очисні споруди відповідно до договору зі спеціалізованим підприємством. Утворення виробничих стічних вод не передбачається.

Відведення поверхневих вод з прилеглої території будівельних майданчиків передбачається в понижені місця рельєфу.

Відведення поверхневих вод з території будівельного майданчика на черговому пункті контактної мережі передбачається відкритим способом із скиданням стоків у водонепроникний вигріб, за рахунок схилу майданчика за допомогою системи канав, з улаштуванням кріплення земляних стінок від розмиву, а також шляхом влаштування ґрунтових валиків на брівках виїмок. Вивезення стоків передбачається асенізаційною машиною КО-503В на існуючі очисні споруди району.

Вплив на водне середовище при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить короткостроковий, тимчасовий характер та є незначним та допустимим.

Водопостачання головного корпусу ЧПКМ забезпечуватиметься від водопровідної мережі існуючого БМЕУ-4 по станції Ясна Зоря.

Вода від існуючої водопровідної мережі буде використовуватися на господарсько-побутові та протипожежні потреби.

Загальна кількість свіжої води для забезпечення господарсько-побутових потреб під час експлуатації об’єкта становитиме 4,025 м3/добу; 1006,25 м3/рік.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння для головного корпусу ЧПКМ приймаються 10 л/сек (п. 6.2.4 табл.5 ДБН В.2.5-74:2013). Об’єм води в пожежних резервуарах на гасіння однієї розрахункової пожежі протягом 3-х годин становитиме 162 м3.

Підігрівати воду планується за допомогою електроводонагрівачів, розташованих в приміщеннях санітарних вузлів.

Зовнішні мережі побутової каналізації по станції Ясна Зоря відсутні.

Стічні води від санітарних приладів головного корпусу, сумарна кількість яких становитиме 3,225 м3/добу; 806,25 м3/рік. самопливом відводитимуться у внутрішньомайданчикову мережу каналізації з подальшим відводом в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4  фірми ПП «Екологія» потужністю 4,0 м3/добу.

Побутові стоки на установці очищуватимуться до наступних параметрів: БСК5 – 5-10 мг/л; ХСК< 40-50 мг/л; завислі речовини < 10 мг/л; NH – 0,3 – 0,4 мг/л.

Після очищення стічні води зберігатимуться у спеціалізованих ємностях та будуть використані на пожежні потреби або полив території об’єкту.

Мул, що накопичуватиметься у первинному відстійнику очисної установки «Джерело» один-два рази на рік буде передаватись відповідним спеціалізованим підприємствам згідно укладеного договору.

Скидання забруднених стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

Поверхневі води з території чергового пункту контактної мережі організовано збиратимуться за допомогою системи заглиблених лотків (водозбірних каналів, жолобів) із захисними решітками з подальшим відведенням в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4 фірми ПП «Екологія».

Матеріальний склад та склад паливно-мастильних матеріалів ЧПКМ  обладнані протипожежним водопроводом. Господарсько-питний водопровід та каналізація відсутні.

Оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утворення, відсутні фактори забруднення поверхневих та підземних вод від об’єкту.

Вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації планованого об’єкта не очікується.

При штатному режимі експлуатації, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів, вплив на ґрунтові та поверхневі води, а також в цілому на водне середовище оцінюється, як допустимий.

Оцінка забруднення ґрунту та надр

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт передбачається вплив на ґрунти при виконанні земляних робіт (зняття ґрунтово-рослинного шару, видалення зелених насаджень).

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт передбачено видалення зелених насаджень для прокладання лісосіки, зняття ґрунтово-рослинного шару для встановлення опор повітряних ліній електропередач та будівництва під'їзних доріг. Знятий ґрунтово-рослинний шар складуватиметься у кагати окремо для подальшого використання за призначенням.

Здійснення операцій зі зняття ґрунтово-рослинного шару повинно здійснюватися за наявності документів, якими з огляду на вимоги законодавства України регулюється та регламентується реалізація планованої діяльності.

Експлуатація об’єктів виключає можливість негативного впливу та нанесення збитків земельним ресурсам та зеленим насадженням, а також не вплине на стан ґрунтів, та не призведе до зміни механічних, водно-фізичних та інших властивостей.

В межах ділянки розташування об’єктів і прилеглих територіях відсутні такі сучасні геологічні і інженерно-геологічні процеси і явища як зсуви, карст, суфозія, кріогенні процеси та інше.

Під час експлуатації повітряних ліній вплив на підземні води не очікується. Елементи, що встановлюватимуться у землю в якості фундаментів, мають невеликий геометричний розмір, в середньому 2,5х2,5 м з заглибленням до 3-х метрів. Ґрунтові води залягають на глибині більше 3,0 м від земної поверхні.

Під час експлуатації та технічного обслуговування підстанцій не передбачається впливу на ґрунтові води. Для запобігання забруднення ґрунтових вод та ґрунтів під час аварійного розливу трансформаторного масла по території підстанції та поширенню пожежі під час пошкодження маслонаповненного обладнання влаштовані маслоприймачі з масловідводом

Таким чином, вплив на ґрунти може характеризуватися як екологічно допустимий.

Оцінка шумового та вібраційного навантаження

У процесі проведення будівельних робіт типовий будівельний шум створюватиметься рухом вантажних автомобілів і обладнання. Джерелами шуму будуть переміщення та робота вантажних автомобілів, екскаваторів, скреперів та іншої техніки.

Відповідно до проведених розрахунків під час проведення будівельних робіт рівень шуму становитиме 52 дБА, що не перевищують встановлених норм (55 дБА згідно ДБН Б 1.1-31:2013).

Належне планування робочого часу під час проведення будівельних робіт дозволить звести до мінімуму вплив шуму поблизу населених пунктів.

При будівельних роботах джерелами вібрацій є машини й механізми, що побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями –  знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд. Менший рівень вібрації створюють компресори, відбійні молотки, гусенична техніка.

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному майданчику не передбачається.

Згідно розрахунків, під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення дотримуються вже безпосередньо на межі будмайданчику.

При експлуатації об’єкту основним джерелом шуму при експлуатації залізничного сполучення Миколаїв-Колосівка є робота залізничного транспорту та трансформатори на ст. Ясна Зоря.

Згідно розрахунків проведених під час експлуатації об’єкту сумарний еквівалентні рівні шуму на межі житлової забудови становитимуть:

- від руху електропоїздів до прилеглих територій з існуючою забудовою 41,3 дБА;

- ТП «Ясна Зоря» (120 м до найближчої житлової забудови) 44,4 дБА.

Визначені рівні не перевищуватимуть допустимих рівнів звуку L.A.екв. день/ніч= 45/55 дБА згідно санітарних норм (табл. 1 ДБН Б 1.1-31:2013).

Рух транспортних засобів по дільниці електрифікації супроводжується процесом вібрації, яка діє через механічну систему на людину, що їх використовує, і через дорожній одяг – на споруди, що розміщуються в зоні цієї дії.

При русі поїзда в основному виникають два види вібрації:

1) від безпосередньої взаємодії коліс з рейками, з розповсюдженням коливань через залізничну колію та ґрунт;

2) від локомотива, з розповсюдженням через повітряне середовище.

Другий вид коливань здебільшого викликає неприємний шум, але який не впливає на стан споруд.

Інтенсивність вібрації, що передається будівлям і спорудам у придорожній зоні, залежить від кількості потягів, швидкості їх руху, рівності дорожнього покриття, конструкції дорожнього одягу, типу ґрунту основи тощо. Інтенсивність вібрації характеризується прискоренням. Допустимі рівні вібрації у жилих будинках, що розміщені у зоні впливу дороги, відповідають діючим санітарним нормам. Враховуючи, що збільшення ваги поїздів не передбачається, а поблизу проходження залізної дороги, в санітарно-захисній зоні,  відсутні зони селітебної забудови (житлові будівлі), вплив вібрації не спричинює явних негативних впливів на навколишнє середовище.

Оцінка світлового, теплового, електромагнітного, радіаційного забруднення, випромінення

Наявність джерел потенційного світлового, теплового, електромагнітного та радіаційного забруднення під час підготовчих та будівельних робіт не передбачається.

Не передбачає наявність джерел потенційного світлового, теплового та радіаційного забруднення також технологічний процес планованої діяльності з трансформації і передачі електричної енергії.

Під час експлуатації підстанцій передбачається вплив електричного поля. Напруженість електричного поля від обладнання напругою 330, 150, 35, 27 кВ, що знаходиться в приміщенні підстанцій, за межами огорожі згідно проведених розрахунків не перевищує 1 кВ/м. Спеціальних заходів щодо захисту населення та обслуговуючого персоналу від дії електричного поля не передбачаються.

На території ПС є зони, в яких напруженість електричного поля згідно проведених розрахунків становить 5 кВ/м. В таких зонах передбачені спеціальні заходи захисту персоналу від дії електричного поля. Допустимий час перебування в межах електричного поля напруженістю 5 кВ/м становить 8 год, напруженістю 20 кВ/м – 0,5 год.

Під час експлуатації об’єктів можуть з'являтися коронні розряди  навколо проводів (струмопровідних частин) електрообладнання розподільчого пристрою під час дощу, туману або паморозі. Коронні розряди можуть спричинити незначну іонізацію повітря навколо проводів.

Таким чином, шумовий, ультразвуковий, електромагнітній впливи та вібрації від планової діяльності з урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених обмежень характеризуються як екологічно допустимі.

# 2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ

Залізничний транспорт є важливою складовою у структурі економіки країни та, зокрема, Миколаївської області. Він обслуговує потреби народного господарства та населення і є важливим фактором реалізації значного і вигідного геостратегічного потенціалу області.

У відповідності до Програми електрифікації залізниць України на 2015-2020 роки, яка затверджена наказом ПАТ «Українська залізниця» від 25.05.2015 №156-Ц/од передбачається електрифікація понад 860 км колії на Одеській, Львівській, Південно-Західній та Придніпровській магістралях.

Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225км – пост 102км» передбачається реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництво нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальної дуги Б/П 225 км – пост 102 км.

Реалізація проекту реконструкції дільниці Миколаїів - Колосівка буде здійснюватися у дві черги:

Першою чергою будівництва передбачається повний комплекс робіт по електрифікації дільниці Миколаїв-Колосівка на існуючий колійний розвиток,

а саме:

- створення інфраструктури електрифікованої дільниці для її експлуатації (L=105 км): будівництво постів секціонування контактної мережі, ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км, тягової підстанції та чергового пункту контактної мережі на ст. Ясна Зоря, реконструкція існуючих тягових підстанцій Колосівка та ПС-330 Трихати;

- повна реконструкція та модернізація пристроїв СЦБ та зв’язку на дільниці Миколаїв-Колосівка.

Другою чергою будівництва передбачається відновлення залізничного обходу станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км), його електрифікація та облаштування пристроями СЦБ та зв’язку (L=1,9 км).

У зв’язку з тим, що будівництво та реконструкція комплексу споруд здійснюється для забезпечення електрифікації існуючого колійного розвитку, технічна альтернатива не розглядалась.

З	 метою зменшення можливого негативного впливу на довкілля передбачено необхідні організаційно-технічні та природоохоронні заходи відповідно вимог природоохоронного законодавства України.

3. Опис Поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без провадження планованої діяльності

Ділянки майбутнього будівництва знаходяться на території Веселинівського, Новоодеського, Миколаївського, Вітовського районів Миколаївської області та міста Миколаїв.

З боку станції Миколаїв дільниця межує з передбаченою до електрифікації на змінному струмі 25 кВ дільницею Долинська – Миколаїв Одеської залізниці, а на станції Колосівка приєднана до електрифікованого також на змінному струмі 25 кВ напрямку Одеська-Колосівк - Помічна.

Траса проходить через проміжні станції: Мішкове, Тернівка-Миколаївська, Баловне, Трихати, Ясна Зоря, Первенець, Зелений гай, роз’їзд Новокатеринівка.

Миколаївська область розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії річки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями. На півдні омивається водами Чорного моря. Площа - 24,6 тис. км². Центр області — місто Миколаїв.

Територія області являє собою рівнину, яка поступово знижується з півночі на південь до Чорного моря, висота 20-40 м.

Північно-західна частина Миколаївської області лежить в зоні лісостепів, південно-східна − степів. Клімат помірно к онтинентальний. Літо спекотне, вітряне, з частими «суховіями»; середня температура найтеплішого місяця (липня) від +21°C до +23°C. Зима малосніжна, порівняно нехолодна; середня температура найхолоднішого місяця (січня) від −5°C до −3°C. Річна кількість опадів коливається від 300-350 мм на півдні до 450 мм на півночі. Максимум опадів влітку, випадають переважно у вигляді злив. Вегетаційний період в середньому близько 210 діб. Спостерігаються посухи, суховії, пилові бурі.

Ґрунти переважно чорноземи звичайні середньо- та малогумусні, на півдні – чорноземи південні малогумусні, каштанові і темно-каштанові, у заплавах – алювіальні лучні, у подах – лучні осолоділі. Агрохімічними дослідженнями встановлено, що середньозважений вміст гумусу в Миколаївській області в орному шарі (0-30 см) знаходиться на рівні 3,2 % і коливається в межах від 1,9 % в Очаківському до 4,1 % в Доманівському районі. Найбільша забезпеченість органічною речовиною спостерігається в північній і північно-західній частині області у зоні розповсюдження чорноземів звичайних, тут середній вміст гумусу знаходиться в межах 3,3-4,1 %. Далі на південь, коли починають переважати чорноземи південні, запаси органічної речовини зменшуються і складають діапазон 2,7- 3,2 %. У приморській смузі і на півдні області в зоні темно-каштанових ґрунтів вміст гумусу найнижчий і не перевищує 2,4 %. На сьогодні по області переважають ґрунти з підвищеним вмістом гумусу – їх частка становить близько 48,5 % та середній вміст – 30,4 % від загальної кількості обстежених угідь. Частка площ з високим рівнем вмісту не перевищує 13,5 %, решта площ – з дуже високим, дуже низьким та низьким вмістом.

Рослинний світ Миколаївської області складається переважно з різнотравно-типчаково-ковилових степів, в долинах річок − лучна, є невеликі масиви байрачних лісів. Майже вся територія розорана. Природна степова рослинність збереглася лише по схилах ярів та балок. Під лісами та чагарниками зайнято понад 2 % території області (в основному дуб, осика, клен, чорна тополя, берест, сосна, ясен, в'яз, липа). Площа полезахисних лісових смуг близько 29,3 тис. га. Під державною охороною перебувають Катеринівський та Вознесенський ліси.

Природно-заповідний фонд Миколаївської області станом на початок 2014 року налічував 140 об'єктів загальною площею 75 450,27 га. З них 7 об'єктів − загальнодержавного значення, та 133 − місцевого значення. Відсоток заповідності складає 3,07%.

Площадки будівництва ПС та ПЛ знаходяться на значному віддалені від об'єктів природно-заповідного фонду.

Тваринний світ представлений 163 видами: ссавців – 24, птахів – 90, плазунів – 11, риб – 31. Для тваринного світу характерні лисиця, заєць-русак, звичайний хом'як, ховрах; з птахів − перепел, дрохва, фазан, сіра куріпка, крижні та сірий гусак, кулики, степовий та польовий жайворонки та інші.

Місто Миколаїв − обласний центр Миколаївської області, центр Вітовського і Миколаївського районів. Миколаїв розташований в гирлі річки Інгул, де вона впадає до Південного Бугу, за 65 кілометрів від Чорного моря.

Веселинівський район розташований у північно-західній частині Миколаївської області, відстань від районного центру смт Веселинове до міста Миколаєва -84 км. Район межує (за годинниковою стрілкою) з Доманівським, Вознесенським, Новоодеським, Миколаївським, Березанським районами Миколаївської області та з Березовським районом Одеської області. На території району протікають річки Чичиклія та Південний Буг. Рельєф місцевості в основному рівнинний. Загальна площа району становить 1.2 тис. км². На території району є родовища корисних копалин місцевого значення.

Новоодеський район розташований в центральній частині Миколаївської області на лівобережжі річки Південний Буг. Площа району 1,4 тис. кв. кілометрів, що становить 5,7 % території області. На території району 42 населених пункти, включаючи районний центр- м. Нову Одесу та 41 село, які підпорядковані 17 сільським і 1 міській раді. Відстань від районного центру до Миколаєва -44 км. Район межує з Єланецьким, Вітовським, Баштанським Вознесенським, Веселинівським та з Миколаївським районом. На території Новоодеського району загалом налічується 669,3 км доріг.

Миколаївський район розташований на півдні Миколаївської області. Межує з Очаківським і Березанським районами, а по акваторії річки Південний Буг та Бузькому лиману — з Новоодеським, Вітовським районами та містом Миколаєвом. Відстань від Миколаєва — по шосейних дорогах — 2 км, залізницею — 15 км. Територія району — 1429,9 км². Адміністративний центр — місто Миколаїв, як місто обласного підпорядкування адміністративно до складу району не входить. На території району розміщені 52 населених пункти, які підпорядковані одній селищній та сімнадцяти сільським радам. 39 населених пунктів повністю газифіковано

Вітовський район (до 2016 р. - Жовтневий) − адміністративна одиниця на півдні Миколаївської області України. Адміністративний центр - місто Миколаїв, в його склад не входить.

Для опису поточного стану (базовий сценарій)  атмосферного  повітря  при плануванні діяльності  були  отримані величини фонових концентрацій забруднюючих речовин згідно даних Миколаївського обласного центру з гідрометеорології (лист від 27.03.2018 р. №31/05-18/170), які наведені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1. Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Миколаєва.

| Місце розташування об’єкту | Назва забруднюючої речовини | Концентрація мг/куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |
|  |  | 0-2 | 3-11 |
|  |  | Напрямки |
|  |  | Будь-який | Пн | Сх | Пд | Зх |
| Район Миколаївського залізничного вокзалу, вул. Новозаводська, 5 | Оксид вуглецю | 2,79336 | 2,79989 | 2,81378 | 2,79169 | 2,78013 |
|  | Діоксид азоту | 0,09185 | 0,09201 | 0,09226 | 0,09187 | 0,09172 |
|  | Пил | 0,15105 | 0,15105 | 0,15105 | 0,15105 | 0,15105 |

Згідно листа від 28.03.2018 р. № 31/05-08/171 Миколаївський обласний центр з гідрометеорології проводить спостереження за станом забруднення атмосферного повітря на стаціонарних пунктах тільки в                     м. Миколаїв, в районах Миколаївської області такі спостереження не проводяться, тому значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  Веселинівського, Новоодеського, Миколаївського та Вітовського районів не визначаються.

Згідно даних Миколаївського обласного центру з гідромеорології  перевищень фонових концентрацій над граничнодопустимими  концентраціями  не спостерігається.

Коротка кліматична характеристика по Веселинівському району Миколаївської області за період 2013-2017 р. за даними спостережень метеостанції Вознесенськ, найближчої до Веселинівському району згідно довідки Миколаївського обласного центру з гідрометеорології від 28.03.2018 №31/05-08/173 наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Коротка кліматична характеристика Веселинівського району Миколаївської області

| № п/п | Найменування характеристик | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери | 200 |  |
| 2 | Коефіцієнт рельєфу місцевості | 1 |  |
| 3 | Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, 0 С | 23,8 |  |
|  | абсолютний максимум | 41,3 |  |
| 4 | Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, 0 С | -2,4 |  |
|  | абсолютний мінімум | -31,3 |  |
| 5 | Середньорічна роза вітрів, % |  |  |
|  | Північний | 15,2 |  |
|  | Півнчно-східний | 16,9 |  |
|  | Східний | 12,4 |  |
|  | Південно-східний | 11,1 |  |
|  | Південний | 10,1 |  |
|  | Південно-західний | 8,9 |  |
|  | Західний | 10,1 |  |
|  | Південно-західний | 15,3 |  |
|  | Штиль | 20,2 |  |
| 6 | Середня швидкість вітру за рік, м/с | 1,7 |  |
| 7 | Швидкість вітру, яка перевищує в даній місцевості 5% випадків | 4-5 |  |
| 8 | Повторюваність швидкості вітру, % |  |  |
|  | 0-1 м/с | 49,5 |  |
|  | 2-3 м/с | 41,8 |  |
|  | 4-5 м/с | 7,4 |  |
|  | 6-7 м/с | 1,1 |  |
|  | 8-9 м/с | 0,2 |  |
|  | 10-11 м/с | 0,0 |  |
|  | 12-13 м/с | 0,0 |  |
|  | 14-15 м/с | 0,0 |  |
|  | 16-17 м/с | 0,0 |  |
|  | 18-20 м/с | 0,0 |  |
| 9 | Кількість опадів, мм |  |  |
|  | Середня кількість опадів, мм місяць: |  |  |
|  | 1 | 46,6 |  |
|  | 2 | 26,2 |  |
|  | 3 | 27,3 |  |
|  | 4 | 32,7 |  |
|  | 5 | 53,9 |  |
|  | 6 | 104,1 |  |
|  | 7 | 60,4 |  |
|  | 8 | 32,7 |  |
|  | 9 | 25,4 |  |
|  | 10 | 50,9 |  |
|  | 11 | 35,7 |  |
|  | 12 | 25,0 |  |
|  | Рік | 520,9 |  |
|  | Багаторічна норма, мм місяць: |  |
|  | 1 | 39 |
|  | 2 | 37 |
|  | 3 | 33 |
|  | 4 | 38 |
|  | 5 | 49 |
|  | 6 | 65 |
|  | 7 | 64 |
|  | 8 | 51 |
|  | 9 | 39 |
|  | 10 | 24 |
|  | 11 | 36 |
|  | 12 | 42 |
|  | Рік | 517,0 |

Коротка кліматична характеристика Миколаївського та Новоодеського районів Миколаївської області за даними спостережень авіаметеорологічної станції Миколаїв, найближчої до Миколаївського та Новоодеського районів згідно довідок Миколаївського обласного центру з гідрометеорології від 27.03.2018 №31/05-08/167 та №31/05-08/169 наведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Коротка кліматична характеристика Миколаївського району Миколаївської області

| № п/п | Найменування характеристик | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери | 200 |  |
| 2 | Коефіцієнт рельєфу місцевості | 1 |  |
| 3 | Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, 0 С | 24,2 |  |
|  | абсолютний максимум | 40,1 |  |
| 4 | Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, 0 С | -2,5 |  |
|  | абсолютний мінімум | -29,7 |  |
| 5 | Повторюваність напрямку вітру та штилю в % (середньорічна роза вітрів) |  |  |
|  | Північний | 20,1 |  |
|  | Північно-східний | 14,2 |  |
|  | Східний | 14,0 |  |
|  | Південно-східний | 7,4 |  |
|  | Південний | 12,2 |  |
|  | Південно-західний | 8,4 |  |
|  | Західний | 10,4 |  |
|  | Північно-західний | 13,3 |  |
|  | Штиль | 4,7 |  |
| 6 | Середня швидкість вітру за рік, м/с | 4,1 |  |
| 7 | Швидкість вітру, яка перевищує в даній місцевості 5% випадків , м/с | 8-9 |  |
| 8 | Повторюваність швидкості вітру по градаціях (% від загального числа випадків) |  |  |
|  | 0-1 м/с | 9,6 |  |
|  | 2-3 м/с | 35,0 |  |
|  | 4-5 м/с | 30,2 |  |
|  | 6-7 м/с | 16,5 |  |
|  | 8-9 м/с | 6,4 |  |
|  | 10-11 м/с | 1,70 |  |
|  | 12-13 м/с | 0,5 |  |
|  | 14-15 м/с | 0,1 |  |
|  | 16-17 м/с | 0,0 |  |
|  | 18-20 м/с | 0,0 |  |
| 9 | Кількість опадів, мм |  |  |
|  | Середня кількість опадів, мм місяць: |  |  |
|  | 1 | 40,7 |  |
|  | 2 | 21,3 |  |
|  | 3 | 25,8 |  |
|  | 4 | 36,5 |  |
|  | 5 | 48,9 |  |
|  | 6 | 49,5 |  |
|  | 7 | 39,0 |  |
|  | 8 | 20,0 |  |
|  | 9 | 23,8 |  |
|  | 10 | 40,2 |  |
|  | 11 | 30,0 |  |
|  | 12 | 21,7 |  |
|  | Рік | 397,4 |  |
|  | Багаторічна норма, мм місяць: |  |
|  | 1 | 36 |
|  | 2 | 35 |
|  | 3 | 30 |
|  | 4 | 32 |
|  | 5 | 44 |
|  | 6 | 54 |
|  | 7 | 58 |
|  | 8 | 41 |
|  | 9 | 39 |
|  | 10 | 22 |
|  | 11 | 36 |
|  | 12 | 45 |
|  | Рік | 472,0 |

Опис ймовірної зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльності

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників  забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом останніх років.

У даному розділі розглядається прогнозування зміни поточного стану навколишнього середовища Миколаївській області в цілому.

Дані про стан навколишнього природного середовища наведені згідно «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Миколаївської області у 2016 році» Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА.

(http://ecolog.mk.gov.ua/ua/ecoreports/regonalreport/).

Внаслідок діяльності людини в атмосферу потрапляє значна кількість забруднюючих речовин, зокрема при спалюванні різних видів палива (для опалення, виробництва електроенергії, під час експлуатації транспортних засобів) та при роботі промислових підприємств.

Особливо актуальною ця проблема є для індустріальних областей, в тому числі і для Миколаївської, хоча область і не увійшла в перелік регіонів з високим забрудненням атмосфери, що зумовлено відсутністю підприємств хімічної та вугільної промисловості. Слід відмітити, що рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище Миколаївської області нижчий, ніж в середньому по Україні.

В 2016 році в розрахунку на 1 км2 території регіону припадало 0,565 т викинутих в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. В середньому по країні зазначені показники становили 5,339 т.

В 2016 році в атмосферне повітря області надійшло зі стаціонарних джерел забруднення до атмосфери надійшло 13,89 тис. т забруднюючих речовин, що на 1,9 тис. т, або на 12 % менше, ніж 2015 року.

Крім того, в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення викинуто  2,1 млн. т діоксиду вуглецю (парникового газу), який  впливає на зміну клімату. У порівняні з 2015 роком викиди діоксиду вуглецю збільшилися на 0,3 млн. т, що на 17 % більше, ніж 2015 року.

За даними головного управління статистики в Миколаївській області у загальній кількості забруднюючих речовин стаціонарних джерел переважали викиди метану 30,2% (4,19 тис. т), тверді речовини 25,3% (3,518 тис. т) та сполуки азоту 20,2% (2,813 тис. т).

Що стосується викидів в атмосферу в розрахунку на душу населення, то найсуттєвішого антропогенного навантаження (0,064 т та 0,053 т шкідливих речовин) зазнала атмосфера Вітовського та Миколаївського районів, де цей показник перевищив середній рівень по області  в 5,4  та 4,4 рази відповідно.

Рис. 3.1. Хімічний склад викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел (дані головного управління статистики в Миколаївській області, 2016 рік).

Радіоекологічний стан Миколаївської області є безпечним. На території області відсутні радіаційно небезпечні об’єкти та території з радіоактивним забрудненням внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Радіаційний фон протягом 2016 року не перевищував природного рівня (рівень природного фону < 0,025 мР/год).

Загальна площа зайнята поверхневими водними об’єктами становить               150,5 тис. га, що складає 6,1 % від території області.

Протягом 2016 року для потреб населення та народного господарства з поверхневих водних об’єктів забрано 222,5 млн.м3 води. Обсяг використання води для задоволення виробничих потреб 2016 року становив 95,48 млн. м3.

Підземні води, які добуваються на території Миколаївської області, головним чином йдуть на задоволення господарсько-побутових та питних потреб населення. Станом на 01.01.2017, відповідно до відомостей, що надані водокористувачами за формами 7-гр та 2-тп, на території Миколаївської області експлуатувалася 1161 свердловина.

Використання для потреб питного та господарсько-побутового водопостачання складає 30,766 тис. м3/добу. Більшу половину водовідбору для цих потреб складають води з мінералізацією до 1,5 г/дм3 (18,397 тис. м3/добу).

За даними статистичної звітності 2 –ТП (водгосп) протягом 2016 року водозабір із підземних джерел водопостачання склав 11,5 млн.м3, що менше у порівнянні з минулим роком на 0,5 млн.м3 (4,2%).

За статистичними даними в м. Миколаєві та Миколаївської області  обсяг утворення відходів за 2016 рік становив 2366,36 тис.т відходів.

Серед підприємств регіону найбільшими утворювачами відходів у звітному році були ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (1704,578 тис.т або 72% від загального обсягу), Миколаївське відділення ПАТ «Сан Інбев Україна» (23,124 тис. т). Також, необхідно відмітити  ПАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» (36,5 тис. т), ПАТ «Баштанський сир завод» (206,862 тис. т) та ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані»  (273,116 тис. т).

Технологічний процес комплексу об'єктів проектування − трансформація і передача електричної енергії – не передбачає наявність джерел утворення вібрації, джерел потенційного світлового, теплового та радіаційного забруднення.

Вплив внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, від шумового навантаження, електромагнітного випромінювання дротів новозбудованих ПЛ-150 кВ та тваринний світ (птахи) незначний, тому показники якості довкілля залишиться на рівні даних поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльності.

Додатки

4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності при реконструкції споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальної дуга б/п 225 км – пост 102 км можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля:

1.Здоров’я населення.

Вплив на здоров’я населення можливий внаслідок шумового навантаження, електромагнітного поля антен та викидів забруднюючих речовин при експлуатації проектованих підстанцій від працюючого автотранспорту, заправки автотранспорту, дизельгенераторів, механічної майстерні та зварювального відділення. Проте, в результаті проведених розрахунків відбувається дотримання встановлених нормативів та допустимих санітарних норм, вплив планової діяльності на здоров’я населення не передбачається.

2.Стан фауни, флори, біорізноманіття.

Вплив планованої діяльності на флору полягає у видаленні зелених насаджень для прокладання просік під електрифікацію та будівництва нових пристроїв СЦБ та зв’язку (I черга будівництва – 7,42 га на території Ольшанської та Шостаківської селищних рад Миколаївського району Миколаївської області).

Згідно з «Правилами поліпшення якісного складу лісів», затверджених Постановою КМУ від 12.05.2007 року № 724 даний вид рубок відноситься до ландшафтних рубок планування території.

Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності можливий вплив на фауну, пов'язаний із ризиком для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ, ураженню птахів електричним струмом у наслідок їх контакту з обладнанням, яке знаходиться під напругою.

Відповідно до листа Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА від 10.05.2018 р. № 01-04/1370-04 з дільницею Миколаїв–Колосвіка межує заповідне урочище місцевого значення «Дубки», яке створено рішенням виконкому обласної ради від 23.10.1987 р. № 448 (ст. Мішкове).

На ділянці залізничної дороги, яка межує із заповідним урочищем місцевого значення «Дубки» на ст. Мішкове передбачається лише встановлення посту ЕЦ-ТМ, проведення значних будівельних робіт не передбачається, таким чином планована діяльність об’єкту на не вплине на стан заповідного урочища місцевого значення «Дубки.

3.Землі (у тому числі вилучення земельних ділянок).

Об’єкти планованої діяльності (пости секціонування контактної мережі на ст. Баловне та ст. Новокатеринівка, тягова підстанція та черговий пункт контактної мережі на станції Ясна Зоря, транспортабельні модулі (пости ЕЦ-ТМ) та тягова підстанція «Колосівка») розміщуватимуться в межах полоси відводу залізниці на загальній площі 1,86 га, що підтверджується  державними актами на право постійного користування землею.

Існуюча тягова підстанція ПС-330 Трихати, яка підлягає реконструкції, належать ДП «НЕК Укренерго» і займає площу 13,2685 га (державний акт на право постійного користування землею від 18.06.2002 р. серія І – МК № 000465.

Додаткове відведення земельних ділянок загальною площею 2438,65 м2 передбачається тільки під опори повітряних ліній 150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря». У постійне користування регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» будуть передані землі державної власності площею 146,94 м² та землі приватних осіб (пайщиків) площею 418,25 м².

4. Ґрунт.

Вплив на ґрунти здійснюватиметься при виконанні земляних робіт (зняття ґрунтово-рослинного шару), необхідних для встановлення опор ЛЕП, під’їзних шляхів, облаштування траншей для встановлення дренажних систем та електричних мереж.

Знятий ґрунтово-рослинний шар складуватиметься у кагати окремо для подальшого використання за призначенням.

5. Вода.

Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби працівників, задіяних при будівництві об’єкту, здійснюватиметься за рахунок привозної води. Для питного водопостачання використовуватиметься привозна бутильована вода. Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в біотуалет та, по мірі накопичення, будуть передаватись на очисні споруди відповідно до договору зі спеціалізованим підприємством. Утворення виробничих стічних вод не передбачається.

Відведення поверхневих вод з території будівельних майданчиків передбачається на знижені відмітки рельєфу.

Відведення поверхневих вод з території будівельного майданчика на черговому пункті контактної мережі передбачається відкритим способом із скиданням стоків у водонепроникний вигріб, за рахунок схилу майданчика за допомогою системи канав, з улаштуванням кріплення земляних стінок від розмиву, а також шляхом влаштування ґрунтових валиків на брівках виїмок. Вивезення стоків передбачається асенізаційною машиною КО-503В на існуючі очисні споруди району.

Використання води під час експлуатації та технічного обслуговування планованого об’єкту ЧПКМ передбачається забезпечувати від водопровідної мережі існуючого БМЕУ-4 по станції Ясна Зоря відповідно до Технічних умов на водопостачання проектованої тягової підстанції від 28.09.2012 р.               № 31.

Використання води планованого об’єкту ЧПКМ передбачається на господарсько-побутові потреби, на виробничі потреби використання води не передбачається.

Зовнішні мережі побутової каналізації по станції Ясна Зоря відсутні. Стічні води від санітарних приладів головного корпусу ЧПКМ самопливом відводитимуться у внутрішньомайданчикову мережу каналізації з подальшим відведенням в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4 фірми ПП «Екологія» потужністю 4,0 м3/добу. Після очищення стічні води будуть використані на пожежні потреби або полив території.

Мул, що накопичуватиметься у первинному відстійнику очисної установки «Джерело» один-два рази на рік буде передаватись відповідним спеціалізованим підприємствам згідно укладеного договору.

Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

Поверхневі води з території чергового пункту контактної мережі організовано збиратимуться за допомогою системи заглиблених лотків (водозбірних каналів, жолобів) із захисними решітками з подальшим відведенням в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4 фірми ПП «Екологія».

6. Повітря.

При виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, при фарбуванні металевих поверхонь.

Технологічний процес трансформації і передачі електричної енергії під час провадження планованої діяльності не передбачає наявність джерел викидів забруднюючих речовин.

Під час експлуатації об’єкту вплив на повітряне середовище відбуватиметься на черговому пункті контактної мережі (ЧПКМ), що знаходиться на станції Ясна Зоря та при роботі дизельгенераторів встановлених на постах ЕЦ-ТМ.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на ЧПКМ здійснюватимуться:

- при проведенні зварювальних робіт, заправлення залізничного транспорту дизпаливом та при роботі автоматриси та автолетучки в гаражі головного корпусу ЧПКМ,

- при обробці металу на верстатах встановлених в механічній майстерні  головного корпусу ЧПКМ.

7. Кліматичні фактори

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Передбачається незначне виділення парникових газів внаслідок ДВЗ автотранспорту при маневруванні по території об’єкту та в наслідок аварійної роботи дизельгенераторів встановлених на постах ЕЦ-ТМ.

8. Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину.

Негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування об’єкта проектування відсутні.

9. Ландшафт.

Змін природнього ландшафту в результаті реалізації планованої діяльності не передбачаються.

10. Соціально-економічні умови.

До позитивних аспектів реалізації будівництва відносяться:

- поява додаткових робочих місць в регіоні під час проведення будівельних робіт,

- збереження існуючих умов мешкання населення і системи комунікацій місцевості;

-  поліпшення якості і надійності енергопостачання району;

-  участь в розвитку соціальної і промислової інфраструктури району;

-  виплата податків на місцевому і регіональному рівні.

5. ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, включаючи роботи з демонтажу після завершення такої діяльності.

В основний період будівництва передбачаються роботи по спорудженню будівель та споруд об’єкта, по спорудженню земляного полотна та улаштуванню верхньої будови колій (з’єднувальна дуга), улаштуванню споруд зв’язку, енергетичного господарства, зовнішніх мереж трубопроводів водопроводу, каналізації.

При виконанні підготовчих та будівельних робіт по реконструкції споруд залізниці з  електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км передбачається вплив на навколишнє середовище, а саме:

1. На атмосферне повітря:

- при роботі ДВЗ транспорту та механізмів;

- при здійсненні зварювальних робіт;

- при фарбуванні металевих поверхонь.

2. Шумовий вплив:

- при роботі автотранспорту.

3. На ґрунти:

- за рахунок утворення відходів при виконанні демонтажних та будівельних робіт;

- земляні роботи (зняття родючого шару ґрунту, видалення зелених насаджень).

4. Водне середовище:

- утворення поверхневих дощових та талих вод.

В підготовчий період виконуватимуться демонтажні роботи та влаштування фундаментів. В будівельний період будуть здійснюватися  будівельні, електромонтажні, оздоблювальні, пусконалагоджувальні роботи.

Тривалість виконання підготовчих та будівельних робіт складе:

- I черга будівництва – 15,5  місяців (в тому числі, підготовчий період –       2,5 місяців);

- II черга будівництва – 9,5 місяців (в тому числі, підготовчий період –              2,0 місяців).

Всього тривалість будівництва по об’єкту складе 21 місяць.

Максимальна кількість працівників при будівництві I черги – 353 людини, II черги - 83 людини.

Протяжність території будівництва становить по I черзі –  105 км, по II – 1,9 км. Будівельні роботи будуть розосереджені, так як ділянки будівництва знаходитимуться на значній відстані одна від одної і проектом будівництва не передбачається одночасне використання техніки в одному місці.

Вплив на атмосферне повітря

Розрахунок викидів від дорожньо-будівельних машин та механізмів.

Джерело викидів №1

Розрахунок забруднення від будмайданчика виконано згідно “Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів", затверджених Державним комітетом статистики України Наказом від 13.11.2008 № 452.

Річна витрата палива для дорожньо-будівельних машин та механізмів становить:

I черга будівництва – бензин – 119,7  тис. л, дизпаливо – 1235,6 тис. л;

II черга будівництва – 38,1 тис. л, дизпаливо – 137,6 тис .л.

Коефіцієнти для переведення у вагові одиниці:

для бензину –  0,74 кг/л;

для дизельного палива – 0,85  кг/л.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) промислової, сільсько- господарської, будівельної та іншої  техніки здійснюється, виходячи із пер-винних даних підприємств щодо витрат палива, за формулою:

Віj = Мі*Аіj

де:

Віj – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім  свинцю) і-ю групою техніки, кг;

Мі – обсяги спожитого палива і-ю групою техніки, т;

Аіj – усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу і-ю групою техніки, кг/т.

Для розрахунку секундної витрати палива приймаємо наступні значення:

- приймається розрахунок для роботи  одночасно 2 одиниць техніки;

- витрата бензину 25л/100 км=0,25л/км;

- витрата дизпалива 20 л/100 км=0,2 л/км;

- густина дизпалива 0,85 кг/л;

- густина бензину 0,74 кг/л.

Зі швидкістю маневрування по території 5 км/год секундна витрата бензину на одну одиницю техніки становитиме: 0,2л/км*5км/год÷3600с=0,00023 л/с; витрата дизпалива:

0,25л/км*5 км/год÷3600с=0,00035 л/с.

Розрахунок секундної витрати бензину:

1*(0,00023л/с·0,74кг/л)÷1000 =1,7·10-7 т/с.

Розрахунок секундної витрати дизпалива:

1*(0,00035л/с*0,85кг/л)÷1000 =2,9·10-7 т/с.

Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів при згоранні дизпалива становлять:

| Назва ЗР | Оксид вуглецю | Неметанові леткі органічні сполуки | Метан | Діоксид азоту | Сажа | Оксид азоту | Вуглекислий газ | Діоксид сірки | Бенз(а)пірен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,кг/т | 36,2 | 8,16 | 0,25 | 31,4 | 3,85 | 0,12 | 3138 | 4,3 | 0,03 |

Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів при згоранні бензину становлять:

| Назва ЗР | Оксид вуглецю | Неметанові леткі органічні сполуки | Метан | Діоксид азоту | Оксид азоту | Аміак | Вуглекислий газ | Діоксид сірки | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,кг/т | 197,8 | 28,5 | 0,64 | 21,6 | 0,035 | 0,004 | 3183 | 1,0 | 0 |

Таблиця 5.1. Викиди від ДВЗ будівельної техніки (I черга)

| Найменування забруднюючих речовин | Питомі викиди забруднюючих речовин, кг/т | Витрата бензи-ну, т | Секундна витрата безину т/с | Витра-та диз. палива, т | Секундна витрата дизпалива т/с | Викиди для бен-х двигунів, т/рік | Викиди для диз-х двигунів, т/рік | Сумарні викиди, т/рік | Викиди від бензинових ДВЗ г/с | Викиди від дизельних ДВЗ г/с | Сумарні викиди, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензин | Дизел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пальне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид вуглецю | 197,8 | 36,2 | 88,578 8 | 1,7E-07 | 1050,26 | 2,9E-07 | 17,5207284 | 38,019412 | 55,5401404 | 0,033626 | 0,010498 | 0,044124 |
| Діоксид азоту | 21,6 | 31,4 |  |  |  |  | 1,9132848 | 32,978164 | 34,8914488 | 0,003672 | 0,009106 | 0,012778 |
| Діоксид сірки | 1 | 4,3 |  |  |  |  | 0,088578 | 4,516118 | 4,604696 | 0,00017 | 0,001247 | 0,001417 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | 28,5 | 8,16 |  |  |  |  | 2,524473 | 8,5701216 | 11,0945946 | 0,004845 | 0,0023664 | 0,007211 |
| Метан | 0,64 | 0,25 |  |  |  |  | 0,05668992 | 0,262565 | 0,31925492 | 0,0001088 | 0,0000725 | 0,000181 |
| Оксид азоту | 0,035 | 0,15 |  |  |  |  | 0,00310023 | 0,157539 | 0,16063923 | 0,00000595 | 0,0000435 | 4,95E-05 |
| Аміак | 0,004 | 0 |  |  |  |  | 0,000354312 | - | 0,000354312 | 0,00000068 | - | 6,8E-07 |
| Сажа | - | 3,85 |  |  |  |  | - | 4,043501 | 4,043501 | - | 0,0011165 | 0,001117 |
| Вуглекислий газ | 3183 | 3138 |  |  |  |  | 281,943774 | 3295,71588 | 3577,659654 | 0,54111 | 0,91002 | 1,45113 |
| Бенз(а)пірен | - | 0,03 |  |  |  |  | - | 0,0315078 | 0,0315078 | - | 0,0000087 | 8,7E-06 |

Таблиця 5.2. Викиди від ДВЗ будівельної техніки (II черга)

| Найменування забруднюючих речовин | Питомі викиди забруднюючих речовин, кг/т | Витрата бензину, т | Секундна витрата бензину т/с | Витра-та диз. палива, т | Секундна витрата дизпалива т/с | Викиди для бен-х двигунів, т/рік | Викиди для диз-х двигунів, т/рік | Сумарні викиди, т/рік | Викиди від бензинових ДВЗ г/с | Викиди від дизельних ДВЗ г/с | Сумарні викиди, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензин | Дизел. пальне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид вуглецю | 197,8 | 36,2 | 28,194 | 1,7E-07 | 116,96 | 2,9E-07 | 5,5767732 | 4,233952 | 9,8107252 | 0,033626 | 0,010498 | 0,044124 |
| Діоксид азоту | 21,6 | 31,4 |  |  |  |  | 0,6089904 | 3,672544 | 4,2815344 | 0,003672 | 0,009106 | 0,012778 |
| Діоксид сірки | 1 | 4,3 |  |  |  |  | 0,028194 | 0,502928 | 0,531122 | 0,00017 | 0,001247 | 0,001417 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | 28,5 | 8,16 |  |  |  |  | 0,803529 | 0,9543936 | 1,7579226 | 0,004845 | 0,0023664 | 0,007211 |
| Метан | 0,64 | 0,25 |  |  |  |  | 0,01804416 | 0,02924 | 0,04728416 | 0,0001088 | 0,0000725 | 0,000181 |
| Оксид азоту | 0,035 | 0,12 |  |  |  |  | 0,00098679 | 0,0140352 | 0,01502199 | 0,00000595 | 0,0000348 | 4,08E-05 |
| Аміак | 0,004 | - |  |  |  |  | 0,000112776 | - | 0,000112776 | 0,00000068 | - | 6,8E-07 |
| Сажа | - | 3,85 |  |  |  |  | - | 0,450296 | 0,450296 | - | 0,0011165 | 0,001117 |
| Вуглекислий газ | 3183 | 3138 |  |  |  |  | 89,741502 | 367,02048 | 456,761982 | 0,54111 | 0,91002 | 1,45113 |
| Бенз(а)пірен | - | 0,03 |  |  |  |  | - | 0,0035088 | 0,0035088 | - | 0,0000087 | 8,7E-06 |

Таблиця 5.3. Загальний викид від ДВЗ будівельної техніки та механізмів

(джерело № 1)

| Назва речовини | Викиди, г/с | Валові викиди, т/рік |
| --- | --- | --- |
| Оксид вуглецю | 0,088248 | 65,35087 |
| Діоксид азоту | 0,025556 | 39,17298 |
| Діоксид сірки | 0,002834 | 5,135818 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | 0,014422 | 12,85252 |
| Метан | 0,000362 | 0,366539 |
| Оксид азоту | 9,03E-05 | 0,175661 |
| Аміак | 1,36E-06 | 0,000467 |
| Сажа | 0,002234 | 4,493797 |
| Вуглекислий газ | 2,90226 | 4034,422 |
| Бенз(а)пірен | 1,74E-05 | 0,035017 |

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від зварювання металу.

Основні конструкції, які будуть використані при будівництві,  виготовляються на заводах, безпосередньо на будівельних майданчиках відбувається тільки їх підгонка та з’єднання.

Кількість забруднювачів при зварюванні, яка залежить від марки електрода, марки зварюваного металу, типу швів тощо, визначається за питомими показниками залежно від витрат зварювальних матеріалів.

Джерело викидів №2

Розрахунок викидів від зварювання електродами АНО-6

Розрахунок викидів від поста зварювання проводився згідно питомих викидів забруднюючих речовин відповідно «Показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електрогазозварювання, наплавлення, електро-, газогоріння та напилення металів. Київ 2003 р.».

Таблиця 5.4. Питомі показники забруднюючих речовин від зварювальних робіт.

| Процес зварки | Марка електродів | Кількість шкідливих речовин, г/кг, в зварювальних матеріалах, що витрачаються |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fe2O3 | MnO2 |
| Ручна із застосуванням електродів з покриттям руднокислого типу | АНО-6 | 14,35 | 1,95 |

Витрата електродів марки АНО-6 − складає 500 кг/рік  Вага одного електрода − 280 г. Час спалювання одного електрода при безперервний роботі прийнято  2 хв (120 с).

Час роботи поста зварювання становить: 500 кг÷0,28 кг×0,33 год =                 589 год.

Вихідні дані:

Зварювальний матеріал - електроди АНО-6

Витрата матеріалу – 500 кг.

Час роботи – 589 годин.

Для розрахунку викидів ЗР (т/рік), що відходять від одиниці технологічного обладнання використовується формула:

;

;

де,

q – питомий показник забруднюючих речовин;

В – витрата матеріалу, електродів (кг);

t – час роботи поста зварювання.

;	       г/с;

;  	 г/с;

Розрахунок викидів від роботи дизельних електростанцій.

Для забезпечення електропостачання на будівельному майданчику використовуватимуться дизельні електростанції:

I черга будівництва –    ДЕС-100 (1 шт.);

ДЕС-50 (2 шт.);

ДЕС-15 напругою 230/400 В (2 шт.);

II черга будівництва –   ДЕС-15 напругою 230/400 В (2 шт.);

Розрахунок викидів від роботи дизельних електростанцій проводився згідно з методикою «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Спб., 2001» (далі- Методика).

Максимально-разовий викид i-го речовини (г/с) визначається за формулою :

де, emi, г/кВт∙год - викид i-ї шкідливої речовини на одиницю корисної роботи стаціонарної дизельної установки в режимі номінальної потужності (таблиця 1 або 2 методики);

Ре, кВт - експлуатаційна потужність стаціонарної дизельної установки.

Валовий викид i-ї речовини (т/рік) визначається за формулою:

де: qеi, г/кг палива - викид i-ї шкідливої речовини на 1 кг дизельного палива (таблиця 3 або 4 методики);

Gт - витрата палива за рік, т.

I черга будівництва

Джерело викидів № 3.

Розрахунок викидів від роботи ДЕС-100 (згідно Методики – установка середньої потужності)

Вихідні дані:

Потужність установки 100 кВт;

Паливо – дизельне паливо;

Витрата палива за годину – 25 кг/год;

Години роботи – 360 год;

Витрата палива при номінальній потужності (весь період будівництва I черга) – 9000 кг.

Таблиця 5.5. Питомі викиди забруднюючих речовин.

| Забруднююча речовина | еmi (г/кВт∙год) | qеi (г/кг палива) |
| --- | --- | --- |
| СО | 6,2 | 26 |
| NOх | 9,6 | 40 |
| CH | 2,9 | 12 |
| Пил | 0,5 | 2 |
| SO2 | 1,2 | 5 |
| CH2O | 0,12 | 0,5 |
| Б(а)П | 1,2×10-5 | 5,5×10-5 |

Таблиця 5.6. Загальний викид від ДЕС-100.

| Код | Забруднююча речовина | Викид |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/рік |
| 337 | Вуглецю оксид | 0,17 | 0,234 |
| 301 | Азоту діоксид | 0,27 | 0,36 |
| 2754 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,08 | 0,108 |
| 2902 | Тверді частинки | 0,014 | 0,018 |
| 330 | Діоксид сірки | 0,033 | 0,045 |
| 1325 | Формальдегід | 0,0033 | 0,0045 |
| 703 | Бенз(а)пірен | 0,0000003 | 0,0000005 |

Джерело викидів № 4-5.

Розрахунок викидів від роботи ДЕС-50 (згідно Методики- малопотужні установки) (2 од.)

Вихідні дані:

Потужність установки 50 кВт;

Паливо – дизельне паливо;

Витрата палива за годину – 13,8 кг/год;

Години роботи – 360 год;

Витрата палива при номінальній потужності (весь період будівництва I черга) – 4968 кг.

Таблиця 5.7. Питомі викиди забруднюючих речовин.

| Забруднююча речовина | еmi (г/кВт∙год) | qеi (г/кг палива) |
| --- | --- | --- |
| СО | 7,2 | 30 |
| NOх | 10,3 | 43 |
| CH | 3,6 | 15,0 |
| Пил | 0,7 | 3,0 |
| SO2 | 1,1 | 4,5 |
| CH2O | 0,15 | 0,6 |
| Б(а)П | 1,3×10-5 | 5,5×10-5 |

Таблиця 5.8. Загальний викид від ДЕС-50

| Код | Забруднююча речовина | Викид |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/рік |
| 337 | Вуглецю оксид | 0,1 | 0,14904 |
| 301 | Азоту діоксид | 0,143 | 0,214 |
| 2754 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,05 | 0,0745 |
| 2902 | Тверді частинки | 0,0097 | 0,014904 |
| 330 | Діоксид сірки | 0,0152778 | 0,022356 |
| 1325 | Формальдегід | 0,002 | 0,00298 |
| 703 | Бенз(а)пірен | 0,0000002 | 0,0000003 |

Джерело викидів № 6-7.

Розрахунок викидів від роботи ДЕС-15 напругою 230/400 В (згідно Методики – малопотужні установки) (2 од.)

Вихідні дані:

Потужність установки 15 кВт;

Паливо – дизельне паливо;

Витрата палива за годину – 5,52 кг/год;

Години роботи – 360 год;

Витрата палива при номінальній потужності (весь період будівництва I черга) – 1987,2 кг.

Таблиця 5.9. Питомі викиди забруднюючих речовин.

| Забруднююча речовина | еmi (г/кВт∙год) | qеi (г/кг палива) |
| --- | --- | --- |
| СО | 7,2 | 30 |
| NOх | 10,3 | 43 |
| CH | 3,6 | 15,0 |
| Пил | 0,7 | 3,0 |
| SO2 | 1,1 | 4,5 |
| CH2O | 0,15 | 0,6 |
| Б(а)П | 1,3×10-5 | 5,5×10-5 |

Таблиця 5.10. Загальний викид від ДЕС-15

| Код | Забруднююча речовина | Викид |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/рік |
| 337 | Вуглецю оксид | 0,03 | 0,0596 |
| 301 | Азоту діоксид | 0,0429 | 0,085 |
| 2754 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,015 | 0,029 |
| 2902 | Тверді частинки | 0,0029 | 0,0059 |
| 330 | Діоксид сірки | 0,00458 | 0,0089 |
| 1325 | Формальдегід | 0,000625 | 0,0011923 |
| 703 | Бенз(а)пірен | 0,0000001 | 0,0000001 |

II черга будівництва

Джерело викидів № 8-9.

Розрахунок викидів від роботи ДЕС-15 напругою 230/400 В (згідно Методики – малопотужні установки) (2 од.).

Вихідні дані:

Потужність установки  – 15 кВт;

Паливо – дизельне паливо;

Витрата палива за годину – 5,52 кг/год;

Години роботи – 570 год;

Витрата палива при номінальній потужності (весь період будівництва II черга) – 3146,4 кг.

Таблиця 5.11. Питомі викиди забруднюючих речовин.

| Забруднююча речовина | еmi (г/кВт∙год) | qеi (г/кг палива) |
| --- | --- | --- |
| СО | 7,2 | 30 |
| NOх | 10,3 | 43 |
| CH | 3,6 | 15,0 |
| Пил | 0,7 | 3,0 |
| SO2 | 1,1 | 4,5 |
| CH2O | 0,15 | 0,6 |
| Б(а)П | 1,3×10-5 | 5,5×10-5 |

Таблиця 5.12. Загальний викид від ДЕС-15.

| Код | Забруднююча речовина | Викид |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/рік |
| 337 | Вуглецю оксид | 0,03 | 0,094 |
| 301 | Азоту діоксид | 0,04 | 0,135 |
| 2754 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,015 | 0,047 |
| 2902 | Тверді частинки | 0,003 | 0,0094 |
| 330 | Діоксид сірки | 0,0046 | 0,014 |
| 1325 | Формальдегід | 0,000625 | 0,0019 |
| 703 | Бенз(а)пірен | 0,0000001 | 0,0000002 |

Розрахунок викидів при вантажно-розвантажувальних роботах, від вузлів пересипки.

Джерело викидів № 10.

Розрахунок проводиться згідно з «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЕК, Донецьк,1994».

Розрахунок викидів пилу при розвантажувально-завантажувальних роботах піщано-гравійної суміші проводиться за формулою:

| Мгр=К1·К2·К3·К4 К5·К7· K 8 · K 9 ·В· G год ·106/3600, г/с | (1) |
| --- | --- |
| а для валових викидів (2): |
| Пгр = К 1 ·К 2 ·К 3 ·К 4 ·К 5 ·К 7 ·К 8 ·К 9 ·В· G рік , т / год | (2) |

де 	К1 - вагова частина пилової фракції у матеріалі (табл. 1);

К2 - частина пилу (від усієї ваги пилу), яка переходить в аерозоль (табл. 1);

К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови (табл. 2);

К4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захисту складу від зовнішнього впливу, умови пилоутворення (табл. 3);

К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (табл.4);

К7 - коефіцієнт, що враховує величину часток матеріалу (табл.5);

К8 - поправочний коефіцієнт для різних матеріалів в залежності від типу грейфера (табл. 6), при використанні інших типів перевантажувальних пристроїв K 8 = 1;

К9 - поправочний коефіцієнт при потужному залповому скиданні матеріалу при розвантаженні автосамоскиду. Приймається 0,2 при скиданні матеріалу вагою до 10 т, і 0,1 - понад 10 т. Для інших неорганізованих джерел, коефіцієнт К9 =1.

В' - коефіцієнт, що враховує висоту пересипу матеріалу (табл. 7).

Gгод - сумарна кількість переробленого матеріалу на 1 годину, т/год.

Gрік - сумарна кількість переробленого матеріалу на рік, т/рік

I черга будівництва

Вихідні дані:

Кількість піщано-гравійної суміші, що навантажується:                 
об’єм ПГС – 4536,9 м3, коефіцієнт щільності 2,6 т/м3

Gрік = 11795,94 т/період будівництва;

Вузол завантаження відкрито з 4-ох сторін;

Вологість ПГС складає 10 %;

Крупність піщано-гравійної суміші дорівнює 100-50 мм;

Висота розвантаження 1,5 м;

Gгод  = 8 т/год.

Значення перелічених коефіцієнтів для обчислення викидів взято згідно таблиць методики.

|  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К7 | B | К8 | К9 | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Піщано-гравійна суміш | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 1,0 | 0,01 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 8,0 |

Викид пилу від розвантажувально-завантажувальних робіт ПГС при виконанні I-ї черги будівництва становитиме:

Мгр=0,03×0,04×1,2×1,0×0,01×0,4×1,0×0,2×0,6×8×106/3600=0,0015г/с

Пгр=0,03×0,04×1,2×1,0×0,01×0,4×1,0×0,2×0,6×11795,94=			0,008 т/період буд-ва.

| Код | Забруднююча речовина | г/с | т/період буд. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0015 | 0,008 |

ІI черга будівництва

Вихідні дані:

Кількість піщано-гравійної суміші, що навантажується

об’єм ПГС – 95907 м3, коефіцієнт щільності 2,6 т/м3.

Gрік = 249358 т/ період будівництва;

Загальний час завантаження породи Т= 4000 год/період будівництва;

Вузол завантаження відкрито з 4-ох сторін;

Вологість ПГС складає 10 %;

Крупність піщано-гравійної суміші дорівнює 100-50 мм;

Висота розвантаження 1,5 м;

Gгод = 20 т/год.

Викид пилу від розвантажувально-завантажувальних робіт ПГС при виконанні II-ї черги будівництва становитиме:

Мгр=0,03×0,04×1,2×1,0×0,01×0,4×1,0×0,2×0,6×20×106/3600=0,0038 г/с

Пгр=0,03×0,04×1,2×1,0×0,01×0,4×1,0×0,2×0,6×249358=                                     0,172 т/період буд-ва.

| Код | Забруднююча речовина | г/с | т/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0038 | 0,172 |

Сумарний валовий викид пилу при розвантажувально-навантажувальних роботах за весь період будівництва становитиме 0,18 т/будівн.

Розрахунок викидів від фарбувальних робіт.

Джерело викидів № 11.

На будівництві фарбування буде проводитись методом пневматичного розпилення. Передбачено використання емалі ПФ-115 з розчинником уайт-спірит.

Кількість парів органічних розчинників, які виділяються  при фарбуванні та висушуванні визначається за формулою згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы». – Донецк, 1994.

де Рфар, Рвис – кількість парів органічних розчинників, які виділяються при фарбуванні та висушуванні, г/с;

Q – продуктивність фарбувального обладнання, м2/год, Q = 2 м2/год;

ρ - питома норма витрат фарбувального матеріалу на одиницю площі, г/м2, ρфарб = 130 г/м2;

П – вміст розчинника у ЛФМ, %; П = 30%

А – коефіцієнт, який характеризує відносну частину від усієї кількості розчинника, А = 0,3.

В процесі виконання фарбувальних робіт емаллю ПФ-115 з уайт-спіритом в атмосферу виділяється уайт-спирит. Викид уайт-спіриту становить:

Рфар = 2,2×10-6×2×130×30×0,3=0,005 г/сек

Рвис.=1,7 ×10-6×2×130×30×(1-0,3)=0,009 г/сек

Загальний викид уайт-спіриту  в процесі виконання фарбувальних робіт становить: Рзаг. =0,005+0,009=0,014 г/с.

Розрахунок валового викиду уайт-спіриту обчисляється за формулою:

М= Рзаг. ×3600×Т×10-6

Т – час роботи, год; Т=900 год/будівн.

М=0,014×3600×900×10-6=0,045 т/рік

Таблиця 5.13. Кількісна та якісна характеристика джерел викидів при проведенні будівельних робіт

| N дже - рела | Назва джерела | Код речо- вини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/рік |
| ‌1 | ДВЗ авто-транспорту | ‌03004 ------- 328 | ‌Сажа | ‌0,00223 | ‌4,49 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌9,03E-5 | ‌0,1756 |
|  |  | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌0,0255 | ‌39,172 |
|  |  | ‌04003 ------- 303 | ‌Аміак | ‌1,36E-6 | ‌0,000467 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,0028 | ‌5,135 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,882 | ‌65,35 |
|  |  | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌2,9 | ‌4034,4 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,0144 | ‌12,852 |
|  |  | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌0,00036 | ‌0,366 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌1,74E-5 | ‌0,035 |
| ‌2 | Пост зварювання | ‌01003 ------- 123 | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | ‌0,0035 | ‌0,00745 |
|  |  | ‌01104 ------- 143 | ‌Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | ‌0,00045 | ‌0,000975 |
| ‌3 | Труба дизель-електростанції ДЕС-100 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,014 | ‌0,018 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,27 | ‌0,36 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,033 | ‌0,045 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,17 | ‌0,234 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,08 | ‌0,108 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,0033 | ‌0,0045 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌3E-7 | ‌5E-7 |
| ‌4 | Труба дизель-електростанції ДЕС-50 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,0097 | ‌0,0149 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,143 | ‌0,214 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,0152 | ‌0,0223 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,1 | ‌0,149 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,05 | ‌0,0745 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,002 | ‌0,00298 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌2E-7 | ‌3E-7 |
| ‌5 | Труба дизель-електростанції ДЕС-50 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,0097 | ‌0,0149 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,143 | ‌0,214 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,0152 | ‌0,0223 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,1 | ‌0,149 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,05 | ‌0,0745 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,002 | ‌0,00298 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌2E-7 | ‌3E-7 |
| ‌6 | Труба дизель-електростанції ДЕС-15 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,0029 | ‌0,0059 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,0429 | ‌0,085 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,00458 | ‌0,0089 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,03 | ‌0,0596 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,015 | ‌0,029 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,000625 | ‌0,00119 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌1E-7 | ‌1E-7 |
| ‌7 | Труба дизель-електростанції ДЕС-15 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,0029 | ‌0,0059 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,0429 | ‌0,085 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,00458 | ‌0,0089 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,03 | ‌0,0596 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,015 | ‌0,029 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,000625 | ‌0,00119 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌1E-7 | ‌1E-7 |
| ‌8 | Труба дизель-електростанції ДЕС-15 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,003 | ‌0,0094 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,04 | ‌0,135 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,0046 | ‌0,014 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,03 | ‌0,094 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,015 | ‌0,047 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,000625 | ‌0,0019 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌1E-7 | ‌2E-7 |
| ‌9 | Труба дизель-електростанції ДЕС-15 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,003 | ‌0,0094 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,04 | ‌0,135 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,0046 | ‌0,014 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,03 | ‌0,094 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,015 | ‌0,047 |
|  |  | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,000625 | ‌0,0019 |
|  |  | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌1E-7 | ‌2E-7 |
| 10 | Вузли пересипки. | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | 0,0038 | 0,18 |
| 11 | Пневматичний розпилювач | ‌11000 -------2752 | Уайт-спірит | 0,014 | 0,045 |

Таблиця 5.14. Валові викиди за період будівництва

| N п./п. | Найменування речовини | ГДК, м. р. ОБРВ, мг/м3 | Клас небезпеки | Кількість викидів. т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ‌1 | ‌01003 ------- 123 | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | ‌0,04 | ‌3 | ‌0,00745 |
| ‌2 | ‌01104 ------- 143 | ‌Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | ‌0,01 | ‌2 | ‌0,000975 |
| ‌3 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,5 | ‌- | ‌0,2584 |
| ‌4 | ‌03004 ------- 328 | ‌Сажа | ‌0,15 | ‌3 | ‌4,49 |
| ‌5 | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,2 | ‌3 | ‌1,4036 |
| ‌6 | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌0,4 | ‌3 | ‌39,172 |
| ‌7 | ‌04003 ------- 303 | ‌Аміак | ‌0,2 | ‌4 | ‌0,000467 |
| ‌8 | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,5 | ‌3 | ‌5,2704 |
| ‌9 | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌5 | ‌4 | ‌66,1892 |
| ‌10 | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | - | - | ‌4034,4 |
| ‌11 | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌1 | ‌4 | ‌13,261 |
| ‌12 | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌0,035 | ‌2 | ‌0,01664 |
| ‌13 | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌50 | - | ‌0,366 |
| ‌14 | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌1E-5 | ‌1 | ‌0,0350017 |
| 15 | ‌11000 -------2752 | Уайт-спірит | 0,1 | - | 0,0045 |

Визначення доцільності проведення розрахунку забруднення атмосфери (РЗА).

Згідно з "Методикою розрахунків в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться в викидах підприємств" (ОНД – 86 Держкомгідромет, п. 5.21), та "Інструкцією щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично–допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (наказ Мінекобезпеки від 18.07.96 р. № 75) визначаємо доцільність проведення розрахунків на ЕОМ.

М/ГДК.мр > Ф. При Ф = < 0,1 та при Н = < 10 м.

де: Мі (Gі)  – сумарне значення викидів забруднюючих речовин  від джерел (г/сек);

ГДКі  – граничнодопустимі концентрації, максимально-разові, для населених місць, і-ої забруднюючої речовини (мг/м3),

Н  – висота джерел викидів.

Оскільки протяжність території будівництва становить по I черзі –             105 км, по II – 1,8 км, будівельні роботи будуть розосереджені, ділянки будівництва знаходитимуться на значній відстані одна від одної і проектом будівництва не передбачається одночасне використання техніки в одному місці, проводити розрахунки розсіювання не доцільно.

Таблиця 5.15. Доцільність проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ

| N п/п | Найменування забруднюючої речовини | Доцільність проведення розрахунків розсіювання /так чи ні/ М/ГДК > Ф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌1 | ‌01003 ------- 123 | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | ‌ні |
| ‌2 | ‌01104 ------- 143 | ‌Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | ‌ні |
| ‌3 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌ні |
| ‌4 | ‌03004 ------- 328 | ‌Сажа | ‌ні |
| ‌5 | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌ні |
| ‌6 | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌ні |
| ‌7 | ‌04003 ------- 303 | ‌Аміак | ‌ні |
| ‌8 | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌ні |
| ‌9 | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌ні |
| ‌10 | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌ні |
| ‌11 | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌ні |
| ‌12 | ‌11049 ------- 1325 | ‌Формальдегід | ‌ні |
| ‌13 | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌ні |
| ‌14 | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌ні |
| 15 | ‌11000 -------2752 | Уайт-спірит | ‌ні |

Розрахунки сумарних рівнів звуку від роботи будівельної техніки.

Основним джерелом шуму при реконструкції споруд залізничного сполучення Миколаїв-Колосівка є робота будівельних машин.

Таблиця 5.16. Еквівалентні рівні зовнішнього звуку від будівельних машин

| Тип будівельних машин | Кількість будівельних машин | Еквівалентний рівень звуку на відстані 7,5 м, дБА |
| --- | --- | --- |
| Екскаватор | 1 | 92 |
| Бульдозер | 1 | 90 |
| Автомобіль-самоскид | 1 | 89 |
| Автомобільний кран | 1 | 90 |

Еквівалентні рівні звуку від будівельних машин будуть знаходитися в межах 79 – 92 дБА.

Сумарний еквівалентний рівень звуку на території будівельного майданчика від будівельної техніки дорівнює:

- при реконструкції залізниці LА.екв.сум. = 90 дБА.

Для забезпечення нормативного рівня шуму на будівельному майданчику, необхідно використовувати шумопоглинаючі навушники, які знижують рівні шуму на 25-27 дБА. Групу будівельної техніки передбачено замінити на джерело однієї точки з рівнем шуму, працюючих машин одночасно.

Рівень звуку LА.тер  в розрахунковій точці на території санітарно-захисної зони (СЗЗ) визначається по 18 (ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013р.):

Lа.    – відповідна шумова характеристика у дБА, визначена згідно з розділом 6 (при розрахунку еквівалентного рівня звуку Lа = Lа екв., при розрахунку максимального рівня звуку Lа = Lа  макс.

∆Lа відст..    – зниження рівня шуму із відстанню  (∆LA відст..= 10 lg R125);

∆ LA пов       – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок  затухання звуку в повітрі;

∆ LA пок  – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території;

∆ LAекp – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екраном (при його наявності) на шляху поширення звуку;

∆ L А зел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень;

∆ L А обм  – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму з розрахункової точки;

∆ L А відб. -   поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладання звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель.

Для території, що розглядається величина ∆ LАзел = 0, оскільки дана поправку враховують лише при наявності спеціальних шумозахисних полос зелених насаджень

При розрахунку вважаємо відсутність екрану, тобто ∆LАэкр = 0. Так як для даної території між розрахунковими точками і залізницею нема споруд значної довжини і великої висоти, то кут огляду залізниці із розрахункових точок =180º, при цьому ∆LAа = 0.

Величина - ∆LA пок  дорівнює:

де:     l  – відстань до межі СЗЗ, м;

Нист.  – висота джерела шуму над рівнем землі;

Нр.т. – висота розрахункової точки на рівнем території, м;

Таблиця 5.17. Результати акустичних розрахунків рівнів звуку в розрахунковій точці та на межі СЗЗ (100 м)

| Будівництво | Відстань від джерела шуму до межі СЗЗ, м | Сумарний еквівал. рівень звуку від машин LА екв., дБА | Зниження рівня шуму із відстанню, LА.рас, дБА | Зниження рівня звуку екранами LА.екр, дБА | Рівень звуку в розрах. точці LА.тер, дБА | Допусти-мий рівень звуку для житл. тер., дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція залізниці | 100 | 90 | 18 | 20 | 52 | 55 |

Таким чином, в розрахунковій точці на період проведення будівельних робіт рівень шуму становить 52 дБА, що не перевищують встановлених норм (55 дБА).

Належне планування робочого часу дозволить звести до мінімуму вплив шуму під час проведення будівельних робіт поблизу населених пунктів. Робочий час повинен бути обмежений нормальним графіком. Мешканці, що живуть по сусідству зі спорудами повинні мати можливість подати скаргу щодо підвищеного рівня шуму від експлуатації (або неочікуваного коронного шуму через несприятливі погодні умови).

Будівництво комплексу має тимчасовий характер (21 місяць). Після закінчення будівництва будуть ліквідовані всі тимчасові споруди.

Вібраційний вплив

При будівельних роботах джерелами вібрацій будуть машини й механізми, що побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями – знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд. Менший рівень вібрації створюють компресори, відбійні молотки, гусенична техніка. Величини віброприскорень від будівельної техніки в усіх октавах становлять 0,04...0,1 м/с2 – менше 1 % від прискорення вільного падіння. La.о = 3*10-4 м/с2. Таким чином, будівельна техніка створює коливання з рівнем віброприскорення в діапазоні La.V = 42,5...50,5 дБV.

Щодо населення непостійна тимчасова вібрація від будівельних дорожніх робіт в денний час оцінюється допустимим коригованим рівнем віброприскорення ГДР.а.V = 40 дБV. В існуючих геологічних і гідрологічних умовах зона впливу будівельної техніки на населення становить 5...25 м. Середній коригуючий коефіцієнт зниження рівня віброприскорення при переході з ґрунту до фундаменту 0,56 або 20 lg 0,56 = - 5 дБV, що зменшує вібраційний вплив до рівня L.а.V.фунд = 40...45 дБА. Зниження віброприскорення (е – 0,023 R ) до рівня ГДР.а.V = 40 дБV має місце на відстані 5,1...5,5 м від джерела.

Таким чином, під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі будмайданчику. Щодо конструкцій за критерій допустимості вібраційного впливу будівельних робіт приймається віброприскорення 3 % (0,294 м/с2 або 59,8 дБV) від прискорення вільного падіння для старих споруд і 10 % (0,98 м/с2 або70,3 дБV) - для сучасних стійких конструкцій.

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному майданчику не передбачається.

Утворення відходів

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт при реконструкції споруд дільниці Миколаїв- Колосівка передбачається утворення побутових та виробничих відходів.

Розрахунок утворення твердих побутових відходів (ТПВ)

Код згідно класифікатора відходів ДК 005-96 – 7720.3.1.01.

Назва згідно класифікатора відходів ДК 005-96 - відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн.

До цього виду відносяться побутові відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності працюючих .

На період будівництва буде задіяно 436 працівників

Розрахунок утворення ТПВ виконаний згідно Постанови КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження мінімальних добових норм надання комунальних послуг з вивезення побутових відходів».

Таблиця 5.18. Розрахунок утворення ТПВ

| Розрахункова одиниця | Кількість працівників, чол. | Кількість робочих днів | Норма на розрахункову одиницю | Річна кількість утворення, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Робоче місце | 436 | 252 | 0,3 кг/добу | 436х252х0,3/1000=32,96 |

Оскільки весь період будівництва становить 21 місяців, то розрахункова кількість ТПВ за цей період – 57,68 т.

Побутові відходи виносяться в контейнери, які встановлені на спеціально відведеній території (сміттєзбірний майданчик) з наступним вивезенням на полігон ТПВ згідно укладеної угоди зі спеціалізованим підприємством.

Розрахунок утворення відпрацьованого мастила

Код згідно класифікатора відходів ДК 005-96 – 6000.2.8.10

Назва згідно класифікатора відходів ДК 005-96 –  масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані.

Розрахунок утворення відпрацьованого мастила виконаний згідно методичних рекомендацій з розрахунку нормативів утворення відходів МУ-200-РСФСР-12-0207-83 "Методические указания по нормированию сбора отработанных масел в автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта РСФСР", М., 1984.

Кількість мастила (моторного та трансмісійного) необхідного для змащування двигуна та трансмісії по I черзі будівництва становить 66,9 т, по II черзі – 7,2 т.

n – кількість мастила, т;

– коефіцієнт збору відпрацьованого мастила = 0,13.

Кількість утвореного відпрацьованого мастила по I черзі будівництва

Кількість утвореного відпрацьованого мастила по II черзі будівництва

Таблиця 5.19. Кількісна характеристика побутових та виробничих відходів

| Найменування відходів | Код відходу ДК 005:96 | Річна кількість утворення, т |
| --- | --- | --- |
| Відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у будівництві | 4510.1.1 | 5,15 |
| Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн | 7720.3.1.01 | 32,96 |
| Вироби бетонні (конструкції) та деталі некондиційні | 2661.3.1.01 | 5,30 |
| Залишки сумішей бетонних | 2666.2.9.04 | 5,90 |
| Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 6000.2.8.10 | 9,63 |
| Брухт чорних металів дрібний інший | 2910.2.9.01 | 0,22 |
| Гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика гідроізоляційна, речовини зв'язувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 4510.1.1.01 | 5,92 |

Для збору твердих побутових та будівельних відходів передбачені майданчики де будуть встановлені євроконтейнери місткістю 1,1 м3 кожен, виконані згідно стандарту EN 840-3, і 1 євроконтейнер для великогабаритних будівельних відходів (ВГО). Вивезення контейнерів здійснюватиметься спеціальним автотранспортом.

Небезпечні відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованій організації, яка має ліцензію на поводження з ними, відповідно до укладеного договору.

На території об’єкту місця тимчасового зберігання відходів облаштовуватимуться та утримуватимуться відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил.

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

Вплив на рослинний світ

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт передбачено зняття ґрунтово-рослинного шару для будівництва на територіях:

- чергового пункту контактної мережі та тягової підстанції на ст. «Ясна Зоря»;

- залізничного обходу станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км);

- постів секціонування контактної мережі на роз’їзді Новокатеринівка та ст. Баловне;

- транспортабельних модулів (постів ЕЦ-ТМ);

- встановлення опор повітряних ліній електропередач;

- будівництва під'їзних доріг.

Знятий ґрунтово-рослинний шар складуватиметься у кагати окремо для подальшого використання за призначенням.

Для прокладання лісосіки під будівництво повітряних ліній електропередач 150 кВ «Ясна Зоря–Трихати» довжиною 9,96 км передбачається видалення зелених насаджень.

Згідно з актами відведення лісосіки в рубку до проекту «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією та будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниці Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга б/п» видалення зелених насаджень відбуватиметься на території Ольшанської та Шостаківської селищних рад Миколаївського району Миколаївської області. Площа ділянки у виділі під суцільну рубку становить 7,42 га.

Згідно з «Правилами поліпшення якісного складу лісів», затверджених Постановою КМУ від 12.05.2007 року № 724 даний вид рубок відноситься до ландшафтних рубок планування території.

Здійснення планованих рішень повинно здійснюватися за наявності документів, якими з огляду на вимоги законодавства України регулюється та регламентується реалізація планованої діяльності.

Вплив на водне середовище

Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби працівників, задіяних при будівництві об’єкту, здійснюватиметься за рахунок привозної води у кількості 10,9 м3/добу, 2,746 тис. м3/рік.

Для питного водопостачання використовуватиметься привозна бутильована вода. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Для технічного водопостачання на майданчику будівництва буде встановлена пересувна ємкість для води, V=5/0 м3.

Для забезпечення технологічних потреб виконання підготовчих та будівельних робіт на об’єкті, а саме: для пилопригнічення під’їзних доріг, витрат води на ущільнення ґрунту, дозаправку систем охолодження транспорту водою буде використана привозна технічна вода у кількості               0,441 тис. м3 на весь період будівництва. Бак з технічною водою об’ємом 1,0 м3 буде розташований на будівельному майданчику об’єкту.

Технічний огляд, очищення та промивання кузовів, бетоновозів та інших будівельних машин, а також заправлення техніки на території будівельного майданчика об’єкту не передбачається та відбуватиметься у спеціально передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях.

Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в біотуалет та, по мірі накопичення, будуть передаватись на очисні споруди відповідно до договору зі спеціалізованим підприємством. Утворення виробничих стічних вод не передбачається.

Відведення поверхневих вод з території будівельних майданчиків передбачається на знижені відмітки рельєфу.

Відведення поверхневих вод з території будівельного майданчика на черговому пункті контактної мережі передбачається відкритим способом із скиданням стоків у водонепроникний вигріб, за рахунок схилу майданчика за допомогою системи канав, з улаштуванням кріплення земляних стінок від розмиву, а також шляхом влаштування ґрунтових валиків на брівках виїмок. Вивезення стоків передбачається асенізаційною машиною КО-503В на існуючі очисні споруди району.

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить короткостроковий, тимчасовий характер та є незначним та допустимим.

Під час провадження планованої діяльності можливий вплив:

- На повітряне середовище викидів забруднюючих речовин:

- при проведенні зварювальних робіт (зварювальний пост встановлений в гаражі головного корпусу ЧПКМ);

- при обробці металу на верстатах встановлених в механічній майстерні  головного корпусу ЧПКМ;

- при роботі автоматриси та автолетучки, які знаходяться в гаражі головного корпусу ЧПКМ;

- при заправленні техніки дизпаливом в гаражі ЧПКМ;

- при роботі дизельгенераторів, встановлених на постах ЕЦ-ТМ.

- Шум та вібрація від рухомого складу залізничного транспорту;

- Шумове навантаження від підстанцій;

- На фауну – ризик для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ, ураженню птахів електричним струмом у наслідок їх контакту з обладнанням, яке знаходиться під напругою;

- Електромагнітне випромінювання дротів новозбудованих ПЛ-150 кВ.

Транскордонний вплив не передбачається.

Детальна інформація щодо можливого впливу під час провадження  планованої діяльності на навколишнє середовище  наведена в розділі 5.3.

5.2.Використання у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття.

У процесі провадження планованої діяльності використання земель, ґрунтів не передбачається, у зв’язку з проведенням земельних робіт в період будівництва. Усі роботи з благоустрою території будуть виконані по завершенню будівельних робіт.

Для забезпечення господарсько-побутових потреб працівників під час експлуатації та технічному обслуговуванні ЧПКМ водопостачання здійснюватиметься від водопровідної мережі існуючого БМЕУ-4 по станції Ясна Зоря відповідно до технічних умов на водопостачання проектуємої тягової підстанції від  28.09.2012 р. № 31.

Відповідно до проведених розрахунків водопостачання та водовідведення загальна кількість свіжої води для забезпечення господарсько-побутових потреб під час експлуатації об’єкта становитиме 4,025 м3/добу; 1006,25 м3/рік.

Витрати на зовнішнє пожежогасіння для головного корпусу ЧПКМ приймаються 10 л/сек (п. 6.2.4 табл.5 ДБН В.2.5-74:2013). Об’єм води в пожежних резервуарах на гасіння однієї розрахункової пожежі протягом 3-х годин становитиме 162 м3.

Вплив планованої діяльності за рахунок використання у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття не передбачається.

5.3.1. Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого викидами забруднюючих речовин

Технологічний процес комплексу об'єктів проектування − трансформація і передача електричної енергії – не передбачає наявність джерел викидів забруднюючих речовин.

Вплив на повітряне середовище при експлуатації об’єктів планованої діяльності здійснюється внаслідок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від зварювального відділення, оброблення металів, заправлення транспорту, гаражу, що знаходяться на черговому пункті контактної мережі станції Ясна Зоря та від роботи 9-ти дизельгенераторів, які розміщені на тягових підстанціях

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації планованого об’єкту будуть:

- Джерело №1. Гараж;

- Джерело №2. Ремонтна майстерня;

- Джерело №№3-11. Дизельгенератор;

- Джерело №12. Маневрування автотранспорту на території підстанції

Джерело викидів №1. Гараж

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від зварювального посту ЧПКМ

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються при зварювальних роботах залежить від марки електроду і марки металу, що зварюється, типу швів та інших параметрів зварювального виробництва.

Розрахунок кількості забруднюючих речовин проводиться по питомим показникам, які приведені до витрат зварювальних матеріалів при різних зварювальних роботах, відповідно до табл. 3.18 «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Донецьк – 2004», які наведені  в таблиці нижче.

Таблиця 5.20. Питомі показники забруднюючих речовин від зварювальних робіт.

| Процес зварки | Зварю-вальний матеріал | Кількість шкідливих речовин, г/кг, в зварювальних матеріалах, що витрачаються |
| --- | --- | --- |
|  |  | пил | Аерозолі в складі пилу | Газ |
|  |  |  | Mn | CrO3 | фториди | HF |
| Ручна із застосуванням електродів з покриттям руднокислого типу | АНО-4 | 6,0 | 0,69 | - | - | - |

Розрахунок валового викиду забруднюючих речовин при всіх видах електрозварювальних робіт проводиться по формулі:

где  - питомий показник речовини, що виділяється на г/кг зварювальних матеріалів, що  витрачаються;

В - маса зварювального матеріалу за рік, що витрачається, кг.

Рiчна витрата  електродiв  марки АНО-4 - складає близько  100 кг . Вага одного електрода - близько 100 г.  Час  спалювання одного електрода при безперервнiй роботi прийнято  240 сек. або 3 хв.

Час роботи поста зварки становить:

100 кг : 0.1 кг = 1000 електродів/рік. х 3 хв. = 3000 хв. : 60 хв. = 50 год/рiк.

В процесi проведення зварювальниx робiт в атмосферу виділяються:

- зварювальний аерозоль (приймається по  окиcу заліза) – 6 г/кг,

- сполуки марганцю – 0,69 г/кг.

Для зменшення викидів шкідливих речовин у повітря передбачено фільтр очистки. Коефіцієнт ефективності очищення фільтра – 92 %.

Максимально разові викиди забруднюючих речовин в атмосферу будуть  становити:

- окис заліза                 (0,1 кг х 6 г/кг) : 240 сек = 0,0025 г/сек

- сполуки марганцю    (0,1 кг х 0,69 г/кг) : 240 сек = 0,00028  г/сек

З урахуванням фільтра очистки К = 92 % буде дорівнювати:

- окис заліза                 0,0025 г/сек. х 0,08 = 0,0002 г/сек.;

- сполуки марганцю    0,00028 г/сек. х 0,08 = 0,00002 г/сек.

Річні викиди дорівніють:

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від гаражу

Розрахунок обсягів витраченого палива суб'єктом господарської діяльності за групами автотранспорту у вагових одиницях здійснюється за формулою згідно наказу від 13 листопада 2008 року №452 «Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів»:

Мikm = Qikm · Кi

де: Мikm – маса витраченого і-го виду палива  групою автотранспорту

суб'єкта господарської діяльності (т);

Qikm – кількість витраченого палива (тис.л, тис м3);

Кi  – коефіцієнти переведення у вагові одиниці і-го виду палива (кг/л, кг/м3), для дизельного палива Кi = 0,85 кг/л.

Кількість витраченого палива розраховується за нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими Міністерством транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43).

Для бортових вантажних автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · (Нsan· S + Hw· W) · (1 + 0,01 · KΣ),

де: Нsan - лінійна норма витрати палива на пробіг:

Нsan = Hs + Hg · Gnp,  л/100 км (м3/100 км)

де: Hs – базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км,

Hg – норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp – споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw – норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100   т·км),

W – обсяг транспортної роботи, т·км (W = Gван· Sван, де Gван - маса вантажу,  Sван - пробіг з вантажем).

Qн=1518 л/рік;

Qikm=1518 х 0,85·= 1290 кг

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від роботи двигунів внутрішнього згорання будівельної  техніки  розраховується за формулою “Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів", затверджених Державним комітетом статистики України Наказом від 13.11.2008 р.  № 452.

Вij = Mi · Aij

де:   Вij – обсяги викидів забруднюючих речовин і-ю групою техніки, кг;

Mi – обсяги спожитого палива і-ю групою техніки, т;

Aij – усереднені питомі викиди   і-ю групою техніки, кг/т.

Таблиця 5.21. Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від автотранспорту

| Питомі викиди, кг/т | Оксид вуглецю | НМЛОС | Метан | Діоксид азоту | Сажа | Оксид азоту | Вуглекислий газ | Діоксид сірки | Бенз(а)пірен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизпаливо | 36,2 | 8,16 | 0,25 | 31,4 | 3,85 | 0,12 | 3138 | 4,3 | 0,03 |

Таблиця 5.22. Валові  викиди від автолетучки

| Найменування речовин | Викиди шкідливих речовин |
| --- | --- |
|  | г/с | т/рік |
| Оксид вуглецю (СО) | 0,0114 | 0,029 |
| Неметанові леткі органіч- ні сполуки (НМЛОС) | 0,0016 | 0,011 |
| Метан (СН4) | 0,00008 | 0,0006 |
| Діоксид азоту (NO2) | 0,00528 | 0,0365 |
| Сажа (С) | 0,00071 | 0,0049 |
| Оксид азоту (N2O) | 0,00002 | 0,00015 |
| Вуглекислий газ (СО2) | 0,5941 | 4,1061 |
| Діоксид сірки ( SO2) | 0,0008 | 0,0055 |
| Бенз(а)пірен | 0,0000022 | 0,00004 |

Викиди від автоматриси

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від залізничного транспорту здійснюється, виходячи із первинних даних підприємств щодо витрат палива на роботу двигунів тепловозів за формулою:

| Вij = Мi · Аij · Кi |  |
| --- | --- |

де:  Вij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу i-м видом транспорту, кг;

Мi - обсяги спожитого палива i-м видом транспорту, т  Мi  =7 ,344 т/рік

Аij - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу i-м видом транспорту;

Кi - коефіцієнти використання палива і-м видом транспорту: залізничним - 1,0.

Таблиця 5.23. Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів

від залізничного транспорту

| Групи автомо-білів | Вид палива | СО | НМЛОС | Метан | Діоксид азоту | Оксид азоту | Аміак | Вугле-кийслий газ | Діоксид сірки | Сажа | Бенз(а)-пірен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловози | ДП | 45,0 | 4,65 | 0,18 | 6,65 | 1,24 | 0,007 | 3138 | 4,2 | 4,58 | 0,03 |

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено нижче.

Таблиця 5.24. Валові викиди забруднюючих речовин від автоматриси

| Найменування забруднюючих речовин | ГДК | Викиди шкідливих речовин, |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/рік |
| Оксид вуглецю СО | 5,0 | 0,06375 | 0,3305 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | - | 0,0066 | 0,0342 |
| Метан СН4 | 50 | 0,00025 | 0,0013 |
| Діоксид азоту NO2 | 0,2 | 0,00943 | 0,04888 |
| Оксид азоту N2O | 0,4 | 0,00176 | 0,0091 |
| Аміак NH3 | 0,2 | 0,000009 | 0,00005 |
| Вуглекислий газ CO2 | - | 4,4445 | 23,0455 |
| Діоксид сірки SO2 | 0,5 | 0,00594 | 0,0308 |
| Сажа С | 0,150 | 0,00648 | 0,0336 |
| Бенз(а)пірен |  | 0,000004 | 0,00022 |

Таблиця 5.25. Валові викиди забруднюючих речовин від гаражу

| Найменування забруднюючих речовин | ГДК | Викиди шкідливих речовин, |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/рік |
| Оксид вуглецю СО | 5,0 | 0,07515 | 0,3095 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | - | 0,0082 | 0,0452 |
| Метан СН4 | 50 | 0,00033 | 0,0019 |
| Діоксид азоту NO2 | 0,2 | 0,0147 | 0,08538 |
| Оксид азоту N2O | 0,4 | 0,00178 | 0,00925 |
| Аміак NH3 | 0,2 | 0,00001 | 0,00005 |
| Вуглекислий газ CO2 | - | 5,0386 | 27,1516 |
| Діоксид сірки SO2 | 0,5 | 0,0067 | 0,0363 |
| Сажа С | 0,150 | 0,00719 | 0,0385 |
| Бенз(а)пірен | 0,0001 | 0,0000062 | 0,000026 |

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від заправлення техніки дизпаливом

Викиди забруднбюючих речовин в атмосферне повітря будуть відбуватися при самопливному наливі палива до техніки, яку заправляють. Ємності з дизельним пальним, що доставляються на територію гаражу, є герметичними.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться згідно методики «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994».

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при наливі дизельного палива у ємності виконується за формулою:

Пр=2,52*Vр*Ps38*Mn*(K5x+K5m)*K8*(1-n)/1000000000 [кг/год] Vр - об’єм рідини за рік, 7200 м3/рік;

Ps38=5,3 - тиск насиченої пари рідини при температурі 38 °С; Mn=124,5 – молекулярна маса парів рідини, г/моль;

K5x=0,211 - поправочний коефіцієнт для холодної пори року;

K5m=0,211 - поправочний коефіцієнт для теплої пори року;

K8=0,51 - поправочний коефіцієнт, який залежить від тиску насиченої пари і кліматичної зони;

n=0 - коефіцієнт ефективності пристрою для уловлення газу резервуару; Час наливу становить 55 годин. Ємність, м3 кг/год г/с т/рік 20 0,0000206962 0,00000574896 0,00000113829

Джерело викидів №2. Ремонтна майстерня

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від верстату універсального вертикально-свердлильного ЧПКМ

Викиди шкідливих речовин, розраховуються за «Збірником показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Донецьк, 2004», табл. 3.15.

Питомий викид парів мастила 0,2 г/год.

Фонд робочого часу – 2032 год/рік.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від верстату точильно-шліфувального ЧПКМ

Викиди шкідливих речовин, розраховуються за «Збірником показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Донецьк, 2004» табл. 3.14.

Валовий викид розраховується за формулою:

де: ПСЕК – грам-секундний викид, розрахований за формулою:

Т     – фонд робочого часу – 2032 год/рік.;

п      – кількість верстатів, шт.;

Коч – коефіцієнт очистки, Коч = 95 %.

Джерело викидів №№3-11. Дизельгенератор

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від дизельгенераторів

Дизельгенератори розташовані на станції Первенець – потужність 9 кВт, Новокатеринівка – потужність 9 кВт, Трихати  – потужність 13 кВт, Тернівка – потужність 13 кВт, Миколаївська – потужність 9 кВт, Мішкове – потужність 13 кВт, Баловане – потужність 13 кВт, Ясна Зоря – потужність 16 кВт. Всі дизельгенератори призначені для аварійного використання.  Приймаємо максимальний час роботи дизельгенераторів – 60 год/рік.

Витрата палива для дизельгенераторів потужністю 9 кВт становить 2,6 л/год (56 л/рік – 0,1326 т/рік), 13 кВт – 3,7 л/год (222 л/рік – 0,1887 т/рік), 16 кВт – 4,9 л/год (294 л/рік – 0,2499 т/рік).

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. ТОМ І. Донецьк 2004 р.»

Валовий викид j-ї забруднювальної речовини Ej, т, що надходить у атмосферу з димовими газами енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під час їх одночасного спільного спалювання:

,

де Eji	– валовий викид j-ї забруднювальної речовини під час спалювання i-го палива за проміжок часу P, т;

kji	– показник емісії j-ї забруднювальної речовини для i-го палива, г/ГДж;

Bi	– витрата i-го палива за проміжок часу P, т;

(Qri)i	– нижча робоча теплота згоряння i-го палива, МДж/кг.

Масовий елементний склад (%) та нижча робоча теплота згоряння дизельного палива згідно таб. Г.6 наступний:

- вуглець: 86,7%;

- водень: 12,6%;

- кисень: 0,3%;

- азот: 0,1%;

- сірка: 0,2%;

- зола: 0,01%;

- вологість: 0,09%;

- Qri = 42,62 МДж/кг.

## Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом

Показник емісії речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (далі – твердих частинок) визначається як специфічний і розраховується за формулою

,

де kтв	( показник емісії твердих частинок, г/ГДж;

Qir	( нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

Ar	( масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %;

aвин	( частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;

(зу	( ефективність очищення димових газів від твердих частинок;

(вин	( масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %;

kтвS	( показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і твердих частинок сорбенту, г/ГДж.

Для малих котлів (винвизначається згідно з таблицею Д.2 додатку Д з співвідношення aвин/(100-(вин).

Сіркоочисна установка відсутня, то викиди твердих частинок сорбенту та продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки немає. Ефективність золоуловлюючої установки (зустановить 0.

Показник емісії твердих частинок становить:

г/ГДж,

Валовий викид розраховуємо відповідно формулі:

Для генератору потужністю 9 кВт:

E тв. = 10-6* 2,347* 0,1326* 42,62 = 0,0000132639 т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

E тв. = 10-6* 2,347* 0,1887* 42,62 = 0,0000188755 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

E тв. = 10-6* 2,347* 0,2499* 42,62 = 0,0000249973 т/рік

Максимально разовий викид складає:

Для генератору потужністю 9 кВт:

0,0000132639*106/(60*3600)= 6,14068E-17 г/с;

Для генератору потужністю 13 кВт:

0,0000188755 *106/(60*3600)= 8,73866E-17 г/с;

Для генератору потужністю 16 кВт:

0,0000249973 *106/(60*3600)= 1,15728E-16 г/с;

## Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

Показник емісіїоксидів азоту kNOx, г/ГДж, з урахуванням заходів скорочення викиду розраховується як

,

де (kNOx)0	( показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду, г/ГДж, (kNOx)0 = 1000 за даними таблиці Д.8 додатку Д (для стаціонарних двигунів);

fн	( ступінь зменшення викиду NOx під час роботи на низькому навантаженні;

(I	( ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду, (I=0;

(II	( ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки),  (II=0;

- ( коефіцієнт роботи азотоочисної установки, азотоочисна установка відсутня, β=0.

Ступінь зменшення викиду NOx при цьому визначається за емпіричною формулою

,

де fн	( ступінь зменшення викиду оксидів азоту під час роботи на низькому навантаженні;

Qф	( фактична теплова потужність енергетичної установки, МВт;

Qн	( номінальна теплова потужність енергетичної установки, МВт;

z	( емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної установки, її потужності, типу палива тощо,z=1,25.

=1

Валовий викид розраховуємо відповідно формулі:

Для генератору потужністю 9 кВт:

ENOx = 10-6* 1000 * 0,1326* 42,62 = 0,005651412 т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

ENOx. = 10-6* 1000 * 0,1887* 42,62= 0,008042394 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

ENOx = 10-6* 1000 * 0,2499* 42,62= 0,010650738 т/рік

Максимально разовий викид складає:

Для генератору потужністю 9 кВт:

0,005651412 *106/(60*3600)= 2,61639E-14 г/с;

Для генератору потужністю 13 кВт:

0,008042394 *106/(60*3600)= 3,72333E-14 г/с;

Для генератору потужністю 16 кВт:

0,010650738 *106/(60*3600)= 4,9309E-14 г/с;

Азоту (1) оксид [N2O]

КN2O  згідно [таб. Д. 21-а] становить 2,5 г/ГДж.

Річний викид становить:

Для генератору потужністю 9 кВт:

EN2O = 10-6* 2,5 * 0,1326* 42,62 = 0,0000141285 т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

EN2O. = 10-6* 2,5 * 0,1887* 42,62= 0,000020106 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

EN2O. = 10-6* 2,5 * 0,2499* 42,62= 0,0000266268 т/рік

## Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

Показник емісії  г/ГДж, оксидів сірки SO2 та SO3, у перерахунку на діоксид сірки SO2, які надходять у атмосферу з димовими газами, є специфічним і розраховується за формулою

,

де Qir	( нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

S r	– вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу P, %;

(I	– ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом у енергетичній установці;

(II	– ефективність очистки димових газів від оксидів сірки;

- – коефіцієнт роботи сіркоочисної установки.

г/ГДж,

Річний викид розраховуємо відповідно:

Для генератору потужністю 9 кВт:

ЕSO2 = 10-6* 93,853 * 0,1326* 42,62 = 0,000530402 т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

ЕSO2 = 10-6* 93,853 * 0,1887* 42,62= 0,000754803 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

ЕSO2 = 10-6* 93,853 * 0,2499* 42,62= 0,000999604 т/рік

Максимально разовий викид складає:

Для генератору потужністю 9 кВт:

ЕSO2 = 0,000530402 *106/(60*3600)= 2,45556E-15 г/с;

Для генератору потужністю 13 кВт:

ЕSO2 = 0,000754803 *106/(60*3600)= 3,49446E-15 г/с;

Для генератору потужністю 16 кВт:

ЕSO2 = 0,000999604 *106/(60*3600)= 4,6278E-15 г/с;

Оксид вуглецю

Показник емісії оксиду вуглецю kСО = 40 г/ГДж (згідно таблиці Д.19 додатку Д)

Річний викид розраховуємо відповідно формулі 1:

Для генератору потужністю 9 кВт:

ЕСО = 10-6* 40 * 0,1326* 42,62 = 0,000226056  т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

ЕСО = 10-6* 40 * 0,1887* 42,62= 0,000321696 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

ЕСО = 10-6* 40 * 0,2499* 42,62= 0,00042603 т/рік

Максимально разовий викид складає:

Для генератору потужністю 9 кВт:

ЕСО = 0,000226056 *106/(60*3600)= 1,04656E-15 г/с;

Для генератору потужністю 13 кВт:

ЕСО = 0,000321696*106/(60*3600)= 1,48933E-15 г/с;

Для генератору потужністю 16 кВт:

ЕСО = 0,00042603 *106/(60*3600)= 1,97236E-15 г/с;

Метан

KCH4  згідно [таб. Д. 22] становить 3 г/ГДж.

Річний викид становить:

Для генератору потужністю 9 кВт:

M = 10-6* 3 * 0,1326* 42,62 = 0,0000169542  т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

M = 10-6* 3 * 0,1887* 42,62= 0,0000241272 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

M = 10-6* 3 * 0,2499* 42,62=0,0000319522  т/рік

НМЛОС

КНМЛОС згідно [таб. Д. 23] становить 50 г/ГДж.

Річний викид становить:

Для генератору потужністю 9 кВт:

M = 10-6* 50 * 0,1326* 42,62 = 0,000282571т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

M = 10-6* 50 * 0,1887* 42,62= 0,00040212 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

M = 10-6* 50 * 0,2499* 42,62=0,000532537  т/рік

Діоксид вуглецю

Показник емісії діоксиду вуглецю КСО2, г/ГДж визначається за формулою згідно [таб. Д. 20-а]:

КСО2 = 3,67 * Kc* εс= 3,67*20200*0,99 = 73392,66 г/ГДж

де εс – ступінь окислення вуглецю палива. Для дизеля рекомендоване значення становить 0,99.

Кс – узагальнений показник емісії вуглецю, 20200 г/ГДж.

Річний викид розраховуємо відповідно формулі:

Для генератору потужністю 9 кВт:

M = 10-6*73392,66* 0,1326* 42,62 = 0,414772159 т/рік,

Для генератору потужністю 13 кВт:

M = 10-6*73392,66* 0,1887* 42,62= 0,590252688 т/рік

Для генератору потужністю 16 кВт:

M = 10-6*73392,66* 0,2499* 42,62=0,781685993  т/рік

Таблиця 5.26. Загальні викиди забруднюючих речовин від одного дизельгенератора потужністю 9 кВТ

| N джела | Назва джерела | Код речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌6-8 | ‌Дизельгенератор, 9 кВТ | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌1,32639E-5 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,005651412 |
|  |  | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌1,41285E-5 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,000530402 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,000226056 |
|  |  | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌0,414772159 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,000282571 |
|  |  | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌1,69542E-5 |

Таблиця 5.27. Загальні викиди забруднюючих речовин від одного дизельгенератора потужністю 13 кВТ

| N джела | Назва джерела | Код речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-11 | ‌Дизельгенератор, 13 кВТ | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌1,88755E-5 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,008042394 |
|  |  | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌2,0106E-5 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,000754803 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,000321696 |
|  |  | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌0,590252688 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,00040212 |
|  |  | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌2,41272E-5 |

Таблиця 5.28 Загальні викиди забруднюючих речовин від дизельгенератора потужністю 16 кВТ

| N джела | Назва джерела | Код речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ‌Дизельгенератор, 16 кВТ | ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌2,49973E-5 |
|  |  | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,010650738 |
|  |  | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌2,66268E-5 |
|  |  | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,000999604 |
|  |  | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,00042603 |
|  |  | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌0,781685993 |
|  |  | ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,000532537 |
|  |  | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌3,19522E-5 |

Таблиця 5.29 Сумарні викиди забруднюючих речовин від дизельгенераторів

| Код речовини | Найменування забруднюючої речовини | т/рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,0001214155 |
| ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,051732156 |
| ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌0,0001293303 |
| ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,004855219 |
| ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,002069286 |
| ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌3,796760534 |
| ‌11000 ------- 2754 | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,00258661 |
| ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌0,0001551964 |

Джерело викидів №13. Маневрування автотранспорту на території підстанції

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при маневруванні автотранспорту на території підстанції

Вплив на повітряне середовище при експлуатації підстанцій буде здійснюватиметься  внаслідок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від працюючого автотранспорту, що маневрує по території підстанцій.

Оскільки підстанції знаходяться на значній відстані одна від одної, то розрахунок викидів проводиться для лише для одного об’єкта.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснено згідно з «Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів».

Валовий викид забруднюючих речовин, визначається за формулою:

, т/рік,

де  - викид j-ї забруднюючої речовини, т/рік;

- річне використання палива, т/рік

- питомий  викид j-ї забруднюючої речовини, кг/т;

- коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на питомий  викид j-ї забруднюючої речовини.

Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів при згоранні дизпалива становлять:

| Назва ЗР | Оксид вуглецю | Неметанові леткі органічні сполуки | Метан | Діоксид азоту | Сажа | Оксид азоту | Вуглекислий газ | Діоксид сірки | Бенз(а)пірен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,кг/т | 36,2 | 3,08 | 0,083 | 31,4 | 3,85 | 0,165 | 3138 | 4,3 | 0,03 |
|  | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 0,95 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Річна витрата палива, автомобілів, що маневрують по території підприємства  – 0,007 т дизпалива.

Для розрахунку секундної витрати палива приймаємо наступні значення:

- одночасно по території маневрує 1 автомобіль з дизельним двигуном;

- відстань маневрування 50 м;

- при швидкості маневрування 5 км/год відстань50 м автомобіль проїде за 36с

- витрата дизпалива 4 л/100 км=0,04 л/км;

- густина дизпалива 0,85 кг/л [Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів].

Розрахунок секундної витрати дизпалива: (1·0,04л/км·0,05км·0,85кг/л)÷36=0,000047 кг/с=4,7·10-8 т/с.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин:

Таблиця 5.30. Загальні викиди забруднюючих речовин від ДВЗ автотранспорту, які маневрують по території однієї підстанції

| N п./п | Найменування речовини | ГДК, м.р. ОБРВ, мг/м3 | Клас небезпеки | Потужність викиду забр. речовини. т/рік | Максимальний валовий викид при експлуатації семи підстанцій, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ‌1 | ‌03000 ------- 328 | Сажа | ‌0,15 | ‌3 | 0,00005 | 0,00035 |
| ‌2 | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,2 | ‌3 | 0,0002 | 0,0014 |
| ‌3 | ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту оксид | ‌0,4 | ‌3 | 0,00001 | 0,00007 |
| ‌4 | ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,5 | ‌3 | 0,00003 | 0,00021 |
| ‌5 | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌5 | ‌4 | 0,00038 | 0,00266 |
| ‌6 | ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌0 | ‌0 | 0,022 | 0,154 |
| ‌7 | ‌11000 ------- 2754 | ‌Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) | ‌1 | ‌4 | 0,00002 | 0,00014 |
| ‌8 | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌50 | ‌- | 0,0000008 | 5,6E-06 |
| ‌9 | ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌0,0001 | ‌1 | 0,00000021 | 1,47E-06 |
|  | Всього |  |  |  | 0,02269101 | 0,158837 |

Таблиця 5.31. Сумарні валові викиди забруднюючих речовин при експлуатації об’єкту

| Код речовини | Найменування забруднюючої речовини | т/рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌01003 ------- 123 | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | ‌3,6E-5 |
| ‌01104 ------- 143 | ‌Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | ‌3,6E-6 |
| ‌03000 ------- 10329 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,047 |
| ‌03004 ------- 328 | ‌Сажа | ‌0,03885 |
| ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌0,138512156 |
| ‌04002 ------- 304 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌0,0094493303 |
| ‌04003 ------- 303 | ‌Аміак | ‌5E-5 |
| ‌05001 ------- 330 | ‌Сірки діоксид | ‌0,041365219 |
| ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌0,314229286 |
| ‌07000 ------- 11812 | ‌Вуглецю діоксид | ‌31,102360534 |
| ‌11000 ------- 2754 | Вуглеводні насичені С12-С19 | ‌0,04792774829 |
| ‌11000 ------- - | ‌Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | ‌0,0004 |
| ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌0,0020607964 |
| ‌13101 ------- 703 | ‌Бенз(а)пирен | ‌2,747E-5 |
| ‌03000 ------- 2902 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌0,0001214155 |

5.3.2. Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого скидами забруднюючих речовин

Водопостачання проектованого об’єкту ЧПКМ та тягової підстанції передбачено від водопровідної мережі БМЕУ – 4 по станції Ясна Зоря (згідно технічних умов). Точка підключення – оглядовий колодязь-камера ВК 1, розташований на відстані двадцяти метрів від водонапірної башти поза межами майданчика об’єкта, що розглядається. Підключення передбачається виконати в колодязі на ділянці сталевого водопроводу Д = 150 мм. Тиск в місті підключення, згідно технічних умов від 2.0 до 2.2 атм.

Вода буде використовуватись на господарсько-питні та протипожежні потреби – поповнення пожежних резервуарів.

Використання води на виробничі потреби не передбачається.

Загальна кількість свіжої води для забезпечення господарсько-побутових потреб під час експлуатації об’єкта становитиме 4,025 м3/добу; 1006,25 м3/рік.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння для головного корпусу ЧПКМ приймаються 10 л/сек (п. 6.2.4 табл.5 ДБН В.2.5-74:2013). Об’єм води в пожежних резервуарах на гасіння однієї розрахункової пожежі протягом 3-х годин становитиме 162 м3.

Підігрівати воду планується за допомогою електроводонагрівачів, розташованих в приміщеннях санітарних вузлів.

Розрахунок водопостачання та водовідведення здійснено згідно ДБН В.2.5-64:2012 наведено в таблиці 5.32.

Таблиця 5.32. Розрахунок водопостачання та водовідведення чергового пункту контактної мережі

| № п/п | Найменування споживача | Кількість споживачів на добу | Річна кількість робочих днів | Максимальна норма | Водопостачання | Водовідведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/добу | м3/рік | м3/добу | м3/рік |
| 1 | Службовці | 4 | 250 | 16 л/добу | 0,06 | 15 | 0,06 | 15 |
| 2 | Робітники | 21 | 250 | 25 л/добу | 0,53 | 132,5 | 0,53 | 132,5 |
| 3 | Душі | 3 | 250 | 230 л/год | 2,625 | 656,25 | 2,625 | 656,25 |
| 4 | Полив газони тротуари | 100 м2 600 м2 | 250 | 5 л/м2 0,5 л/м2 | 0,5 0,3 | 125 75 | - - | - - |
| 5 | Мийка підлоги підлогомийною машиною | 380 м2 | 250 | Об’єм бака 9,5 л | 0,01 | 2,5 | 0,01 | 2,5 |
|  | Всього |  |  |  | 4,025 | 1006,25 | 3,225 | 806,25 |

Зовнішні мережі побутової каналізації по станції Ясна Зоря відсутні.

Стічні води від санітарних приладів головного корпусу, сумарна кількість яких становитиме 3,225 м3/добу; 806,25 м3/рік, самопливом відводяться у внутрішньомайданчикову мережу каналізації з подальшим відводом в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4 фірми ПП «Екологія» потужністю 4,0 м3/добу.

Стічні води на установці очищуються до наступних параметрів: БСК5 – 5-10 мг/л; ХСК< 40-50 мг/л; завислі речовини < 10 мг/л; NH – 0,3 – 0,4 мг/л.

Після очищення стічні води будуть використані на пожежні потреби або полив території.

Мул, що накопичуватиметься у первинному відстійнику очисної установки «Джерело» один-два рази на рік буде передаватись відповідним спеціалізованим підприємствам згідно укладеного договору.

Скидання забруднених стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

Поверхневі води з території чергового пункту контактної мережі організовано збиратимуться за допомогою системи заглиблених лотків (водозбірних каналів, жолобів) із захисними решітками з подальшим відведенням в установку біологічної очистки побутових стічних вод типу «Джерело» Д-4 фірми ПП «Екологія».

Матеріальний склад та склад паливно-мастильних матеріалів ЧПКМ  обладнані протипожежним водопроводом. Господарчо-питний водопровід та каналізація відсутні.

Одним із незначних джерел забруднення поверхневих водотоків і водойм в районі проходження залізничної колії є скид дощових/зливових та талих вод з полотна залізниці і мостів, яке має незначну питому вагу в порівнянні із забрудненням водного середовища відходами промислового і хімічного виробництв.

Скидання дощових чи талих вод з поверхні залізниці за межами водоохоронних зон і населених пунктів забезпечується кюветами, лотками, по укосах без додаткового очищення зі швидкостями, при яких не відбувається розмивання ґрунтів у місці випуску води.

В межах перегонів та роздільних пунктів існуючої залізниці існують  устрої для відводу від земляного полотна поверхневих вод та (в необхідних випадках) для пониження рівня ґрунтових вод.

Поверхневі води відводяться до найближчої водопропускної споруди або в сторону від земляного полотна в понижених місцях рельєфу.

5.3.3.  Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого шумовим забрудненням

Розрахунок шумового впливу при роботі залізничного транспорту

Основним  джерелом шуму при експлуатації залізничного сполучення Миколаїв-Колосівка є робота залізничного транспорту.

Еквівалентні рівні шуму для залізничного транспорту  визначаємо за

ДБН Б.В.1.1-33:2013:

- для приміських електропоїздів

- для пасажирських поїздів

- для вантажних поїздів

де  V – середня розрахункова швидкість руху поїздів, км/год;

l – розрахункова довжина поїздів розглянутого вигляду, м;

- поправка в дБА, що враховує тип залізничної колії.

При русі на ділянці залізниці декількох різних видів поїздів сумарний еквівалентний рівень звуку на відстані 25 м від головної колії визначаємо за формулою:

=80 дБА

де  n –кількість окремих видів поїздів.

Визначимо очікуванні рівні шуму на границях санітарно-захисної зони.

Очікуванні рівні шуму LАр   і потрібне їх зниження в розрахункових точках на  границі СЗЗ,  розраховувалися по формулі 18 (ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013р.):

Lа.    – відповідна шумова характеристика у дБА, визначена згідно з розділом 6 (при розоахунку еквівалентного рівня звуку Lа = Lа екв., при розрахунку максимального рівня звуку Lа = Lа  макс.

∆Lа відст..    – зниження рівня шуму із відстанню  (∆LA відст..= 10 lg R125);

∆ LA пов       – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок  затухання звуку в повітрі;

∆ LA пок  – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території;

∆ LAекp – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екраном (при його наявності) на шляху поширення звуку;

∆ L А зел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень;

∆ L А обм  – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму з розрахункової точки;

∆ L А відб. -   поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладання звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель.

Для території, що розглядається величина ∆ LАзел = 0 , оскільки дану  поправку враховують лише при наявності спеціальних шумозахисних полос зелених насаджень.

При розрахунку вважаємо відсутність екрану, тобто ∆LАэкр = 0. Так як для даної території між розрахунковими точками і залізницею нема споруд значної довжини і великої висоти, то кут огляду залізниці із розрахункових точок =180º, при цьому ∆LAа = 0.

Величина - ∆LA пок  дорівнює:

де:     l  – відстань від границі житлової забудови до найближчої залізниці, м;

Нист.  – висота джерела шуму над рівнем землі;

Нр.т. – висота розрахункової точки на рівнем території, м;

Таблиця 5.33 Результати акустичних розрахунків рівнів шуму (La рт)

| Розрах. точки в границях існуючої забудови | Відстань від осі наближчої колії залізниці до роз-рахун- кової точки, R, м | Шумова характер-ристика потоку потягів (день/ ніч) LА сум., дБА | Знижен-ня рівня шуму із відстан-ню ∆Lа рас.,, дБА | Знижен ня рівня шуму через затухан-ня у повітрі, ∆LА возд. дБА | Зниження рівня шуму внаслі-док поглина-ння поверх-нею території, ∆Lа пок. дБА | Очікує-мий рівень шуму у розрахун-ковій точці (день/ ніч) Lap, дБА | Допусти-мий рівень шуму для житлових територій (день/ ніч) ∆LАдоп. тер.дн./н. ДБА | Переви-щення рівнів шуму Апер. дн./н,. дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період 2017 | 100 | 80 | 7 | 0,5 | 11.2 | 41,3 | 55/45 | –/– |

Перевищення допустимих рівнів шуму на межі СЗЗ відсутнє.

Санітарні норми по акустичному забрудненню (від руху електропоїздів) до прилеглих територій з існуючою забудовою витримуються.

Розрахунок шумового впливу при роботі тягових трансформаторів

На підстанції ТП «Ясна Зоря» передбачено встановлення двох тягових трансформаторів потужністю 25 МВА (еквівалентний рівень звуку від одного трансформатора такого типу згідно ГОСТ 12.2.24-87 ССБТ «Шум. Трансформатори силові масляні» складає 89 дБА). Від ТП «Ясна Зоря» трансформатори будуть розташовані на відстані 120 від найближчої житлової забудови.

Вихідні дані:

= 0 (приймаємо, що поверхні, що відбивають звук відсутні);

=1,2 дБА;

r – 120 м;

– 0 (приймаємо найгірший варіант);

= 0 (приймаємо найгірший варіант).

Визначаємо рівень звуку згідно на границі найближчої житлової забудови:

=89 − 20 lg (120) +10 lg (1) − 10 lg (2 ∙ 3,14) + 0 − 1,2 − 0 − 0 =41,3 (дБА).

Сумарний рівень звуку від двох тягових трансформаторів складе:

Згідно ДБН В.1.1-31:2013 допустимий рівень звуку на прилеглій до житлової забудови території не повинен перевищувати 45 дБА, що більше ніж розрахунковий для ТП «ТП «Ясна Зоря» – 44,4 дБА.

Згідно результатів розрахунків шуму не потребується додаткових заходів боротьби з навантаженням виробничого шуму згідно ДБН В. 1.1-31:2013.

5.3.4.    Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням

Рух транспортних засобів по дільниці електрифікації супроводжується процесом вібрації, яка діє через механічну систему на людину, що їх використовує, і через дорожній одяг – на споруди, що розміщуються в зоні цієї дії.

При русі поїзда в основному виникають два види вібрації:

1) від безпосередньої взаємодії коліс з рейками, з розповсюдженням коливань через залізничну колію та ґрунт;

2) від локомотива, з розповсюдженням через повітряне середовище.

Другий вид коливань здебільшого викликає неприємний шум, але який не впливає на стан споруд.

Інтенсивність вібрації, що передається будівлям і спорудам у придорожній зоні, залежить від кількості потягів, швидкості їх руху, рівності дорожнього покриття, конструкції дорожнього одягу, типу ґрунту основи тощо. Інтенсивність вібрації характеризується прискоренням. Допустимі рівні вібрації у жилих будинках, що розміщені у зоні впливу дороги, відповідають діючим санітарним нормам. Враховуючи, що збільшення ваги поїздів не передбачається, а поблизу проходження залізної дороги, в санітарно-захисній зоні,  відсутні зони селітебної забудови (житлові будівлі), вплив вібрації не спричинює явних негативних впливів на навколишнє середовище.

Технологічний процес комплексу об'єктів проектування не передбачає наявність джерел потенційного світлового, теплового та радіаційного забруднення.

5.3.5. Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого випроміненням

У зв'язку з електрифікацією системи поїзного радіозв'язку на дільниці Миколаїв - Колосівка проектом передбачається експлуатація встановлених стаціонарних радіостанцій та антен-щогл на дільниці.

Для організації зонового поїзного радіозв'язку на залізничному транспорті будуть експлуатуватися стаціонарні радіостанції моделі 11Р22С-6 «Оріон РС-6 УКХ» з антенами АС-1/2, які Національною комісією з питань регулювання зв'язку України внесені до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (Лист №01-4115/141 від 20.06.2006р.)

Напруженість електромагнітного поля, згідно розрахунків санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови радіостанцій з урахуванням перспективи розвитку радіотехнічних об'єктів (РТО), яку створюють передавальні антени радіостанцій, не перевищує гранично допустимі значення визначені «Санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» № 239 від 01.08.96 р.

Рівні електромагнітного поля антени АС -1/2 становлять:

- рівень випромінювання антени - 2,2 В/м;

- розрахунковий рівень електромагнітного поля антени у радіусі 5 м - 1,6 В/м;

- розрахунковий рівень електромагнітного поля антени на рівні землі (18 м) -1,39 В/м.

Розрахункові рівні електромагнітного поля антени АС-1/2 не перевищують граничне допустиме значення електромагнітного поля, яке складає 3 В/м.

Напруженість електричного поля від обладнання, що знаходиться під напругою 330, 150, 35, 27 кВ, за межами огорожі ПС не перевищує 1 кВ/м, тому спеціальних заходів щодо захисту населення та обслуговуючого персоналу від дії електричного поля не передбачаються. На території ПС, є зони в яких напруженість електричного поля за даними натурних вимірів перевищує 5 кВ/м. В таких зонах передбачені спеціальні заходи захисту персоналу від дії електричного поля.

Якщо ремонтні роботи будуть виконуватись на висоті більше 1,8 м над рівнем землі, то згідно наказу МОЗ України від 18.12.2002 р. № 476 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів» при рівнях напруженості електричного поля від 5 до 20 кВ/м включно допустимий час перебування в ньому вираховується за формулою:

де Т − допустимий час перебування в електричному полі при відповідному рівні напруженості, год;

Е − напруженість електричного поля у контрольованій в зоні, кВ/м. Вплив ультразвуку та іонізуючих випромінювань відсутній.

Так розрахунковий час перебування при напруженості 5 кВ/м поля буде дорівнювати:

Допустимий час перебування в межах електричного поля напруженістю 20 кВ/м буде дорівнювати:

5.3.6.     Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого здійсненням операцій у сфері поводження з відходами

Під час планованої діяльності, а саме при експлуатації підстанцій та ЧПКУ утворюються наступні відходи:

- трансформаторне мастило під час його заміни на трансформаторах ст. Ясна Зоря;

- тверді побутові відходи внаслідок життєдіяльності працюючого персоналу на черговому пункті контактної мережі;

- залишки електродів від зварювання металів на черговому пункті контактної мережі;

- мастило під час його заміни в системі змащування двигуна та трансмісії під час технічного обслуговування на черговому пункті контактної мережі;

- масляні, паливні фільтри під час обов’язкової заміни фільтру разом з заміною масла в системі змащування двигуна;

- батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані під час заміни акумуляторних батарей на дизельгенераторах.

Розрахунок утворення масла трансформаторного відпрацьованого

(масла трансформаторні відпрацьовані, код згідно ДК 005-96 – 4010.2.9.02. група 40)

Всього будуть експлуатуватися два понижуючі трансформатори на напругу потужністю 25000 кВА та трансформатор потужністю 2500 кВА. Згідно РД 34.10.552 місткість маслосистеми для транформатору на 25000 кВА складає 40 т та 2,2 т для трансформатору потужністю 2500 кВА.

Розрахунок утворення відпрацьованих мастил виконаний згідно РД 153-34.1-02.208-2001 за формулою:

Ммтр=m×h×10-5

де: Ммтро- маса відходів масла трансформаторного відпрацьованого, т/рік;
m - річна витрата масла трансформаторного, кг;

h -  питома витрата  масла трансформаторного, % (40).

Річна кількість утворення масла відпрацьованого становитиме:

Ммтр =40*2*2,2*0,4*0,00001=0,000704 т

Відпрацьовані мастила збиратимуться установками для зливу, відкачки і транспортування відпрацьованого масла і зливаються в герметичну ємність, що розміщена у спеціально відведеному місці виробничого приміщення.

Для запобігання забруднення ґрунтових вод та ґрунтів  у разі аварійного розливу масла передбачено використання маслоприймачів з масловідводом для. При звичайному режимі експлуатації впливу не передбачається.

Розрахунок утворення твердих побутових відходів (ТПВ)

(відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн, код згідно ДК 005-96 – 7720.3.1.01)

Розрахунок утворення ТПВ виконаний згідно Постанови КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження мінімальних добових норм надання комунальних послуг з вивезення побутових відходів».

Загальна кількість працівників:  73  чол.

Розрахунок утворення господарсько-побутових відходів від працівників: 75 кг/рік х 73 х10-3=5,475 т/рік

На ЧПКМ на ст. Ясна Зоря  передбачено спеціально облаштоване місце збирання відходів з залізним баком для твердих побутових відходів.

Побутові відходи зберігаються в контейнерах, які встановлені на спеціально відведеній території (сміттєзбірний майданчик) з наступним вивезенням на полігон ТПВ згідно укладеної угоди зі спеціалізованим підприємством.

Відходи, одержані у процесах зварювання  (залишки електродів)

(код згідно ДК – 2820.2.1.20, група 28, IV клас небезпеки)

Кількість відходів від недопалу використаних електродів приймається не більше 10% від загальної маси.

До використання планується не більше 100 кг електродів АНО-4.            Тому кількість утворених відходів від недопалу електродів буде становити  10 кг/рік.

Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані

(код згідно ДК – 6000.2.8.10, група 60, IІІ клас небезпеки).

Відхід утворюється під час заміни масла в системі змащування двигуна та трансмісії під час технічного обслуговування.

Зазвичай нормування кількості відпрацьованих моторних мастил ускладнене, так як утворення даного типу відходу залежить від низки факторів:

- зношеності двигуна;

- якості мастила;

- технологічних особливостей конструкцій систем змащування різних двигунів;

- ступеню навантаження.

Розрахунок кількості відпрацьованого моторного і трансмісійного масла проведено розрахунково-аналітичним методом через об'єм системи змащування окремо по виду масла по формулі:

M =  Q · Q2 · N · Np · Dn · Kn,

де,   Q - кількість дизельгенераторів, що пройшли ТО;

Q2 - кількість пройдених ТО;

N - об’єм системи змащування (л). Середній об’єм системи змащування двигунів складає 6 л, трансмісії - 5 л.

Np - коефіцієнт збору відпрацьованого масла, для моторного масла 0,5, для трансмісійного – 0,8.

Dn - щільність масла (кг/л); 0,92 кг/л;

Kn - коефіцієнт переводу з кілограм в тони, Kn=0,001.

Масло моторне

M = 7·2·6·0,5·0,92·0,001 = 0,03864т

Масло трансмісійне

M = 7·2·5·0,8·0,92·0,001 = 0,05152 т

Нормативно допустимий обсяг утворення відпрацьованих мастил становить: 0,03864+0,05152 = 0,056672 т.

Відпрацьовані мастила збираються установками для зливу, відкачки і транспортування відпрацьованого масла і зливаються в герметичну ємність, що розміщена у спеціально відведеному місці виробничого приміщення дільниці технічного обслуговування та ремонту.

Заходи по зменшенню об’ємів утворення даного виду відходів не передбачаються. Відходи відпрацьованих мастил передаються ліцензованій організації згідно з ПКМУ №446 від 13.07.2016.

Відходи перевезень, не позначені іншим способом (відпрацьовані масляні фільтри)

(код згідно ДК – 6000.3.1.01, група 60, IІІ клас небезпеки)

Відхід утворюється під час обов’язкової заміни фільтру разом з заміною масла в системі змащування двигуна.

Розрахунок нормативної маси утворення відходу здійснюється розрахунково-аналітичним методом по формулі:

M = Q· Q2· G

де, Q - кількість пройдених ТО; приймаємо Q2 =2 рази/рік;

Q2 - кількість дизельгенераторів, Q2 =7;

G - середня вага масляного фільтру (т). G = 0,00035 т

M = 7·2·0,00035=0,0049 т/рік.

Нормативно допустимий обсяг утворення відпрацьованих масляних фільтрів становить 0,0049 т/рік.

Заходи по зменшенню об’ємів утворення даного виду відходів не передбачаються. Відпрацьовані масляні фільтри сумісно з відпрацьованими паливними фільтрами тимчасово зберігаються у герметичному пластиковому контейнері з кришкою в спеціально відведеному місці приміщення. Відходи відпрацьованих фільтрів передаються ліцензованій організації згідно з ПКМУ №446 від 13.07.2016.

Відходи перевезень, не позначені іншим способом (відпрацьовані паливні фільтри)

(код згідно ДК – 6000.3.1.01, група 60, IІІ клас небезпеки)

Зазвичай нормування кількості відпрацьованих фільтруючих елементів тяжко, так як утворення даного типу відходу залежатиме від низки факторів: зношеності двигуна, якості палива, технологічних особливостей конструкцій систем паливопостачання, ступеню навантаження на автотранспорт.

Враховуючи вище викладене, для нормування кількості утворення даного типу відходів необхідно використати комбінований метод нормування. З цією для розрахунків приймаємо найгірший варіант.

Розрахунок нормативної маси утворення відходу здійснюється розрахунково-аналітичним методом з урахуванням по формулі:

M = Q· Q2· G

де, Q - кількість пройдених ТО; приймаємо Q2 =2 рази/рік;

Q2 - кількість дизельгенераторів, Q2 =7;

G - середня вага паливного фільтру (т). G = 0,0003 т

M = 7·2·0,0003=0,0042 т/рік.

Нормативно допустимий обсяг утворення відпрацьованих паливних фільтрів становить 0,0042 т/рік.

Відпрацьовані паливні фільтри сумісно з відпрацьованими масляними фільтрами тимчасово зберігаються у герметичному пластиковому контейнері з кришкою в спеціально відведеному місці приміщення.

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані

(код згідно ДК – 6000.2.9.04, група 60, IІІ клас небезпеки)

На період експлуатації передбачено використання семи дизельгенераторів на підстанціях у разі аварійної ситуації. Розрахунок відпрацьованих батарей виконано для семи дизельгенераторів різної потужності.

Враховуючи вище викладене, приймаємо найгірший варіант утворення даного виду відходи, а саме – 3 шт./рік.

Розрахунок нормативного утворення відпрацьованих акумуляторів виконано виходячи з кількості встановлених акумуляторів згідно даних Університету та нормативних термінів їх експлуатації і ваги акумулятору.

Розрахунок проводился по формулі:

М а.б.е = Ка.б×Кв.×mа.б.×10-3, (т/рік),де,

М а.б.е - маса відпрацьованих свинцевих АКБ з не злитим електролітом, т/рік.

Ка.б - кількість АКБ і-тої марки, які знаходяться на експлуатації, шт,

Кв. - коефіцієнт, який враховує часткове випаровування електроліту в процесі роботи АКБ і-тої марки (для укрупнених розрахунків приймається від 0,75...0,95).

Вихідні дані та результати розрахунку зведено у таблицю:

| Марка акумулятора | Кількість машин, що оснащені акумулятором даного типу (Ка.б), шт | Коефіцієнт, який враховує часткове випаровування електроліту (Кв.) | Вага акумулятора, (mа.б), кг | Коефіцієнт переводу в тони | Вага відпрацьованих акумуляторів, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для ДГ 9 кВТ | 3 | 0,95 | 6,25 | 10-3 | 0,018 |
| Для ДГ 13 кВТ | 3 | 0,95 | 7,22 | 10-3 | 0,021 |
| Для ДГ 16 кВТ | 1 | 0,95 | 7,81 | 10-3 | 0,007 |
| Разом | 0,046 |

Нормативно допустимий обсяг утворення відходів відпрацьованих акумуляторів становить 0,046 т/рік.

Відпрацьовані акумулятори тимчасово будуть зберігатися  у герметичному пластиковому контейнері з кришкою в спеціально відведеному місці приміщення.

Таблиця 5.34. Річна кількість утворення відходів при експлуатації об’єкту планованої діяльності

| Назва відходу | Код по ДК 005:96 | Річний обсяг, т/рік |
| --- | --- | --- |
| Масла трансформаторні відпрацьовані | 4010.2.9.02 | 0,000704 |
| Відходи, одержані у процесах зварювання | 2820.2.1.20 | 0,1 |
| Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 6000.2.8.10 | 0,056672 |
| Відпрацьовані масляні фільтри | 6000.3.1.01 | 0,0049 |
| Відходи перевезень, не позначені іншим способом | 6000.3.1.01 | 0,0042 |
| Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані | 6000.2.9.04 | 0,046 |

На підприємстві передбачений повний збір, роздільне зберігання на спеціально обладнаних майданчиках та передача відходів відповідно укладених договорів організаціям, що мають відповідну ліцензію на поводження з ними.

При виникненні нештатної ситуації (аварії, тощо), кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

5.4. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення аварійних ситуацій.

Згідно методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря» затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.04.2007 № 184 визначається оцінка ризику неканцерогенних ефектів та канцерогенних ефектів. Оскільки, розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі проводити недоцільно, вклад в забруднення повітря буде менше 0,05 ГДК м.р. для населених пунктів, оцінка ризику канцерогенного та неканцерогенного ефектів не визначалася, її можна оцінити, як зневажливо мала.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість виникнення надзвичайних ситуацій

Метою даного розділу є опис та оцінка ризиків та потенційних впливів в результаті нештатних ситуацій/аварій, а також небезпечних природних явищ стосовно безпеки та здоров’я населення.

У розділі надаються рекомендації стосовно профілактичних заходів та заходів по зменшенню впливу, у відповідності з визначеними ризиками та потенційними впливами.

У складі будівель та споруд ЧПКМ проектними рішеннями передбачено будівництво: головного корпусу, матеріального складу, складу паливно-мастильних матеріалів на 5 т, камери керування, двох пожежних резервуарів та інше.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів ЧПКМ необхідно створити умови для недопущення аварійних та інших надзвичайних ситуацій, а у разі їх виникнення – оперативну їх локалізацію, усунення та мінімізацію можливих негативних наслідків.

Безпека поводження з обладнанням/значні аварійні ситуації.

Основним ризиком під час експлуатації ПС, ТП, складу ПММ є пожежа, яка зазвичай може бути спричинена порушенням функціонування, перегрівом трансформаторів та іншого обладнання. Додаткові ризики включають вплив електромагнітного випромінювання на робітників та локальний розрив у випадках внутрішнього пробою у відсіку з порушенням цілісності оболонки елегазового обладнання.

Загалом, підстанції обладнані наступними основними компонентами:

− автоматичні системи пожежної сигналізації;

− автоматична система пожежогасіння для автотрансформаторів;

− пристрої управління;

− насосна станція пожежогасіння та резервуар з запасом води для ліквідації пожежі;

− кільцева система водопостачання з пожежними гідрантами;

− базові засоби пожежогасіння, такі як ручні вогнегасники з двоокисом вуглецю, інструменти, коробки з піском;

− блискавкозахист.

Проектними рішеннями на території об’єкту ЧПКМ передбачено зовнішнє пожежогасіння, яке складає 10 л/с, внутрішнє – не потребується.

На території підстанцій та ЧПКМ забезпечено доступ пожежних машин до будівель та установок, а також до усіх блоків високовольтного обладнання. Біля пожежних кранів та резервуарів встановлені відповідні попереджувальні знаки та стрілки. Передбачена система руху транспортних заходів виключає утворення заторів на території об'єкту та забезпечує вільний під'їзд і виїзд від нього, що мінімізує можливість виникнення аварії в районі даного об'єкту.

Вплив небезпечних природних явищ.

В загальному сенсі заходи, пов’язані з будівництвом ТП, ЧПКМ, ПЛ, з’єднувальної дуги не призведуть до зміни землекористування або фізичних характеристик земельних ділянок у масштабі, що міг би спричинити будь-який значний вплив на вірогідність таких подій як повені, пожежі, буревії та ін., а також до посилення (чи знищення) впливів таких подій на місцеве населення.

Окрім того, специфіка об’єктів не передбачає існування значних загроз для місцевого населення у випадку виходу з ладу елементів системи.

Сейсмічні ризики.

Сейсмічна інтенсивність району будівництва згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» (карта ЗРС-2004А) складає 5 балів; сейсмічність майданчиків будівництва - 5 балів. В Україні не зафіксовано випадків падіння опор чи інших пошкоджень обладнання, спричинених подіями сейсмічного характеру при сейсмічності району 6 балів.

Грози, зледеніння та потужні вітри.

Основним ризиком у випадку проходження грозових фронтів та пов’язаних з ними потужних вітрів та/або зледеніння взимку є падіння опор.

ПС мають системи заземлюючих пристроїв.

Пожежі.

Пожежі, які можуть трапитись поруч ПС, ТП та ПЛ, складу ПММ зазвичай спричинені діями людини, такими як спалювання сільськогосподарських відходів, комишу/очерету, сухої трави, високої трави та інше.

Шкода, яка завдається такими пожежами спорудам електромережі високої напруги, зазвичай не надто серйозна, але, якщо пожежа зачіпає ділянки проводів, що розташовані низько над землею, це може призвести до їх тимчасового відключення.

Рекомендовані заходи профілактики та мінімізації. Надання інструкцій стосовно ризиків пожежі поблизу ПС, ТП та ПЛ місцевому населенню та сільськогосподарським працівникам в рамках програми інформування громадськості на щорічній основі.

Поводження з небезпечними матеріалами.

Під час експлуатації об’єкту передбачається використання небезпечних матеріалів, таких як паливно-мастильні матеріали, елегаз та високовольтне обладнання.

За умови виконання відповідних вимог, потенційний вплив на місцеве населення та працівників підстанції мінімальний.

Ризик захворювання населення.

Громадськість буде проінформована про плановану діяльність та контактну інформацію Замовника, у випадку виникнення питань чи скарг, Замовник повинен реагувати на отримані повідомлення.

Готовність та ліквідація аварійних ситуацій.

Згідно норм та дозвільних вимог, замовник будівництва та підрядники розробляють необхідні плани ліквідації аварійних ситуацій для кожного типу установок та пов’язаних з ними функцій та діяльності. Забезпечення безпечної експлуатації та оперативного реагування є невід’ємними аспектами таких електричних установок. Плани ліквідації аварійних ситуацій включають, серед іншого, наступні питання профілактики та реагування:

− організаційна структура та відповідальність (включаючи взаємодію замовника, підрядників та місцевих пожежних/аварійних бригад);

− спеціальні процедури профілактики та реагування;

− спілкування з працівниками та місцевим населенням;

− тренінги робітників;

− ресурси, необхідні для забезпечення успішного впровадження діяльності.

Необхідно співпрацювати з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста, районів та сіл/селищ з метою забезпечення інформування населенням стосовно потенційних ризиків, пов’язаних з експлуатацією ПС, ТП, ПЛ, ЧПКМ з відповідними заходами профілактики та реагування. Аналогічно, необхідно домовитись з місцевими органами, відповідальними за протипожежну безпеку та охорону праці, з метою забезпечення можливості відповідного реагування у випадку падіння опори, пожежі чи іншої аварійної ситуації. Такі дії у будь-якому разі передбачені відповідним законодавством та дозвільними вимогами.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини

Важливих культурних споруд у безпосередній близькості від запланованих ділянок будівництва не виявлено.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у випадку виявлення в процесі проведення земляних робіт об'єктів археологічного або історичного характеру, роботи необхідно припинити до здійснення заходів, що забезпечать збереження пам'яток.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», органи охорони культурної спадщини погоджують на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження. Згідно зі статтею 12 вищезгаданого закону, наукова археологічна експертиза земельних ділянок проводиться Інститутом археології Національної академії наук України.

Згідно зі статтею 37 вищезгаданого закону, вся археологічна діяльність проводиться за рахунок замовника.

Якщо підчас робіт із улаштування фундаментів виявляються археологічні знахідки, процес будівництва призупиняється, і керівництво повинне звернутися до представників компетентного органу та проінформувати їх згідно з чинним законодавством. Згаданий орган визначає обсяг заходів із охорони пам'яток.

5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів

Відповідно до листа Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА від 10.05.2018 р. № 01-04/1370-04 з дільницею Миколаїв–Колосвіка межує заповідне урочище місцевого значення «Дубки», яке створено рішенням виконкому обласної ради від 23.10.1987 р. № 448 (ст. Мішкове).

На ділянці залізничної дороги, яка межує із заповідним урочищем місцевого значення «Дубки» на ст. Мішкове передбачається лише встановлення посту ЕЦ-ТМ, проведення значних будівельних робіт не передбачається, таким чином планована діяльність об’єкту на не вплине на стан заповідного урочища місцевого значення «Дубки.

Вплив на довкілля планованої діяльності мінімальний - розрахунки розсіювання з врахуванням фонового забруднення атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, здійснювати недоцільно.

Негативний кумулятивний вплив, як в процесі будівництва так і процесі провадження планованої діяльності на довкілля не очікується.

5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату.

Зміна клімату є, можливо, найбільш важливою та складною проблемою в галузі охорони навколишнього середовища, яка спіткала людство за останнє століття. Збільшення в атмосфері концентрації вуглекислого газу та інших парникових газів (далі – ПГ) впливає на глобальну зміну температурного режиму. Підвищення температури може викликати цілу низку таких явищ, як підвищення рівня моря та зміни в локальних кліматичних умовах, що, в свою чергу, може негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країн.

Відповідно до Кіотського протоколу(міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів), який метою якого є стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети,  визначено шість основних парникових газів, які дають внесок до парникового ефекту. Цими газами є: діоксид вуглецю, СО2, метан, СН4, закис азоту, N2O, гідрофторвуглецеві сполуки, перфторвуглецеві сполуки, гексафторид сірки (елегаз, SF6).

Відповідно до розрахунків приведеними в Звіті з оцінки впливу на довкілля при експлуатації об'єкту будуть виділятися парникових гази метан та вуглекислий газ у кількості - 0,00207 т/рік та 4,43574 т/рік відповідно.

Витік гексафториду сірки (елегаз), який також відноситься до парникових газів, у кількості 12 кг на 25 років можливий при облаштування двох додаткових комірок на ВРУ 150 кВ ПС 330 кВ "Трихати" для підключення двоколової ПЛ 150 кВ за допомогою елегазових вимикачів з двома електромагнітами відключення і пружинними електродвигунними приводами, з можливістю відключення ємнісного та індуктивного струму повітряних ліній.

Планована діяльність регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв- Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225 км – пост 102 км не матиме впливу на клімат, чутливість діяльності до зміну клімату не очікується.

5.7. Технологія і речовини, що використовуються.

Система електропостачання залізниць являє собою єдину електричну мережу, що складається з зовнішніх систем (електростанції, лінії електропередач, районні трансформаторні підстанції) і споруд, що належать безпосередньо до систем Укрзалізниці (тягові підстанції, контактна мережа з живильними лініями і лініями, що відсмоктують струм).

Електрична енергія, що виробляється генераторами електростанції, надходить на підвищувальну трансформаторну підстанцію і далі по лініях електропередачі високої напруги передається на тягові підстанції, розташовані уздовж залізниці. На тягових підстанціях трифазний змінний струм перетворюється в струм потрібного роду і певної напруги для живлення пристроїв електричної тяги і районних споживачів. Живлення електровозів здійснюється від контактної мережі  через струмоприймачі-пантографи.

Технологічним процесом об'єктів проектування на дільниці Миколаїв – Колосівка довжиною 105,0 км є створення інфраструктури для експлуатації електрифікованої дільниці та будівництво колії, що електрифікується на змінному струмі 27,5 кВ в обхід станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км) довжиною 1,9 км.

Небезпечними речовинами, які використовуватимуться під час експлуатації дільниці будуть трансформаторне масло, елегаз та високовольтне обладнання.

При експлуатації об’єкту передбачається використання:

- елегазу на ПС-330 Трихати у кількості 12 кг на 25 років.

- дизпалива на складі паливо-мастильних матеріалів ЧПКМ у кількості 7200 л/рік.

Трансформаторне масло – найважливіша частина силових трансформаторів, вводів і високовольтних вимикачів. Воно дозволяє відводити тепло від частин електротехнічного обладнання, яке нагрівається та ізолювати струмоведучі частини. Трансформаторні масла мають складний вуглеводневий склад (парафіни 10-15%, нафтени та циклопарафіни 60-70%, ароматичні вуглеводні 15-20%, асфальто-смолисті речовини 1-2% та ін.) із середньою масою молекул 220…340 а.о.м.. Температура закипання трансформаторного масла становить від 300 до 400 °С. З основних характеристик цього масла слід відзначити, що вони є горючими, піддаються біологічному розкладанню, практично не є токсичними, не впливають на озоновий шар. Значення густини трансформаторного масла зазвичай перебуває в діапазоні (0,84…0,89)×10³ кг/м³. В середньому термін роботи трансформаторного масла становить від 5 до 10 років.

При роботі трансформаторних підстанцій вплив на довкілля не передбачається, витік трансформаторного масла можливий лише при виникненні аварійної ситуації.

Для запобігання розливу масла по території підстанції під час пошкодження маслонаповненого обладнання будуть влаштовані маслоприймачі з масловідводом по яких в разі спрацювання системи пожежогасіння на трансформаторі, вода з домішками трансформаторного масла збиратиметься до герметичного гідроізоляційного маслозбірника.

У випадку аварії замаслені стоки надходитимуть у маслозбірник, де відстоюватимуться протягом трьох годин, що забезпечить розподіл води та масла. Відстояне масло відкачуватиметься мобільною установкою в інвентарну ємність з подальшою передачею на утилізацію спеціалізованому підприємству відповідно до укладеного договору.

При реконструкції підстанцій проектом передбачено застосування комплектних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією типу              КРУЕ-150 кВ кожний модуль в якому заповнений елегазом. Він насамперед використовується як діелектрик, тобто як основна ізоляція для комплектних розподільних пристроїв, високовольтних вимірювальних трансформаторів струму та напруги та ін. Також елегаз використовується як середовище дугогасіння у високовольтних вимикачах.

При робочих тисках і звичайній температурі елегаз - безбарвний, без запаху, не горючий, в 5 разів важчий за повітря. Елегаз не змінює своїх властивостей з часом, при електричному розряді розпадається, але швидко рекомбінує, відновлюючи початкову діелектричну міцність.

Згідно з ГОСТ 12.1.007-76 за ступенем впливу на організм елегаз відноситься до 4 класу небезпеки, до якого належать речовини малонебезпечні. Гранично допустима концентрація (ГДК) в повітрі робочої зони похідних приміщень 5000 мг/м³. Гранично допустима концентрація в атмосферному повітрі – 0,001 мг/м³.

Порушення цілісності оболонки елегазового обладнання можливе лише при виникненні аварійної чи позаштатної ситуації. Для уникнення негативних наслідків передбачено автоматичне відмикання місця короткого замикання пристроями релейного захисту за максимально короткий час з подальшим відновленням пошкоджених елементів, що спричинили аварію. Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації елегазового обладнання відсутній.

Для уникнення та зменшення негативного впливу на довкілля та населення проектом передбачені необхідні природоохоронні заходи, в нормальних умовах вплив на довкілля – мінімальний.

На території підстанцій працює високовольтне обладнання напругою 330, 150 і 35 кВ та передбачено підключення проектованих повітряних ліній 150 кВт. При роботі високовольтного обладнання можуть з'являтися коронні розряди навколо проводів (струмопровідних частин) електрообладнання розподільчого пристрою, під час дощу, туману або паморозі. Коронні розряди можуть спричинити незначну іонізацію повітря навколо проводів. Для уникнення та зменшення негативного впливу на довкілля та населення проектом передбачені необхідні природоохоронні заходи, в нормальних умовах вплив на довкілля – мінімальний.

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь різноманітних впливів.

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за затвердженими методиками, а саме:

- Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів затверджена наказом Мінприроди №452 від 13 листопада 2008 року;

- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Донецьк, 2004;

- Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994.

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом 309 від 27.06.2006 р. та наказом Мінприроди України від 13.10.2009 р. № 540.

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «ЕОЛ», версія 3.5. Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86». Дана програма призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного шару атмосфери.

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовищу використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»).

Аналіз впливу на довкілля при реконструкції споруд залізниці з електрифікацією і будівництві нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225км – пост 102км показав, що основний вплив планованої діяльності очікується на повітряне середовище, від шумового навантаження, рослинний та тваринний світ. Тому оцінка «зони впливу» підприємства, а також оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при впливі планованої реконструкції на навколишнє середовище визначалися за фактором забруднення атмосферного повітря.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від 13.04.2007.

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної характеристики району розташування підприємства та фонових концентрацій, надані Миколаївським обласним центром з гідрометеорології.

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Проектними рішеннями впровадження планованої діяльності передбачається:

І черга будівництва – електрифікація дільниці Миколаїв-Колосівка виконується на існуючий колійний розвиток, передбачено:

- будівництво постів секціювання контактної мережі на ст. Баловне та ст. Новокатеринівка;

- будівництво тягової підстанції на станції Ясна Зоря;

- будівництво чергового пункту контактної мережі на станції Ясна Зоря;

- реконструкція існуючої тягової підстанції Колосівка;

- реконструкція існуючої «ПС-330 Трихати»;

- будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати- ТП Ясна Зоря».

ІІ черга будівництва –  будівництво колії, що електрифікується на змінному струмі  27,5 кВ в обхід станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км) довжиною 1,9 км.

Аналіз впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та впровадженні планованої діяльності з експлуатації об’єкту, проведений в розділі 5 даного Звіту, показав, що значного негативного впливу на довкілля не передбачається.

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря (хімічні та фізичні фактори) та ґрунти є незначним та допустимим.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з відходами є незначним та допустимим.

Вплив на водні ресурсі, земельні ресурси, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт не передбачається.

При виконанні будівельних робіт та провадження планованої діяльності передбачений ряд організаційно-технічних та природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного впливу на довкілля та недопущення виникнення аварійних ситуацій.

Природоохоронні заходи на період будівництва.

При проведенні будівельних робіт необхідно виконувати  наступні заходи з охорони навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності людини:

- дотримуватись вимог Земельного кодексу України щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель;

- здійснити компенсацію за вилучення (викуп) земельних ділянок, які необхідні для встановлення ПЛ та ТП, відшкодувати сільськогосподарські втрати при прокладанні та експлуатації ПЛ;

- прокладання просіки у лісових та  інших зелених  масивах здійснювати відповідно до вимог ПКМУ від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»;

- здійснювати технологічні операції із зняття ґрунтово-рослинного шару на підставі документів дозвільного характеру, якими з огляду на вимоги законодавства України регулюється та регламентується дана діяльність;

- з метою недопущення забруднення атмосферного повітря та ґрунтів передбачити зберігання матеріалів інертного складу (кам’яні матеріали, пісок і т.п.) в спеціально облаштованих, з точки зору вимог законодавства України, місцях;

- збір, тимчасове зберігання відходів повинні відбуватись на спеціально обладнаних ділянках з твердим водонепроникним покриттям та передаватись спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів;

- забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення ґрунтового покриву;

- у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що передбачені до використання при реалізації технологічного регламенту, проводити у спеціально передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях;

- передбачити огородження будівельного майданчика та відведення дощових і талих вод з його території;

- провести повну технічну і біологічну рекультивацію порушених земель будівельних майданчиків та під’їзних шляхів з компенсаційною висадкою зелених насаджень;

- припинити будь-які роботи при виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

- з метою захисту від водної та вітрової ерозії передбачити укріплення опор повітряних ліній відфрезерованим асфальтобетоном та посівом багаторічних трав з підсипкою родючого ґрунту;

- заборонити роботу машин та механізмів на холостому ходу для попередження додаткового шумового впливу, мінімізацію робіт у темний час доби;

- ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища в період проведення будівельних робіт на об’єкті покладається на спеціалізовані організації, що виконують ці роботи.

Природоохоронні заходи на період експлуатації.

Згідно Додатку №9 до Державних санітарних  правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173 санітарно-захисна зона для споруд зовнішнього транспорту встановлена у розмірі не менше 100 м.

Відповідно до п. 8.23* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» для повітряних ліній електропередач та трансформаторних підстанцій встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта:

- охоронна зона для ПЛ-150 кВ становить 25,0 м (санітарно-захисна зона не встановлюється);

- охоронні зони електричних мереж для трансформаторних підстанцій встановлюється на відстані 3 м від огорожі або споруди.

Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації є мінімальним: коронні розряди з'являються навколо проводів (струмопровідних частин) електрообладнання розподільчого пристрою під час дощу, туману або паморозі. Коронні розряди можуть спричинити незначну іонізацію повітря навколо проводів.

Також на період експлуатації передбачається незначний шум від трансформаторів та незначні викиди в атмосферу від процесів зварювання та обробки металів, заправлення та роботи техніки, що маневрує на території підстанцій та чергового пункту контактної мережі. Викиди в атмосферу відповідають встановленим ГДК.

Для захисту атмосферного повітря від забруднення від встановленого (реконструйованого/модернізованого) та існуючого технологічного обладнання та забезпечення нормативного стану повітряного середовища передбачені заходи, направлені мінімізацію викидів забруднюючих речовин.

При експлуатації обладнання передбачається комплекс організаційно-технічних заходів, направлених на зменшення впливу на навколишнє середовище:

- розміщення компонентів, які знаходяться під напругою і заземлене устаткування на відстані 1,5 метра один від одного (якщо таку відстань забезпечити технічно неможливо - закривати деталі та устаткування, що знаходяться під напругою захисними кожухами);

- застосування пристроїв (спеціальні загородження), які перешкоджають (унеможливлюють) усадженню птахів у небезпечних місцях на опорах ПЛ (відповідно 1.9.31 ПУЕ);

- встановлення засобів підвищення помітності для птахів (загороджувальні кулі, захисні бар'єри та ін.);

- з метою мінімізації забруднення ґрунтів, на період експлуатації, передбачити організований збір та відведення дощових та талих вод;

- додержання вимог технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;

- підтримка герметичності обладнання;

- збір, тимчасове зберігання відходів повинні відбуватись на спеціально обладнаних ділянках з твердим водонепроникним покриттям та передаватись спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів;

- використання у технологічному процесі обладнання, яке виготовлено з корозійностійких матеріалів;

- забезпечення виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення ґрунтового покриву;

- наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на оточуюче природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

- припинення будь-яких робіт при виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

- збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;

- дотримання охоронних зон за периметром для трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв та електричних мереж відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- забезпечення контролю за дотриманням в пожежобезпечному стані просіки для повітряних ліній електропередач, які проходять через лісові масиви та інші зелені зони;

- заборона  виконання  будь-яких дій,  що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження  або  нещасні випадки в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних  підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв;

- виконання робіт в охоронних зонах відповідно до умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж згідно ПКМУ від 4 березня 1997 р.             № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»;

- здійснення заходів, спрямованих на захист власних діючих кабельних ліній від блукаючих струмів;

- здійснення заходів щодо знищення небажаної рослинності (бур’янів, тощо) у межах земельних ділянок, наданих у постійне користування під опори повітряних ліній електропередачі;

- виконання робіт, пов'язаних з ремонтом електричних мереж відповідно до ПКМУ від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж».

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного впливу на довкілля від виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності щодо реконструкції споруд залізниці з електрифікацією і будівництві нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225км – пост 102км не передбачається.

Протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності очікується незначний допустимий вплив на атмосферне повітря, ґрунти, рослинний, тваринний світ; незначний допустимий вплив зумовлений операціями у сфері поводження з відходами; відсутність впливу на водне середовище, геологічне середовище, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафти, техногенні об’єкти та позитивний вплив на соціально-економічні умови.

Компенсаційні заходи

При експлуатації об’єкту на території чергового пункту контактної мережі передбачається наявність стаціонарних джерел викидів. Замовником здійснюватимуться платежі за забруднення навколишнього середовища згідно Податкового кодексу України. Результати розрахунку плати за викиди наведені в таблиці 7.1.

Згідно ст. 9 Податкового кодексу України до загальнодержавного податку та зборів відноситься екологічний податок.

Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, а також за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян.

Внаслідок розробки кар‘єру утворюються викиди як від стаціонарних так і від пересувних джерел.

Ставки екологічного податку встановлюються згідно Податкового кодексу України за викиди в атмосферне повітря окремими забруднюючими речовинами стаціонарними джерелами забруднення.

Табл. 7.1 Розрахунки сплати за забруднення атмосферного повітря

| N п./п. | Найменування речовини | Потужність викиду забр. речовини. т/рік | Ставка, гривень за 1 тонну станом на 01.01.2018 р. (п. 243.1 ПКУ) | Сплата, грн./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 0,0474 | 92,37 | 4,38 |
| 2 | 123 | Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо | 0,000036 | 598,4 | 0,02 |
| 3 | 143 | Манган та його сполуки у перерахунку на манган | 0,0000036 | 19405,92 | 0,07 |
| 4 | 2754 | Вуглеводні насичені С12-С19 | 0,00000113829 | 138,57 | 0,01 |
|  |  | Всього |  |  | 4,48 |

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами, тобто суб'єкти господарювання, які:

- здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;

- здійснюють ввезення палива на митну територію України.

Так як постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів на території об’єктів планованої діяльності не передбачається, ставки податку за розміщення відходів не розраховуються. Плата екологічного податку за розміщення відходів буде включено у вартість договору на поводження з відходами зі спеціалізованими підприємствами.

Компенсація приватним землевласникам та користувачам за вилучення земельних ділянок під будівництво повітряних ліній на подальших етапах реалізації проекту буде оцінюватись на основі постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19.04.1993р. «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», що, зокрема, передбачає компенсацію вартості плодоягідних та інших багаторічних насаджень та вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень.

Порядок визначення відновлювальної вартості зелених насаджень затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. №127 «Про затвердження Методики визначення відновлювальної вартості зелених насаджень» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 року за №549/16565).

Згідно листа служби електропостачання регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 24.10.2017 р. №Е-16/4856 проектно- кошторисною документацією по об’єкту ««Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225км – пост 102км», відповідно до вихідних даних, передбачаються відшкодування наступних витрат:

1. Втрати лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню за вирубку захисних насаджень в галузі відведення залізниці у розмірі 2169 тис. грн. (довідка служби колії №ПЛ-02/1500 від19.10.2017 р.);

2. Витрати на землевідвід під будівництво ВЛ-150 кВ зовнішнього електропостачання ТП Ясна Зоря – 28 опор у розмірі 241,8 тис. грн. (розрахунок №16-4609 від 04.10.2017 р.);

3. Витрати на компенсацію власникам земельних дільниць від втрат сільськогосподарського виробництва у розмірі 190,848 тис. грн. (розрахунок № 16/4609 від 04.10.2017 р).

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Потенційними чинниками впливу на довкілля в нормальних умовах експлуатації об’єкту є:

− електричне поле ввідно-розподільчого пристрою ПС;

− аварійний виток масла та елегазу.

Оскільки підстанції запроектовані за критерієм «N-1» тому виникнення аварії малоймовірне. Критерій «N-1» − правило, відповідно до якого виконується короткострокове планування і підтримка такого електроенергетичного режиму «N» енергосистеми, який у разі виникнення нормативного аварійного збурення «-1» (відключення окремого елементу мережі, такого, як лінія електропередачі/трансформатор чи блок генерації, чи у певних випадках, збірна шина) забезпечує збереження стійкості з відхиленням режимних параметрів не більше гранично допустимих.

При реконструкції підстанцій проектом передбачено застосування комплектних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією типу              КРУЕ-150 кВ кожний модуль в якому заповнений елегазом. Він насамперед використовується як діелектрик, тобто як основна ізоляція для комплектних розподільних пристроїв, високовольтних вимірювальних трансформаторів струму та напруги та ін. Також елегаз використовується як середовище дугогасіння у високовольтних вимикачах. Витоки відбуваються тільки у випадках позаштатних чи аварійних ситуацій.

Гранично допустима концентрація (ГДК) елегазу в повітрі робочої зони приймається 5000 мг/м3. Орієнтовано безпечний рівень впливу (ОБРВ) використаного елегазу в атмосферному повітрі населених місць становить 21 мг/м3.

В процесі експлуатації об'єкта проектування можлива найбільш поширена аварійна ситуація – коротке замикання через перекриття електричної ізоляції внаслідок її пошкодження, забруднення, грози, помилок оперативного персоналу чи вандальних дій населення. Для обмеження впливу зазначеної аварії на технологічний процес ПС передбачено автоматичне відмикання місця короткого замикання пристроями релейного захисту за максимально короткий час з подальшим відновленням пошкоджених елементів, що спричинили аварію. Сама аварійна ситуація і наслідки аварії окрім економічних збитків не мають негативного впливу на навколишнє середовище.

Передбачено встановлення на підстанціях пожежонебезпечного маслонаповненого обладнання. Проектне рішення з установки цього трансформаторного обладнання виконано з урахуванням вимог п. 4.2.67 ПУЕ для маслонаповненого обладнання. Вищевказані установки маслонаповненого обладнання належать до категорії зовнішніх установок «Вз» по пожежній небезпеці згідно НАПБ Б.03.002-2007.

Для запобігання розливу масла по території підстанції та поширенню пожежі під час пошкодження маслонаповненнного обладнання влаштовані маслоприймачі з масловідводом.

Трансформаторне масло – в'язке масло, вогненебезпечне, практично не токсичне, відноситься до малонебезпечних. По фізико-хімічних показниках трансформаторне масло повинно відповідати нормативним показникам якості, що наведені в ГОСТ 982-80 «Масла трансформаторные. Технические условия», СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості» та технічним умовам.

Відпрацьоване масло в обов’язковому порядку організовано збиратиметься та передаватиметься спеціалізованим підприємствах для регенерації та утилізації, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Викид масла від маслонаповненого устаткування можливий тільки при аварії, наприклад, при займанні трансформатора і його гасінні водою. Проте, трансформатори, які будуть встановлені на підстанціях не забруднюватимуть ґрунти трансформаторним маслом при аварії, тому що на об’єкті буде діяти мережа аварійних масловідводів, по яких, в разі спрацювання системи пожежогасіння на трансформаторі, вода з домішками трансформаторного масла буде збиратись до герметичного маслоприймача.

У випадку аварії замаслені стоки надходитимуть у маслозбірник, де передбачається їх відстоюювання протягом трьох годин, що забезпечуватиме розподіл води та масла.

Маслозбірник буде покритий усередині і зовні гідроізоляцією. В процесі експлуатації передбачається своєчасне видалення атмосферних вод з маслозбірника.

Відповідно до п.4.2.67 ПУЕ: 2017 та п. 12.12 ГКД 341.004.001-94 «Норм технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ» об'єм маслозбірника передбачено на прийом 100% об'єму масла, залитого в трансформатор і 80% розрахункової витрати води від автоматичної установки пожежогасіння.

В конструкції трансформатора повинне врахування вимог безпеки, в тому числі і пожежної згідно ГОСТ 11677-85, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ12.1.004-91.

Установки на підстанціях повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з питань промислової безпеки і охорони праці.

Для запобігання травмуванню персоналу і забезпечення необхідних умов безпечного проведення робіт з ремонту та технічного обслуговування обладнання підстанції передбачається:

- огородження струмоведучих частин обладнання;

- необхідні ізоляційні відстані між струмоведучими частинами окремих приєднань згідно вимог гл. 4.2 ПУЕ.

- стаціонарні заземлювачі згідно п. 4.2.24 гл. 4.2. ПУЕ;

- електромагнітні і механічні блокування, які виключають помилкові дії персоналу при проведенні оперативних перемикань;

- захисний заземлюючий пристрій згідно вимог гл. 1.7 ПУЕ;

- система контрольної автоматики за режимами роботи;

- захист від коротких замикань і перенапруги;

- освітлення;

- моніторинг стану обладнання;

- блискавкозахист;

- попереджувальна сигналізація, написи і плакати.

- можливість роботи телескопічних вишок згідно вимог п. 4.2.42 ПУЕ.

Надійність споруд та їх елементів прийнята згідно вимог ДБН В.1.2.-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ» відповідно до їх відповідальності.

Експлуатація побудованого енергетичного об’єкта повинна виконуватися відповідно до чинних на сьогодні нормативних документів.

За умов додержання правил технічної експлуатації, а також вимог стосовно безпеки та пожежної безпеки, зокрема НПАОП 45.2-4.01-98, експлуатація споруджень є безпечною.

В межах санітарно-захисної смуги ПЛ 150 кВ наявність робочих місць постійного перебування технічного персоналу не передбачено, а періодичне перебування (одна ремонтна бригада до 5 осіб) перебуває обмежений термін.

З метою дотримання безпеки поводження в охоронній зоні місцевого населення передбачається програма інформування громадськості, що включає:

- надання інструкцій стосовно ризиків пожежі поблизу ПС, ТП та ПЛ місцевому населенню та сільськогосподарським працівникам;

- забезпечення оперативного реагування з боку замовника будівництва та/або будівельної підрядної організації у випадку виникнення питань чи скарг на будівельні бригади з боку місцевого населення;

- співпраця з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста, районів та сіл/селищ з метою забезпечення інформування населенням стосовно потенційних ризиків, пов’язаних з експлуатацією ПС, ТП та ПЛ, з відповідними заходами профілактики та реагування.

У проекті прийняті технологічні рішення, які забезпечують виконання вимог норм і правил обмежують негативний вплив проектованих об'єктів на екологічне середовище. Потенційні чинники впливу на довкілля в нормальних умовах відсутні.

Передбачені заходи реагування на надзвичайні ситуації:

1. Пожежна сигналізація в приміщеннях об’єкту;

2. Системи автоматичного пожежогасіння в приміщеннях об’єкту;

3. Заходи щодо ліквідації аварійної ситуації, встановлені Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій наявному на підприємстві, який містить інформацію щодо негайного сповіщення персоналу, керівництва підприємства та відповідних служб у разі виникнення надзвичайної та аварійної ситуації, а також оперативних дії персоналу і спецпідрозділів щодо рятування людей, ліквідації надзвичайної ситуації та запобігання чи пом’якшення впливу на навколишнє середовище.

Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на довкілля чи його пом’якшення до незначного та допустимого рівня.

Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу від провадження планованої діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені деякі труднощі, а саме відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для комплексного прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами впливів на довкілля.

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Інформування громадськості про намір ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Одеська залізниця» провадити плановану діяльність щодо реконструкції споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225 км – пост 102 км  здійснювалось згідно статей 4 та 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Повідомлення про плановану діяльність регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було оприлюднено на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет (http://eia.menr.gov.ua/search) – єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля (реєстраційний № 2018315342/580 від 23.03.2018 р.) та надіслано в письмовій формі на паперових носіях Управлінню екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації (уповноважений територіальний орган).

Відповідно до розділу 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднено шляхом опублікування в двох друкованих засобах масової інформації (газета «Весник Прибужья» від 22 марта 2018 року № 12 (1754) та «Южная газета» від 26 марта-1 апреля 2018 року №12 (309). та розміщене на дошках оголошень та сайтах органів місцевого самоврядування: Миколаївській міській раді та Веселинівській, Новоодеській,. Миколаївській та Вітовській районних радах.

Згідно з інформацією від уповноваженого територіального органу (лист Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА від   26.04.2018 р. №04/220) протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень і пропозицій від громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля до управління не надходило.

Нижче наведені:

1. Газета «Весник Прибужья» від 22 марта 2018 року № 12 (1754);

2. Газета «Южная газета» від 26 марта -1 апреля 2018 року №12 (309);

3. Лист Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА від 26.04.2018 р. №04/220;

4. Лист Веселинівської районної ради Миколаївської області від 21.03.2018 р. № 05-09/32 про розміщення повідомлення на дошці оголошень районної ради;

5. Лист Новоодеської районної ради Миколаївської області від        23.03.2018 р. № 98/05-23/18 про розміщення повідомлення на сайті районної ради 22 квітня 2018 року;

6. Лист Вітовської районної ради Миколаївської області від 20.03.2018 р. №157-03-22 про те, що повідомлення розіслано у всі сільські та селищні ради Вітовського району для ознайомлення;

7. Лист Миколаївської районної ради Миколаївської області від 28.03.2018 р. № 99-02-18-18 про розміщення повідомлення на дошці оголошень районної ради;

8. Лист регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 20.03.2018 р. №Е-15/1189 до в.о. міського голови м. Миколаїв Козаковій Т.В. щодо розміщення повідомлення про плановану діяльність.

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шум та вібрація від рухомого складу залізничного транспорту, електромагнітне випромінювання від струмопровідних частин ПЛ-150кВ та контактної мережі, впливом на тваринний світ. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.

Під час провадження планованої діяльності з реконструкції споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225 км – пост 102 км. передбачена наступна програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров’я населення:

Щодо впливу зумовленого шумовим, електромагнітним забрудненням:

1. Здійснення щорічного контролю шумового забруднення на межі санітарно-захисної та охоронної зон підстанції.

2. Обов’язкове проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно постанови КМУ №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41.

3. Контроль електромагнітного випромінювання на робочих місцях згідно з ГОСТ 12.1.006 – 84 не рідше 1 разу на рік, а також при введенні в дію нових чи реконструйованих установок і при зміні умов праці.

Щодо впливу від здійснення операцій у сфері поводження з відходами:

1. Забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, утворюваних від планованої діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення та захоронення, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами.

2. Обов'язковий облік відходів щодо операцій у сфері поводження з відходами.

У зв’язку з відсутністю значного негативного впливу післяпроектний моніторинг для узгодження вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення, усунення, обмеження впливу планованої діяльності не потрібен.

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ

- Мета здійснення планованої діяльності:

Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальної дуги Б/П 225км – пост 102км» передбачається реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв- Колосівка та з’єднувальної дуги Б/П 225 км – пост 102 км.

Реалізація проекту реконструкції дільниці Миколаїів - Колосівка буде здійснюватися у дві черги:

Першою чергою будівництва передбачається повний комплекс робіт з електрифікації дільниці Миколаїв-Колосівка на існуючий колійний розвиток, а саме:

- створення інфраструктури електрифікованої дільниці для її експлуатації (L=105 км): будівництво постів секціонування контактної мережі, ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати-ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км, тягової підстанції та чергового пункту контактної мережі на ст. Ясна Зоря, реконструкція існуючих тягових підстанцій Колосівка та ПС-330 Трихати;

- повна реконструкція та модернізація пристроїв СЦБ та зв’язку на дільниці Миколаїв-Колосівка.

Другою чергою будівництва передбачається відновлення залізничного обходу станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км), його електрифікація та облаштування пристроями СЦБ та зв’язку (L=1,9 км).

Метою електрифікації дільниці є переведення руху поїздів на дільниці Миколаїв – Колосівка з дизельної тяги на електричну тягу, що дає можливість зменшити експлуатаційні витрати, зекономити витрати дизельного палива, поліпшити екологічну ситуацію району.

Позитивними наслідками проведення планованої діяльності є покращення зручності та якості обслуговування пасажирів, перевезення вантажів, зменшення величин викидів забруднюючих речовин в атмосферу, і як наслідок поліпшення екологічного стану в межах впливу дільниці.

- Основні види впливу на стан навколишнього середовища:

Для визначення рівня впливу об’єкту, згідно вимог ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля, в якому передбачено комплекс заходів по охороні навколишнього повітряного середовища, а також захисту рослинного та тваринного світу.

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище може бути вплив на:

При будівництві:

При виконанні підготовчих та будівельних робіт з реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальної дуги Б/П 225км – пост 102км вплив на навколишнє середовище носитиме короткостроковий, тимчасовий характер, зумовлений роботою ДВЗ транспорту та механізмів,  здійсненням зварювальних робіт, фарбуванням металевих поверхонь, земляними роботами (зняття родючого шару ґрунту, видалення зелених насаджень), є незначним та допустимим.

При експлуатації:

Повітряне середовище.

Вплив на повітряне середовище при експлуатації об’єкту здійснюється внаслідок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від працюючого автотранспорту, що маневрує по території підстанцій, від зварювальних робіт, металообробних верстатів, заправлення техніки, дизельгенераторів.

Загальна кількість викидів при експлуатації складатиме 31,7423935554 т/рік, в тому числі парникових газів 31,1138706607 т/рік.

Водне середовище.

Господарсько-питне водопостачання будівель передбачено із існуючих мереж водопостачання. Скидання стічних вод від будівель відбувається існуючі каналізаційні мережі. Скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти та підземні води  не передбачається. Вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації об’єкта планованої діяльності не очікується.

Вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття землі.

Під час будівництва об’єкта передбачається вплив на флору – вирубка  дерев та зелених насаджень з обов’язковими компенсаційними заходами.

Під час експлуатації об’єкта проектування можливий вплив на фауну, пов'язаний із ризиком для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ, ураженню птахів електричним струмом у наслідок їх контакту з обладнанням, яке знаходиться під напругою.

Ділянка залізничної дороги біля ст. Мішкове межує із заповідним урочищем місцевого значення «Дубки», але, оскільки, на даній ділянці передбачається лише встановлення посту ЕЦ-ТМ, проведення значних будівельних робіт не передбачається, таким чином планована діяльність об’єкту на не вплине на стан заповідного урочища місцевого значення «Дубки.

Вплив на геологічне середовище.

Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключатиме впливи на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликатиме змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного погодження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін).

Вплив на ґрунти.

В межах майданчиків під розміщення об’єктів вплив на ґрунти при експлуатації не передбачається. Об’єкти планованої діяльності розміщуватимуться на спеціально облаштованих твердих водонепроникних поверхнях, що запобігатиме забрудненню ґрунтового покриву.

Кліматичні фактори.

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприятимуть зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Передбачається незначне виділення парникових газів внаслідок ДВЗ автотранспорту, що маневруватиме територією підстанцій та інших об’єктів залізниці.

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину.

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування об’єкта проектування відсутні. Негативних впливів не передбачається.

Соціально-економічні умови

До позитивних аспектів реалізації будівництва відносяться:

- поява додаткових робочих місць в регіоні під час проведення будівельних робіт,

- збереження існуючих умов мешкання населення і системи комунікацій місцевості;

-  поліпшення якості і надійності енергопостачання району;

-  участь в розвитку соціальної і промислової інфраструктури району;

-  виплата податків на місцевому і регіональному рівні.

Поводження з відходами.

У процесі експлуатації повітряних лінії утворення відходів не передбачається. В процесі експлуатації об’єктів передбачається утворення твердих побутових відходів обслуговуючого персоналу та виробничих відходів (масла трансформаторні відпрацьовані, відходи, одержані у процесах зварювання  (залишки електродів), масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані, відходи перевезень, не позначені іншим способом (відпрацьовані масляні фільтри), відходи перевезень, не позначені іншим способом (відпрацьовані паливні фільтри), батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані), вивезення здійснюватиметься на підставі укладених договорів.

Перелік залишкових впливів.

При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє середовище під час будівництва повністю компенсується по його завершенню.

Вплив планової діяльності об’єкту на навколишнє середовище – в межах дозволених рівнів.

Оцінка екологічного ризику планованої діяльності.

Внаслідок низького впливу на навколишнє середовище та відсутність на виробництві аварійно-небезпечних технологічних процесів при дотриманні техніки безпеки, правил та норм – екологічний ризик запланованої діяльності оцінується як незначний.

Згідно Додатку №9 до Державних санітарних  правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173 санітарно-захисна зона для споруд зовнішнього транспорту встановлена у розмірі не менше 100 м.

Відповідно до п. 8.23* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» для повітряних ліній електропередач та трансформаторних підстанцій встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта:

- охоронна зона для ПЛ-150 кВ становить 25,0 м (санітарно-захисна зона не встановлюється);

- охоронні зони електричних мереж для трансформаторних підстанцій встановлюється на відстані 3 м від огорожі або споруди.

Заходи по забезпеченню нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки.

З метою зменшення можливого негативного впливу передбачено організаційно-технічні та природоохоронні заходи відповідно вимог природоохоронного законодавства України.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень

Замовник бере на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища та дотримання вимог екологічної безпеки на усіх етапах будівництва та експлуатації об’єкту.

# 13. СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від   25.06.1991 р. № 1264;

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р.                         № 2707;

- Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-В;

- Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 0962;

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від               16.06.1992 р. № 2456;

- Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 0591;

- Закон України «Про тваринний світ» від 03.03.1993 р. № 3041;

- Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. № 0180;

- Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 року 
№ 2059-VIII;

- «Земельний кодекс України» від 25.10.2001 р. № 2768-14;

- «Водний кодекс України» від 06.06.1995 р. № 213/95;

- «Повітряний кодекс України» від 04.05.1993 р. № 3167-12;

- «Кодекс України про надра» від 27.07.1994 р. № 132/94;

- «Лісовий кодекс України» від 21.01.1994 р. № 3852-12;

- Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 29.10.1996 р. № 436/96;

- Конвенція про біологічне різноманіття від 29.11.1994 р. № 257/94;

- Постанова Верховної ради України від 05.03.98 р. № 188/98-ВР «Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»;

- Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 19.03.1999 р. № 534-14;

- Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 06.07.1999 р. № 832-12, ратифікована Законом N 832-ХІV від 06.07.99;

- Постанова КМУ від 17 вересня 1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»;

- Постанова КМУ від 19 березня 2008 № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської

діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності

здійснення заходів державного нагляду (контролю)»;

- Постанова Верховної Ради України від 19.11.1992 № 2801 «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004;

- ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та

забудови населених пунктів»;

- ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 р. № 476 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів».

- Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного

водопостачання» № 383 від 23.12.1996;

- Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, наказ Міністерства охорони здоров'я України № 239 від 01.08.1996 р.

- Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. № 5;

- «Правила протипожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2004);

- «Інструкції з пожежної безпеки» ГКД 343.000.004.003.001-2001.

- Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-IV;

- Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 0858;

- Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 31;

- Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 52;

- ДБН А 2.2-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

- ДБН В 2.5-64:012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

- ДБН В.1.2.-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»;

- Постанова Кабінет Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»;

- Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від  09.01.2003 р. № 2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;

- ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209 про «Правила охорони електричних мереж»;

- Наказ Міненерговугілля № 476 від 21.07.2017 р. «Правила улаштування електроустановок».

- ГКД 341.004.001-94 «Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ».

- Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в не вимкнених

електроустановках напругою до 750 кВ включно, затвердженого наказом МОЗ України від 09.07.1997 р. № 198.

- Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, ДНАОП 0.03-3.30-96.

- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку».

- ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

- ГКД 343.003.000.004-2003 «Інструкція по протипожежному захисту розподільних пристроїв підстанцій і трансформаторів, НАПБ 05.032-2002».

- ДСТУ-Н Б В.1.1-33 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

- ДСТУ-Н Б В.1.1-35 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-34 «Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків».

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»;

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 № 476 «Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»;

- НАПБ А.01.001-2004 «Правила протипожежної безпеки в Україні»;

- ГКД 343.000.004.003.001-2001 «Інструкції з пожежної безпеки»;

- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Донецьк, 2004;

- Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994;

- РД 52.04.212-86 (ОНД-86) «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;

- РД 153-34.1-02.208-2001 «Рекомендации по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ТЭС и котельных»;

- ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків;

- Постанова КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження мінімальних добових норм надання комунальних послуг з вивезення побутових відходів»;

- Наказ Держкомстату від 13.11.2008 № 452 «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів»;

- Постанова КМУ від 13.07.2016 р. №446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»;

- Загальна пояснювальна записка проекту «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225 км – пост 102 км». Том 1.1. 727-11/28.08.17-ЗПЗ.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв – Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225 км – пост 102 км». Том 1.1. 727-11/28.08.17-ЗПЗ.

- Електронні ресурси:

http://ecolog.mk.gov.ua/ua/ecoreports/regonalreport/

http://eia.menr.gov.ua/